## Slide 1: Dinamik (MAK219)
2018-2019
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Nurdan Bilgin

## Slide 2: Bölüm 3 Parçacık Kinetiği
Bu bölümü dört alt başlık altında çalışacağız
Newton’un 2. yasasının direkt uygulaması
İş - Enerji İlişkileri
İmpuls ve Momentum İlişkileri
Özel Uygulamalar

## Slide 3: Parçacıkların Kinetiği
Dengelenmemiş Kuvvetler ve Hareketin değişimi arasındaki ilişkiler
∑▒𝐹 ⃗ =𝑚𝑎 ⃗
İş-Enerji İlişkileri
Impuls-Momentum İlişkileri
Newton’un 2. yasasının direkt uygulaması: Kuvvet-Kütle-İvme
∫▒〖∑𝐹 ⃗∙𝑑𝑠 ⃗ 〗=∫▒〖𝑚𝑎 ⃗𝑑𝑠 ⃗ 〗
∫▒〖∑𝐹 ⃗∙𝑑𝑡〗=∫▒〖𝑚𝑎 ⃗𝑑𝑡〗
Dengelenmemiş Kuvvetler ve Hareketin değişimi arasındaki ilişkiler
İş-Enerji İlişkileri
Impuls-Momentum İlişkileri
Newton’un 2. yasasının direkt uygulaması: Kuvvet-Kütle-İvme

## Slide 4: Parçacıkların Kinetiği
Kinetik: Parçacığın hareketi ve parçacığın hareketini yaratan kuvvetler arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır.
İş-Enerji Yöntemi

## Slide 5: İş – Enerji Yöntemi
İş-Enerji Yöntemi
Toplam kuvvetin yerdeğiştirmeye bağlı integrasyonu ile elde edilir.
Belirli bir aralık için geçerlidir.

## Slide 6: İş – Enerji Yöntemi
İş
d Çok çok küçük bir zamanında parçacığının yer değiştirmesindeki fark
ile d arasındaki açı
d d yerdeğiştirmesi sırasında tarafından yapılan işteki fark

## Slide 7: İş-Enerji Yöntemi
dU artı da eksi de olabilir.
iş yapmaz.
İş yapmayan kuvvetlere reaktif kuvvetler, iş yapan kuvvetlere aktif kuvvetler denir
Belirli bir aralık için geçerlidir.

## Slide 8: İş-Enerji Yöntemi
Güç
Güç:
Belirli bir aralık için geçerlidir.
Mekanik Verim:

## Slide 9: İş-Enerji Yöntemi
, 1 noktasından, 2 noktasına hareket ederken parçacığın yaptığı iştir.

## Slide 10: İş-Enerji Yöntemi
Sabit bir dış kuvvetin yarattığı iş
Yay kuvvetinin yarattığı iş
Ağırlığın yarattığı iş
!!! Sabit dış kuvvetin sadece yol ile aynı yöndeki bileşeni iş yapar.

## Slide 11: İş-Enerji Yöntemi
Sabit bir dış kuvvetin yarattığı iş
Yay kuvvetinin yarattığı iş
Ağırlığın yarattığı iş
!!! Yay kuvvetinin oluşması için yayın gerilmesi veya sıkışması gerekir.
!!! Kütle bağlı yay, gerilme şeklinde hareket ettiriliyorsa ilk durumu ile son durumu arasındaki fark dr sağ tarafa doğru, kuvvet ise sol tarafa doğrudur.

## Slide 12: İş-Enerji Yöntemi
Sabit bir dış kuvvetin yarattığı iş
Yay kuvvetinin yarattığı iş
Ağırlığın yarattığı iş
!!! Eğer çalışılan yükseklikler yeterince küçükse yer çekimi ivmesi g sabit kabul edilebilir.
!!! Yer çekimi ivmesi sadece dikey eksendeki yer değiştirmeye bağlı olarak iş yapar.

## Slide 13: İş-Enerji Yöntemi
Genelleştirilmiş İş Enerji Yöntemi
  Herhangi bir problemde cisme etkiyen farklı kuvvetler ve bunların yaptığı farklı işler olabilir. Bu nedenle problemi şu şekilde genelleştirmek yararlıdır.

## Slide 14: İş-Enerji Yöntemi
İş-Enerji Yönteminin Avantajları
  İvmeyi hesaplamaya gerek duyulmadan, hız değişimleri kullanılarak hesaplanır.
  Sadece aktif kuvvetleri içerir.
  Bir an için değil bir aralık için kullanılır.
  Bir parçacığa da uygulanır bir parçacık sistemine de (iç kuvvetler iş yapmadığı için)

## Slide 15: Problemler

## Slide 16
Örnek 1: A noktasından 4 m/s başlangıç hızıyla harekete başlayan 50 kg’lık kutu sürtünme katsayısı 0.3 olan düzlemde kayarak B noktasına ulaştığında hızı ne olur.
Unutma !!! Sadece yol boyunca etkiyen kuvvetler iş yapar

## Slide 17
Örnek 1 Çözüm
h=10sin15
W=mg=50*9.81=490.5 N
N=Wcos15=474 N
fs=μkN
İş yapan kuvvetler;
ve

## Slide 18: Örnek 2:
m kütleli bir parçacık A noktasından durgunluktan harekete geçiyor. Parkur A’da D’ye kadar sürtünmesiz, D’de sonra ise sürtünmelidir (kinetik sürtünme katsayısı ) .
B noktasını geçer geçmez parçacığa etkiyen normal kuvveti,
C noktasına geldiğinde etkiyen normal kuvveti
D noktasını geçtikten sonra durana kadar alacağı yolu hesaplayınız.

## Slide 19: Örnek 2:
B noktasını geçer geçmez parçacığa etkiyen normal kuvveti,

## Slide 20
Örnek 2:
C noktasına geldiğinde etkiyen normal kuvveti

## Slide 21
D noktasını geçtikten sonra durana kadar alacağı yolu hesaplayınız.
Örnek 2:

## Slide 22: Örnek 3:
A noktasından 3 m/s hızla hareket eden cisim B noktasında bir engele çarparak kesik çizgiyle gösterilen yörüngeyi izliyor. Cismin C noktasından geçerken ki hızı nedir.

## Slide 23: Örnek 3:

## Slide 24: Örnek 4
F kuvveti ile çekilen 7 kg’lık kütle, yayı sıkıştırıyor. Yaydaki maksimum sıkışma 75 mm ise k yay sabiti kaçtır.

## Slide 25: Örnek 4

## Slide 26: Örnek 5
den serbest bırakılan sistem dönerek yayı sıkıştırıyor.
2 kg’lık kütlenin yaya çarpmadan az önceki hızı nedir?
Yaydaki maksimum sıkışma ne kadardır.

## Slide 27: Örnek 5
2 kg’lık kütlenin yaya çarpmadan az önceki hızı nedir?
B
A

## Slide 28: Örnek 5
(b) Yaydaki maksimum sıkışma ne kadardır.
B
A

## Slide 29: Örnek 6
Yayın nominal uzunluğu 1.5 m. 2 kg kütleli cisim 50 N kuvvetle şekilde görülen yönde çekiliyor ve B noktasına yükseliyor. Cismin B noktasındaki hızını bulunuz.

## Slide 30: Örnek 6
.
kütleli cisim
Dış kuvvet
2.5 m
3,4,5 üçgeninden direk son durumdaki yayın uzunluğunu bulabiliriz.