## Slide 1
MAK 308
MAKİNA DİNAMİĞİ
2018-2019 Bahar
Dr. Nurdan Bilgin
Bu sunum, ders kitabına ek olarak
Sayın Prof. Dr. Turgut Tümer’in
Temel Makina Dinamiği Eğitimi Çalıştayında yaptığı sunumdan yararlanılarak hazırlanmıştır.

## Slide 2: Dengeleme
Giriş
Makinalar çalışırken yapılan iş nedeniyle, makina gövdesine zamanla değişen (periyodik) kuvvetler etki etmektedir.
Bu kuvvetler makina gövdesinin sarsılmasına/titreşime neden olur.
  Titreşim gürültü kaynağıdır.
  Titreşim makinanın yaptığı işin kalitesine olumsuz etkiyebilir
  Titreşim enerji kaybına neden olabilir
  Yorulma nedeniyle akinanın ömründe kısalmaya neden olur
Bu nedenlerle, makina gövdesine etki eden değişken kuvvetlerin azaltılması önemlidir.
Bazı kuvvetlerin yok edilebilmesi mümkün değildir.
Sabit hızlı makinalarda D’Alambert prensibine göre, oluşan atalet kuvvetlerinin en aza indirgenmesi mümkündür.
Bu konu atalet kuvvetlerinin dengelenmesi veya kısaca dengeleme olarak adlandırılır

## Slide 3: Kavramlar
Sarsma Kuvveti: Hareketli uzuvların atalet kuvvetlerinden dolayı makina şasisine etki eden kuvvetler
Sarsma Momenti: Sarsma kuvvetlerinin bir noktaya göre momenti
Dengeleme (Balans): Sarsma kuvvetlerinin ortadan kaldırması veya azaltması
Kütle Dengeleme: Dengelemenin uygun kütle dağılımı ile sağlanması (genellikle tasarım ve imalat sonrasında dengeleme kütleriyle)

## Slide 4: Rotor Dengeleme
Rotor: sabit bir eksen etrafında dönen sistemler için kullanılan genel terim:
  Örnek
    Takım tezgahı,kompresör, fan, santrifüj pompa, türbin, jet motoru vb. makinalar veya
    mil, dişli kutusu, kam, volan, elektrik motoru vb. makina ekipmanları
Rotorlarda dengesizliğin birçok nedeni olabilir, belli başlı problemler aşağıda listelenmiştir:
  Tasarım kaynaklı (örneğin kamlar)
  Kama yolu, yağlama nipeli vb.
  İmalat ve montaj toleransları
  Isıl işlem
  Malzeme hatası
  Zamanla oluşan çarpıklık ve aşınma

## Slide 5: Dengesizlik
Dengesizlik, dönme ekseninin geometrik eksenden sapması olarak ifade edilir ve üç kategoride incelenir
  Statik Dengesizlik
  Dinamik Dengesizlik
  Genel Dengesizlik
Statik Dengesizlik
Dinamik Dengesizlik
Genel Dengesizlik

## Slide 6: Statik (Tek Düzlemde) Dengeleme
Rotorun sabit hızla sonucu dönmesi ile oluşan statik dengesizlik; merkezi asal atalet ekseni ile mil ekseninin çakışık olmayıp paralel olması durumudur. Bir rotorun merkezi asal atalet ekseni; rotorun en kesitinin ağırlık merkezinin geometrik yeri olarak tanımlanır.
Böyle bir durumu düzeltmek için, ağırlık merkezini dönme merkezine getirmek gerekir.
Ağırlık merkezini ya kütle ekleyerek yada ters taraftan kütle çıkararak yapmak mümkündür.
Tüm işlemler sonucunda koşulu sağlanmalıdır. Dolayısıyla dir.
Dönme Ekseni
Şaft Ekseni
Merkezi Asal Atalet Ekseni
Eklenecek
Kütle
A
B
e
m
G
mew2
mew2
mcrcw2

## Slide 7: Dinamik (İki Düzlemde) Dengeleme
Şekilde, ağırlık merkezi dönme ekseni üzerindedir. Sistem statik olarak dengede ancak dinamik olarak dengede değildir.
Sanal olarak, birbirine eşit iki kütlenin sol üst ve sağ alt köşede durduğunu varsayalım. Kütleler ve eksene olan uzaklıkları birbirine eşit olduğu için toplam atalet kuvveti «0» olacaktır. Ancak bu kütleler aynı düzlem üzerinde olmadıkları için moment oluşturacaklardır.
Oluşan bu momentin dengelenmesi gerektiği için koşulu sağlanmalıdır.
Bu nedenle dönen parçanın iki farklı düzlemine kütle eklemek veya çıkarmak gerekir. Dinamik dengeleme iki düzlemde dengeleme olarakta adlandırılır.
A
B
m
mew2
mew2
mcrcw2
mew2
mew2
mcrcw2

## Slide 8: Genel (İki düzlemde) Dengeleme
Oluşan bu momentin dengelenmesi gerektiği için hem koşulu hem de koşulu sağlanmalıdır.

## Slide 9: Örnek: İki Düzlemde Dengeleme Eşitliklerinin Uygulanması
Dengesiz kütle mi için atalet kuvveti

## Slide 10: Örnek: İki Düzlemde Dengeleme Eşitliklerinin Uygulanması
L-kesitinde moment denklemi
R-kesitinde moment denklemi
Genellikle, R ve L kesitleri için uygun yerler seçilir ve;
Genellikle, rL ve rR uygun olarak seçilir ve mL ve mR hesaplanır.

## Slide 11: Yatak Kuvvetlerinin Ölçümü İle Dengeleme
Bilinenler: ve ; Bilinmeyenler ve
Dengeleme Öncesi:
Dengeleme Sonrası:

## Slide 12: Yatak Kuvvetlerinin Ölçümü İle Dengeleme

## Slide 13: Örnekler:
Örnek 1: Şekilde bir mile bağlı ince bir disk görünmektedir. 120 mm yarı çapta 8, 80 mm yarıçapta ise eşit aralıklarla 12 delik bulunmaktadır. Diskte bulunan delikler boş iken disk tam olarak dengededir. Kırmızı ile taralı deliklerden, küçük deliklere 20 gr’lık büyük deliklere 40 gr’lık cıvata takılarak sistemin dengesi bozulmuştur. Sistemin yeniden dengeye gelmesi için hangi deliklere kaç gr’lık cıvata bağlanmalıdır.

## Slide 14: Çözüm:
Amacımız cıvatalardan dolayı ağırlık merkezi kaçık olan diskin ağırlık merkezini yeniden dönme eksenine getirmektir. Yerleştirilmiş olan 7 cıvatanın kütlesinin oluşturduğu dengesizliği belirlemek için aşağıda gösterilmiş olan tabloyu yapalım.
Elde ettiğimiz bu toplam dengesiz kütleyi dengeleyecek kütlenin yerini bulmamız için önce kütlenin toplam eşdeğerini bulmamız gerekir.

## Slide 15: Çözüm Devam
Dengesizliğe neden olan eşdeğer kütleyi bulduğumuza göre
Bu durumda, dengeleme için bu toplam eşdeğer kütleye eşit ve eşdeğer kütleye simetrik bir dengeleme kütlesine ihtiyacımız var;
Kütleyi sadece deliklere yerleştirebileceğimize göre ye en yakın delikler tepede 90 derecenin çevresindeki 9 ve 10 numaralı deliklerdir. Bu deliklere konacak kütlelerin yaratacağı atalet kuvveti ye eşit olması gereklidir.
Elde ettiğimiz son denklemi bileşenlerine ayırıp ve ’u bulmak üzere çözelim.
Bu iki denklemden ve

## Slide 16: Örnek 2:
Şekilde 1000 devir/dak hızla dönen mil üzerinde bulunan 3 dengesiz kütle ve konumları görülmektedir. Bu dengesiz kütlelerden dolayı oluşacak yatak kuvvetlerini belirleyelim.

## Slide 17: Çözüm:

## Slide 18
Çözüm Tablosu

## Slide 19: Örnek 3:
Şekilde gösterilen 3 dengesiz kütleye sahip mili A ve B yataklarından içeriye 20 mm uzaklıktaki dengeleme düzlemlerine kütle ekleyerek dengeleyiniz.

## Slide 20: Örnek 3:
Çözüm Tablosu

## Slide 21: Çözüm Devam
Sağ dengeleme düzlemine mR*rR=3926 g-mm lik şiddet yaratacak bir kütleyi. x ekseninde 29.60 derece (SY)’de, sol dengeleme düzlemine ise mL*rL=9333 g-mm şiddet yaratacak bir kütleyi x eksenine l65.4 (SY) açıda yerleştirmemiz gerekecektir. Örneğin bu dengeleme kütlelerini 50 mm çapta yerleştirecek isek mR=78.5 gram ve mL=186,7 gram olmalıdır.

## Slide 22: Dengeleme (Balans) Makinası (Wheel Balancer)

## Slide 23: Dengeleme (Balans) Makinası (Wheel Balancer)

## Slide 24: Dengeleme (Balans) Makinası (Wheel Balancer)
Bir devir

## Slide 25: Dengeleme (Balans) Makinası (Wheel Balancer)
1 devir=1.2s ; n=60/1.2=50 d/dak , (5.236 rad/s)
Sağ yatak kuvveti 12 N tepe değerine referanstan 1 s sonra erişmiş:
Sol yatak 7 N tepe değerine referanstan 0.5 s sonra erişmiş:
Bir devir

## Slide 26: Dengeleme (Balans) Makinası (Wheel Balancer)

## Slide 27: Rijit Rotorların Dengeleme Standartları
Int. Standards Org.: ISO 1940/1
Türk Standardları Enstitüsü: TS-ISO 1940/1
American Nat. Stand. Inst.(ANSI): S2.19-1975
British Standards: BS 6861- Part 1
German Standards:VDI 2060
ISO 1940, Balans Kalitesini “G sayısı” ile sınıflandırır (Balance Quality Grade):“G sayısı”: Birim hızda (1rad/s) dönen birim kütle (1kg) için dengelenmemiş (artık) atalet kuvvetini (mm/s) ifade eder.
ISO, çeşitli rotorlar için bir Balans Kalite Derecesi (G- sayısı) belirlemiştir. Örneğin:
G 4000 Gemi motoru krank mili
G 250 Dört silindirli motor krank mili
G 40 Otomobil lastiği
G 6.3 Çamaşır mak., bulaşık mak., fan, elektrik motoru, vantilatör
G 2.5 Türbin, takım tezgahı
G 1 Taşlama tezgahı, müzik aletleri
G 0.4 Jiroskop

## Slide 28: ISO-1940’a Göre Kabul Edilebilir Dengesizlik
Her iki dengeleme kesitinde kabul edilebilir (artık) dengesizlik:
: Kabul edilebilir dengesizlik (gram-mm)
G - sayısı: Balans Kalite Derecesi
M : Rotorun kütlesi (kg)
N : Rotorun dönme hızı (d/dak)
9549 : Birim dönüşüm katsayısı (1000*60/2)
Örnek: 5-kg ağırlığında ve 2000 d/dak hızdaki bir fan için ISO-1940’a göre kabul edilebilir kalıcı dengesizliği (gram-mm) cinsinden bulunuz.
Fan için ISO-1940 standardı: G 6.3;
O halde, her iki dengeleme kesitinde (R ve L) en fazla 75.2gram-mm büyüklüğünde dengelenmemiş kütle tolere edilebilir.

## Slide 29: Rijit Rotorların Yerinde Dengelenmesi
Yerinde dengeleme, çok büyük rotorlar için kullanılır
Yerinde dengelemede yatakların üzerinde, dengesizliklerden kaynaklanan atalet kuvvetlerinin etkisi olarak, herhangi bir değişkenin (çoğu kez ivme) genliği ve fazı ölçülür.
Dengeleme kütlerinin belirlenebilmesi için üç set ölçüm yapılır:
Birinci Ölçüm
  Rotor belli bir hızda döndürülerek, A ve B yataklarından şu ölçümler alınır:
  Burada; ve , A ve B yataklarında belli bir yönde ölçülen değişkenin (örneğin ivmenin) genliği;
  ve ölçülen değişkenlerin rotorun bir enkoder ile belirlenen referans konumuna göre faz açısıdır.
İkinci Ölçüm
  L-dengeleme kesitine büyüklük ve faz açısında bir deneme kütlesi yerleştirilir ve rotor aynı hızda döndürülerek, A ve B yataklarından şu ölçümler alınır:
Üçüncü Ölçüm
  R-dengeleme kesitine büyüklük ve faz açısında bir deneme kütlesi yerleştirilir ve rotor aynı hızda döndürülerek, A ve B yataklarından şu ölçümler alınır:

## Slide 30: Rijit Rotorların Yerinde Dengelenmesi
İlk ve ikinci set ölçümler için şu eşitlikler yazılabilir:
İlk ve üçüncü set ölçümler için şu eşitlikler yazılabilir:
Burada; , , , komplex etki katsayıları olup, sırasıyla, L ve R dengeleme kesitlerine yerleştirilen birim dengeleme kütlelerinin, A ve B yataklarında ölçülen değişkene etkisini ifade eder.
Bu dört komplex denklemden; , , , komplex etki katsayıları çözülür. Dengeleme, L ve R dengeleme kesitlerine henüz bilinmeyen ve dengeleme kütleleri konulmak suretiyle gerçekleştirileceğinden, dengelenmiş rotor için şu iki denklem yazılabilir:
Bu iki komplex denklemden; ve dengeleme kütlelerinin büyüklük ve referans konumuna göre faz açıları bulunur.