## Slide 1
MAK 308
MAKİNA DİNAMİĞİ
2017-2018 Bahar
Dr. Nurdan Bilgin

## Slide 2: DİNAMİK KUVVET ANALİZİ
Bu noktaya kadar, statik kuvvetler etkisi altında denge konusunu çalıştık. Bundan sonra dinamik denge analizini çalışacağız. Bu kapsamda
KAVRAMSAL GİRİŞ
  Bir rijid cismin ağırlık merkezi ve atalet momenti
  Rijid cisimler için Newton’un 2. yasası
  D’Alambert Prensibi
DİNAMİK KUVVET ANALİZİ
  Grafik Yöntem (Kısaca)
  Analitik Yöntem
MAKİNALARDA DİNAMİK KUVVET ANALİZİ
  Dört Çubuk Mekanizmasının Dinamik Kuvvet Analizi
  Pistonlu makinalar dinamiği

## Slide 3: KAVRAMSAL GİRİŞ
Bir rijid cismin ağırlık merkezi ve atalet momenti
Parçacık dinamiğinden çıkıp rijid cisim dinamiğine girdiğimizde iki temel kavramla karşılaşırız; ağırlık merkezi ve atalet momenti;
Ağırlık merkezi, cismin her parçasına etkiyen yerçekimi kuvvetlerinin bileşkesinin yeridir. Ağırlık merkezinin konumu
denklemi ile belirlenir. Burada m cismin toplam kütlesidir. Dik koordinat sisteminde:
olarak bulunur.

## Slide 4: KAVRAMSAL GİRİŞ
Atalet Momenti: Kütlenin cisim içerisinde dağılımını gösteren bir parametredir. Düzlemsel harekette iki boyutlu kabul edilen cisimler için, atalet momenti düzleme dik ve merkezi O noktasından geçen bir eksene göre şöyle bulunur.
Bir basitleştirme yapılarak, bir cismin kendisi ile aynı eylemsizlik momentine ve aynı kütleye sahip sanal halkanın yarıçapına , eylemsizlik yarıçapı denmektedir.
Kütle merkezine göre atalet momenti:

## Slide 5: KAVRAMSAL GİRİŞ
Paralel Eksen Teoremi;
ve olarak ifade edilmişti.
ve olduğuna göre
yazılabilir, yukarıdaki işlemde gösterildiği gibi kareler alınarak denklem yeniden düzenlendiğinde;
olur. Ağırlık merkezinin, cismin her parçasına etkiyen yerçekimi kuvvetlerinin bileşkesinin yeri olduğunu hatırlarsak; ve ağırlık merkezine göre parçacıların koordinatını gösterdiğine göre ve sıfır olacaktır. Bu durumda
Ortaya çıkan sonuç paralel eksen teoremi olarak anılır. Bir cismin herhangi bir eksene göre atalet momenti, cismin kütle merkezinin atalet momenti ile cismin bu eksene olan uzaklığının cismin kütlesi ile çarpımının toplamına eşittir.

## Slide 6: KAVRAMSAL GİRİŞ
Rijid Cisimler için Newton’un İkinci Yasası;
Kütlesi değişmeyen bir parçacık için Newton’un ikinci yasası aşağıdaki gibi yazılabilir.
(1) denklemi cisimde bulunan tüm parçacıkların toplam etkisi için yeniden düzenlenirse;
Ağırlık merkezinin tanımından yazılabilir. Sonuçta aşağıda (I) ile gösterilen Newton’un linear momentum için ikinci yasası elde edilir.

## Slide 7: KAVRAMSAL GİRİŞ
Rijid cismin dönme hareketi; (1) numaralı denklemde gösterilen kuvvetlerin O noktasına göre, momentini alalım:
i noktasının ivmesi , şeklinde yazılabilir. Burada
(3) denklemi cisimde bulunan tüm parçacıkların toplam etkisi için yeniden düzenlenir ve ilgilise;
(4a) denkleminin sağ tarafında görünen terimler

## Slide 8: KAVRAMSAL GİRİŞ
(5) Denkleminin ilk terimi
  İvme sıfıra eşitse, yani dönme merkezi O noktasında ise
  O noktası G noktası ile çekışıksa yani rG=0 ise
  Sıfır olur. (5) numaralı denklem O noktasına göre değilde G noktasına göre yazılırsa sonuç;
  (II) Denklemi Newton’un Açısal momentum için ikinci yasasıdır.

## Slide 9: KAVRAMSAL GİRİŞ
D'Alambert's Prensibi
Denklem (I) ve (II) aşağıdaki forma dönüştürülebilir.
Burada gerçekte bir kuvvet değildir (etki eden kuvvetler sonucunda oluşan vektörel bir büyüklüktür, yani kuvvetler ortadan kalktığında yok olur.)
Ancak çözüm kolaylığı açısından bu vektörel büyüklüğe atalet kuvveti adı verilerek şeklinde gösterilebilir
Benzer şekilde ’da atalet momenti olarak adlandırılarak;
şeklinde gösterilebilir.
Bu durumda rijid cisimler için Newtonun hareket kanunu gösteren denklemler
olarak yazılabilir.

## Slide 10: KAVRAMSAL GİRİŞ
Yukarıda açıklanan yöntem D’alambert prensibi olarak bilinir ve şu şekilde tanımlanır.
Bir rijid cismin
  açısal ivmesi ve
  kütle merkezinin linear ivmesi biliniyorsa,
  etki eden
  tüm kuvvetler ile atalet kuvveti vektörel toplamı ve
  kütle merkezine etki eden tüm dış momentler ile atalet momenti vektörel toplamı
  ayrı ayrı sıfıra eşittir.

## Slide 11: DİNAMİK KUVVET ANALİZİ
Wittenbauer’in ikinci problemi; makinanın hareketinin (hız ve ivmesinin) önceden bilindiği durumlarda; tahrik uzvu yaklaşık sabit hızla hareket ederken, mafsal kuvvetlerini bulma problemidir.
Dinamik kuvvet analizinde şu adımlar izlenir.
  Hız ve ivme analizi yapılarak; sistemdeki tüm uzuvların açısal ivmeleri ve ağırlık merkezlerinin linear ivmeleri bulunur.
  Uzuvların kütleleri ve atalet momentleri bulunur.
  Uzuvların atalet kuvvetleri ve atalet momentleri bulunur.
  D’alambert prensibi kullanılarak, statik kuvvet analizinde olduğu gibi mafsal kuvvetleri ve tahrik kuvveti veya momenti bulunur.
  Bu noktadan sonra statik kuvvet analizinde öğrendiğimiz tüm ilkeler geçerlidir.

## Slide 12: Örnek
Problem: Şekilde görülen bir çift kızak mekanizmasında, kızakların kütleleri ve sürtünme ihmal edilmektedir. Kızakları birbirine bağlayan AB çubuğunun uzunluğu a3=500 mm ve ağırlığı m3=5 kg olarak verilmektedir. 2 uzvu sabit 2 m/s’lik hızla ilerlerken x=200 mm olduğunda sistemi dengede tutacak F12 tahrik kuvvetini ve mafsal kuvvetlerini bulunuz.
y
2
3
4
O
A
B
G3
F12
x
q
OA=x
OB=y

## Slide 13: Çözüm
Hız ve ivme analizi yapılarak; sistemdeki tüm uzuvların açısal ivmeleri bulunur.
Vektör kapalılık denklemi;
Reel ve sanal kısımlarına ayıralım;
(1) ve (2) denklemlerinin zamana göre türevleri alındığında hızlar aşağıdaki gibi bulunur;
(3) ve (4) denklemlerinin zamana göre türevleri alındığında ise ivmeler aşağıdaki gibi bulunur; Burada hızının sabit verildiğine dolayısıyla olduğuna dikkat edelim.

## Slide 14: Çözüm Devam
Ağırlık merkezlerinin linear ivmeleri bulunur.
Uzuvların kütleleri ve atalet momentleri bulunur
İnce Çubuk için
Uzuvların atalet kuvvetleri ve atalet momentleri bulunur.
kg.mm/s^2=-19,04 N
N-m=

## Slide 15: Çözüm Devam
Denge Denklemleri
Moment Denge Denklemi
Kuvvet Denge Denklemleri
3
G3
2
F12
4
F32x
F32y
F23y
F23x
F43
F34
G12
G14
Fi3x
Fi3y
A
B

## Slide 16: Dört Çubuk Mekanizmasının Dinamik Kuvvet Analizi
Uzuv ve mafsalların dayanımlarını temel alarak tasarlamak için, her bir bağlantı ve eklemin en kötü yüklenme koşulları belirlenmelidir.
Sürücü motoru özelliklerini seçmek için, tüm çevrim boyunca giriş torku gereksiniminin bilinmesi gerekir.
Bu nedenlerle, sayısal hesaplamaya uygun analitik yöntemlerle çözüm geliştirmek zorunludur.
Bu bölümde dört çubuklu bir mekanizmanın genel dinamik analizi açıklanacak ve sonuçlar grafiklerle gösterilecektir.
Çözümü web sayfasına konulmuştur.