## Slide 1
MAK 308
MAKİNA DİNAMİĞİ
2018-2019 Bahar
Dr. Nurdan Bilgin

## Slide 2: EŞDEĞER ATALET MOMENTİ
Geçen ders, hız ve ivme etki katsayılarını elde ederek; mekanizmanın hareketinin sadece bir bağımsız değişkene bağlı olarak ifade edilebileceğini göstermiştik.
Şimdi ise
Etki katsayılarını kullanarak sistemde değişik hızlarda hareket eden tüm kütleleri tek bir kütleye
Cisme etki eden tüm dış kuvvetleri de tek bir kuvvete indirgeyeceğiz.
Bu indirgeme sırasında enerjinin ve yapılan işin eşdeğerliği korunacaktır.
Burada “kuvvet” ve “kütle” terimleri genel ifadelerdir.
“kuvvet” aynı zamanda etki etmekte olan momenti,
“kütle” ise dönmekte olan bir cismin kütle atalet momentini de kapsar.

## Slide 3: EŞDEĞER ATALET MOMENTİ
Tabloda gösterildiği gibi referans olarak giriş uzvuna indirgediğimiz kuvvet ve kütle
giriş uzvunun hareketine (dolayısı ile bağımsız değişken tipine) baglı olarak
  kuvvet veya moment;
  kütle veya atalet momenti olabilir.
Bağımsız Değişken, q | Eşdeğer Atalet, J* | Eşdeğer Kuvvet Q* | 
Dönme,  | Kütle Atalet Momenti, I* | Moment, T* | 
Öteleme, s | Kütle, m* | Kuvvet, F* | 

## Slide 4: Eşdeğer Atalet
Tek serbestlik dereceli, adet uzvu ve bağımsız konum değişkeni q olan bir mekanizmada kinetik enerjiyi düşünelim.
Burada,
, kütle (ağırlık) merkezi noktasının ve yönündeki hız bileşenleri
: j uzvunun açısal hızı
j uzvunun kütlesi
: j uzvunun noktasına göre kütle atalet momenti
olarak tanımlanırsa, j uzvunun kinetik enerjisi
Şeklinde yazılabilir.

## Slide 5: Eşdeğer Atalet
Önceki slaytda, j uzvunun kinetik enerjisi
şeklinde bulundu, bunu tüm uzuvların toplamı şeklinde yazarsak
Eşdeğer atalet momenti;
Sadece bağımsız değişkenin hızıyla ilişkilidir.
Elde edilen kinetik enerji, makinanın her konumundaki kinetik enerji toplamına eşittir.
J* ile gösterilir ve her konum için değişkendir.
Bağımsız değişkenin hızı olmak koşuluyla, hız etki katsayıları kullanarak , , olacaktır. Bu değerler toplam kinetik enerji denkleminde yerine yazıldığında

## Slide 6: Örnek
Uzuv Boyutları |  |  | Kütle ve Atalet Momentleri |  |  |  | Sabit Açılar | 
A0A | a2 | 0,6 m | m2 | 4,5 kg | k2 | 0,2 m | β2 | 20
A0G2 | f2 | 0,3 m | m3 | 8,5 kg | k3 | 0,4 m | β3 | 30
AB | a3 | 1,2 m | m4 | 6,5 kg | k4 | 0,3 m | β4 | 25
AG3 | f3 | 0,5 m |  |  |  |  |  | 
B0B | a4 | 0,8 m |  |  |  |  |  | 
B0G4 | f4 | 0,5 m |  |  |  |  |  | 
A0B0 | a1 | 1,2 m |  |  |  |  |  | 
Uzuv Boyutları |  |  | Kütle ve Atalet Momentleri |  |  |  | Sabit Açılar | 
A0A | a2 | 0,6 m | m2 | 4,5 kg | k2 | 0,2 m | β2 | 20
A0G2 | f2 | 0,3 m | m3 | 8,5 kg | k3 | 0,4 m | β3 | 30
AB | a3 | 1,2 m | m4 | 6,5 kg | k4 | 0,3 m | β4 | 25
AG3 | f3 | 0,5 m |  |  |  |  |  | 
B0B | a4 | 0,8 m |  |  |  |  |  | 
B0G4 | f4 | 0,5 m |  |  |  |  |  | 
A0B0 | a1 | 1,2 m |  |  |  |  |  | 
4
3
2
Problem: Ağırlık merkezlerinin konumları şekildeki gibi verilen ve giriş uzvunun hızı sabit 30 rad/s olarak verilen dört çubuk mekanizmasının eşdeğer atalet momentini (J*) bulunuz.

## Slide 7: Örnek
Ders6 adını taşıyan sunumda etki katsayıları kavramını öğrenmiş ve dört çubuk mekanizmasının diğer hız değişkenlerinin giriş kolunun hızı (bağımsız değişkenin hızı) ile ifade edilebileceğini görmüştük.
Şimdi bu hız etki katsayıları ifadelerinden yararlanarak eşdeğer atalet momentini bulacağız.
Elde ettiğimiz genel formüle göre;
  Her bir uzvun kütlesini  Soruda verilmiş.
  Her bir uzvun ağırlık merkezinin hız etki katsayılarını ? bulmalıyız
  Her bir uzvun kütle atalet momentini  Soruda kısmen verilmiş.
  Her bir uzvun hız etki katsayısını  Daha önce bulmuştuk (1) ve (2).

## Slide 8: Uzuvların Ağırlık Merkezinin Hız Etki Katsayılarının Bulunması
2 Uzvunun Ağırlık Merkezinin Hız Etki Katsayısı
,
3 Uzvunun Ağırlık Merkezinin Hız Etki Katsayısı
4 Uzvunun Ağırlık Merkezinin Hız Etki Katsayısı

## Slide 9: Kütle ve Kütle Atalet Momentleri
Görüldüğü gibi eşdeğer atalet momenti J* sadece bağımsız konum parametresinin bir fonksiyonudur.
  Kütle ve kütle atalet momenti terimleri sabittir.
  Uzuv boyutları sabittir
  Hız etki katsayıları konum değişkenlerine bağlıdır.
  Tüm konum değişkenleri, giriş kolunun değişimine bağlı ifade edilebilir.
Kütle ve Kütle Atalet Momentleri |  |  | 
m2 | 4,5 kg | k2 | 0,2 m
m3 | 8,5 kg | k3 | 0,4 m
m4 | 6,5 kg | k4 | 0,3 m
I2 |  | 0,18 | kgm2
I3 |  | 1,36 | kgm2
I4 |  | 0,585 | kgm2
Kütle ve Kütle Atalet Momentleri |  |  | 
m2 | 4,5 kg | k2 | 0,2 m
m3 | 8,5 kg | k3 | 0,4 m
m4 | 6,5 kg | k4 | 0,3 m
I2 |  | 0,18 | kgm2
I3 |  | 1,36 | kgm2
I4 |  | 0,585 | kgm2
Eşdeğer Atalet Momentleri

## Slide 10: Eşdeğer Atalet Kuvvetinin Bulunması
Daha önce yapılan dört çubuk mekanizması çözümlerine bakacak olursak, ’ye bağlı olarak ve ’ün aşağıdaki gibi bulunabildiğini görürüz.

## Slide 11: Eşdeğer Kütle Atalet Momenti
J* değerlerinin ortalaması 4.1337 kgm2
Maksimum J* değeri ortalaması 7.2930 kgm2
J* değerinin standart sapması 0.8919

## Slide 12: Eşdeğer Kütle Atalet Momentinin Değişimi
Kütle atalet momentinde çok fazla dalgalanma tercih edilmez bunu ayarlamak için sabit değerlerin düzenlenmesi gerekir. Örneğin 2 uzvunu ağırlığı 2 katına çıkarılıp giriş kolunun uzunluğu yarıya indirilirse;
J* değerlerinin ortalaması 2.0162 kgm2
Maksimum J* değeri ortalaması 2.3061 kgm2
J* değerinin standart sapması 0.2407

## Slide 13: Eşdeğer Moment
Eşdeğer atalet için olduğu gibi, sisteme etki eden tüm dış kuvvetleri ve momentleri sadece giriş kolunda etki eden tek bir momente indirgemek mümkündür.
Güç dengesi düşünülerek, j uzvuna etki eden kuvvetlerin sisteme vermiş oldukları anlık gücün, giriş kolunda bilinmeyen eşdeğer bir momentin vereceği anlık güce eşit olması durumu aşağıdaki gibi yazılır.
Burada,
, kütle (ağırlık) merkezi noktasının ve yönündeki hız bileşenleri
: j uzvunun açısal hızı
Bağımsız değişkenin hızı olmak koşuluyla, hız etki katsayıları kullanarak , , olacaktır. Denklemde yerlerine yazılırsa

## Slide 14: Örnek
Ders 6 adını taşıyan sunumda, aşağıda şekli verilen mekanizmanın etki katsayılarını belirlemiştik. 3 uzvunun ağırlık merkezinin C noktasında 2 ve 3 uzvunun ağırlık merkezlerinin ise sırasıyla A0 ve B noktalarında olduğu söyleniyor. Cisme şekilde gösterildiği yönde yerçekimi kuvveti etkiyor. 4 uzvuna gösterilen yönde F13 dış kuvveti etkimektedir. Giriş uzvuna T12 momenti etki etmektedir. 2 uzvuna indirgenmiş eşdeğer momenti bulunuz.
4
B
x
3
A0
A
y
2
Q
a1
s14
q13
q12
C
3

## Slide 15: Çözüm;
Etki katsayıları:
Toplam Eşdeğer Atalet Momenti

## Slide 16: Hareket Denklemi
Hatırlayalım,
Etki katsayıları bağımsız değişken q’nun foksiyonu,
Q eşdeğer moment de bağımsız değişken q’nun fonksiyonu.
Aynı zamanda Q, dış kuvvetlerin doğasına bağlı olarak, bağımsız değişkenin hızıyla orantılı olarak değişmektedir.
q’da zamana, t bağlı değişmektedir.
Bu durumda, Hareket denklemi, sistemin toplam gücüne eşit olan kinetik enerjinin zamanla değişimi prensibi kullanılarak elde edilebilir dT/dt=P:
Bu durumda
Bu denklem tek serbestlik dereceli makinaların hareket denkleminin genel gösterimidir.

## Slide 17: Hareket Denklemi
Aynı hareket denklemi, diğer enerji yaklaşımlarından herhangi birini örneğin Lagrange denklemlerini de kullanarak elde edilebilir.
burada;
NOT: yukarıda tanımlanan “eşdeğer atalet momenti” ve “eşdeğer kuvvet” enerji denkliği temelli tanımlanmıştır.

## Slide 18: Örnek
Hareket denklemini 3 uzvunun açısal konumu q’ya bağlı olarak yazınız. Verilenler: m2, IG2, m3, IG3, m4, IG4, AB= a3, AG3=a3/2
2
3
4
O
A
B
G3
F14
x
q
g yerçekimi
2
1
F12
M13
W3
W4

## Slide 19: Çözüm:
Hareket denkleminin genel formunu aşağıdaki gibi bulduk

## Slide 20: Çözüm Devam
Hareket denklemini tamamlamak için etki katsayılarının q’ya bağlı değerlerini bulmalıyız.
Vektör Kapalılık Denklemi:
Vektör kapalılık denklemini x ve y bileşenlerine ayırır ve düzenlersek:
ve
elde edilir.
Bu denklemlerin q’ya bağlı türevi alınırsa,
Etki katsayıları;
ve
şeklinde bulunur.
Etki katsayılarının q’ya bağlı türevleri ise
ve şeklinde elde edilir.

## Slide 21: Çözüm Devam
3 uzvunun ağırlık merkezinin konum vektörü
Bileşenlerine ayrılırsa
ve
Ağırlık merkezinin hız etki katsayıları
ve
Dikkat ederseniz yukarıdaki denklemlerde ve ifadeleri sırasıyla g1 ve g2’ye eşittir.
Böylece yukarıdaki denklemleri daha basit olarak aşağıdaki gibi ifade edebiliriz.

## Slide 22
Gerekli Büyüklükler |  |  | 
m4 | 10 kg | q12 | 72
I4 | 0,9 kgm2 | q13 | 11,15
a1 | 1,30 m | q14 | 70,15
a2 | 0,36 m | T12 | 4,365 Nm
a3 | 1,44 m | F14 | 10 N
a4 | 0,66 m |  | 
Q13=11.15
Q14=70.15
a1=130; %sabit uzuv
a2=36; %2. uzuv
a3=144; %2. uzuv
a4=66; %2. uzuv
% Giriþ Açýsý
Q12=72*pi/180; %2. uzuv