## Slide 1: Kontrol sistemleri tasarımı
Kök-Yer Eğrileri Yöntemi ile Kontrol Sistemlerinin Analizi ve Tasarımı

## Slide 2: Kök-Yer Eğrileri Yöntemi ile Kontrol Sistemlerinin Analizi ve Tasarımı
Giriş

## Slide 3: Giriş
Yüksek dereceli sistemler için kapalı çevrimin kutuplarını (karakteristik denklemin köklerini) bilgisayar yardımı olmadan bulmak oldukça zordur.
Tasarım yaparken parametreler değişimleri ve birbirleriyle ilişkilerine göre düşünmek çoğunlukla bir zorunluluktur.
Parametrelerin birbirine etkisine örnek olması açısından açık çevrim transfer fonksi­yonunun kazancı değiştiğinde, karakteristik denklemin, dolayısıyla kök yerlerinin değiştiği hatırlanabilir.
Karakteristik denklemin köklerini bulmak için W.R. Evans tara­fından Kök- yer eğrisi yöntemi geliştirilmiştir.
Bu yöntem, karakteristik denklemin köklerinin bir sistem parametresinin tüm değerleri için çizilmesidir.

## Slide 4: Giriş
Kök- yer eğrisi yönteminde, aksi belirtilmediği sürece sıfır ile sonsuz arasında tüm değerleri alabilen açık çevrim transfer fonksiyonunun kazancı, parametre değeri olarak kabul edilir.
Bu parametrenin belirli bir değerine ilişkin kökler, sonuç grafik üzerine konumlandırılır.
Kök-yer eğrileri yöntemi kullanılarak, sistemin kazanç de­ğerinin değişiminin veya sisteme açık çevrim kutup ve sıfırlarının eklenmesinin etkileri öngörebilir/tahmin edebilir hale gelir.
Not: Paramet­re genellikle kazanç değeri olarak alınır ancak açık-çevrim transfer fonksiyonun herhangi bir başka değişkeni de parametrik olarak değerlendirilebilir.

## Slide 5: Giriş
Kök-yer eğrilerini MATLAB ile çizdirmek çok basit olduğu için, elle kök-yer eğri­lerini çizmenin boş yere zaman ve emek harcamayı gerektirdiği akla gelebilir.
Ancak, kök-yer eğrilerini elle çizmek için gereken beceriyi ve tecrübeyi elde etmek ise bilgi­sayar tarafından üretilen kök-yer eğrilerini anlamlandırmak ve aynı zamanda kök-yer eğrileri hakkında hızlıca yüzeysel bir fikir edinmek adına çok değerli bir kazanımdır.

## Slide 6: Kök-Yer Eğrileri Yöntemi ile Kontrol Sistemlerinin Analizi ve Tasarımı
KÖK-YER EĞRİ GRAFİKLERİ

## Slide 7: KÖK-YER EĞRİ GRAFİKLERİ
Şekildeki gibi en temel kapalı çevrim bir sistemin transfer fonksiyonu
Karakteristik denklem:
Veya
Not: terimi karmaşık bir büyüklük olduğu için, denklemin her iki tarafının açı ve genlikleri eşitlenerek iki denkleme ayrılabilir. Bu durumda iki şart ortaya çıkar Açı Şartı ve Genlik Şartı

## Slide 8: KÖK-YER EĞRİ GRAFİKLERİ
Açı Şartı:
/G(s)H(s)
Genlik Şartı:
Her bir açı ve genlik şartlarında yer alan değişkenin değerleri, karakteristik denkle­min kökleridir veya kapalı çevrimin kutuplarıdır.
Karmaşık düzlemde açı şartını sağla­yan noktaların konumu, kök-yer eğrisini oluşturur.
Verilen bir kazanç değerine ilişkin olarak elde edilen karakteristik denklemin kökleri (kapalı çevrimin kutupları) genlik şartından belirlenebilir.

## Slide 9: KÖK-YER EĞRİ GRAFİKLERİ
Karakteristik denklemi aşağıdaki gibi yazabiliriz
Bu durumda kazancı sıfırdan sonsuza doğru değişirken çalışılan sistem için köklerin yerleri, kapalı çevrim kutuplarının yerlerine karşılık gelmektedir.
Önemli Notlar:
Kök-yer eğrileri yöntemi ile bir sistemin köklerinin konumunu çizmeye başlamak için teriminin kutup ve sıfırlarının konumlarını bilmemiz gerekmektedir.
Aynı zamanda açık çevrim kutup ve açık çevrim sıfırlarından test noktası s'ye çizilen karmaşık büyüklüklerin açıları her zaman saatin ters dönüş yönüne doğru ölçülmelidir.

## Slide 10: KÖK-YER EĞRİ GRAFİKLERİ
Önemli Notların gerçekte ne anlama geldiğini anlamak üzere aşağıdaki örneği ele alalım.

## Slide 11: KÖK-YER EĞRİ GRAFİKLERİ
Teriminin Açısı
/G(s)H(s)
Teriminin Genliği
Burada ve sırasıyla ve karmaşık değerlerinin genlikleridir.
Açık çevrim karmaşık eşlenikli kutup ve karmaşık eşlenikli sıfırlar her zaman reel eksene göre simetriktirler (örneğin gibi).
Bu nedenle kök-yer eğrisi de her zaman reel eksene göre simetriktir.
Bu yüzden, kök-yer eğrisi s düzleminde üst yarıda oluşturulup daha sonra aşağıyı oluşturmak için ayna görüntüsü alınır.

## Slide 12: Örnek Çözümü
Örnek 1: Kapalı çevrim bir sistem için, K (kazanç değeri) pozitif olmak koşuluyla
olarak verilmektedir. Bu sistemin kök-yer eğrisini çiziniz ve sonra karmaşık eşlenik çift durumundaki kapalı çevrim kutuplarına ilişkin sönümleme oranı olacak şekilde K değerini belirleyiniz.
Çözüm:
Açı Şartı:
/G(s)H(s)
/G(s)H(s)
Genlik Şartı:

## Slide 13: Örnek Devam
Tipik bir kök-yer eğrisi 7 adımlık bir prosedür ile çizilir.
Reel eksen üzerindeki kök yerlerini belirleyiniz. Kök-yer eğrisini oluşturmak için ilk adım, karmaşık düzlemde noktalarına kutupları yerleştirmektir.
Not: Bu sistemde açık çevrim sıfırları yoktur.
Açık çevrimin kutuplarının yerleri çarpı (x), sıfırlarının yerleri ise (o) işareti ile gösterilir.
Kök yer­lerinin başlama noktalarının, bu noktalar durumuna karşılık gelmektedir, açık çevrimin kutupları olduğuna dikkat ediniz.
x
x
x

## Slide 14: Örnek Devam
Açı Şartı:
/G(s)H(s)
/G(s)H(s)
Yukarıdaki Şartı Sağlamıyor
x
x
x
Test Noktası
Yukarıdaki Şartı Sağlıyor
Yukarıdaki Şartı Sağlamıyor
x
x
x
Test Noktası
x
x
x
Test Noktası
x
x
x
Test Noktası
Yukarıdaki Şartı Sağlıyor

## Slide 15: Örnek Devam
2. Kök-yerlerinin asimptotlarını belirleyiniz. s sonsuza yakınsarken kök yerlerinin asimptotları şöyle belirlenebilir: Eğer bir test noktası orijinden çok uzakta seçilirse, o zaman
ve açı şartı ise
veya
olur. Son denklemde k değişkeni değişirken açılar kendisini tekrar ettiği için, asimptotlara ait ayrık açılar, 60°, -60° ve 180° olarak belirlenir.
180° açıya sahip olan asimptot ise negatif reel eksendir.

## Slide 16: Örnek Devam
Bulduğumuz asimptotları karmaşık düzlemde çizmeden önce bunların reel eksen üzerinde kesişme noktalannı bulmamız gerekir. Verilen sistem
olduğu için ve test noktası orijinden çok uzakta seçildiğinden dolayı, G(s) aşağıdaki gibi, s değişkenin büyük değerleri için son denklemin aşağıdaki gibi yaklaşımı alınarak yazılabilir.
Yukarıdaki denklem ile verilen ’ye ait kök-yer eğrisi, üç düz doğrudan oluşmaktadır. Kök-yer eğrisinin denklemi
veya
olur. Son denklem aşağıdaki gibi yazılabilir:

## Slide 17: Örnek Devam
Denkleminde yazarsak;
Şekilde gösterilen düz doğrular asimptotlardır, s = -1 noktasında kesişirler.
Asimptotlar yaklaşık olarak kök yer eğrilerinin orijinden çok uzaktaki parçalarıdır.
x
x
x
Test Noktası
-

## Slide 18: Örnek Devam
3. Ayrılma noktasını belirleyiniz. Kök-yer eğrilerini tam doğru olarak çizebilmek için, ’deki kutuplardan başlayan kök-yer eğri dallarının (K değeri artarken) reel eksenden çıka­rak karmaşık düzleme doğru yöneldiği ayrılma noktalarını bulmamız gerekir.
Ayrılma noktaları karakteristik denklemin s düzlemi üzerinde katlı (çoklu) köklerinin meydana geldiği noktalara karşılık gelmektedir.
Ayrılma noktalarını bulmak için basit bir yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemi şöyle izah edebiliriz: Karakteristik denklemi aşağıdaki gibi yazalım
ifadesinin türevi sıfıra eşitlenerek katlı kökler bulunur

## Slide 19: Örnek Devam
ifadesinin olmak üzere r dereceden katlı köklerinin olduğunu varsayalım. O halde aşağıdaki gibi yazılabilir.
bulunur. Eğer bu denklem için çözülürse, katlı köklerin oluştuğu noktalar elde edilebilir. Diğer taraftan, denkleminden çekilirse

## Slide 20: Örnek Devam
tüm çözümleri gerçekten ayrılma noktasına karşılık gelmeyebilir.
çözümünü sağlayan bir nokta kök-yer eğrisi üze­rinde ise gerçekten eğriden ayrılma veya eğriyle birleşme noktasıdır. Farklı bir ifadeyle, eğer çözümünü sağlayan bir noktada, K değeri gerçek pozitif bir değer alıyorsa, o zaman o nokta gerçekten eğriden ayrılma veya eğriyle birleşme noktasıdır.
Üzerinde çalıştığımız örnekte; Karakteristik denklem
İki tane kök bulunur

## Slide 21: Örnek Devam
Bulunan iki tane kökten arasındaki kök-yer eğrisi üzerinde bulunduğu için gerçekten ayrılma noktası olduğunu söyleyebiliriz.
kök-yer eğrisi üzerinde değildir. Bundan dolayı, bu nokta geçerli bir ayrılma ya da birleşme noktasına karşılık gelmemektedir.
Gerçekten, noktalarına ilişkin K değerleri bulunduğunda aşağıdaki sonuçları vermektedir.

## Slide 22: Örnek Devam
4. Kök-yer eğrisinin sanal eksenden geçiş noktalarını belirleyiniz. Bu noktalar Routh kararlılık kriteri kullanılarak şöyle bulunabilir: Örnekle verilen sistem için karakteristik denklem
olduğu için Routh tablosu aşağıdaki gibi oluşturulur.
İlk sütundaki terimini sıfıra eşitleyen K değeri 6’dır Sanal eksendeki geçiş noktaları, tablonun satırından elde edilen yardımcı denklem çözülerek bulunabilir; şöyle ki,
Bu denklemden elde edilir. Sanal eksen üzerindeki geçiş noktalarına ilişkin frekanslar böylece olarak hesaplanır. Geçiş noktalanna ilişkin kazanç değeri ise ’dır.

## Slide 23: Örnek Devam
Kök-yer eğrisinin sanal eksenden geçiş noktalarını belirlemek için alternatif bir yaklaşım ise karakteristik denklemde koyarak, hem reel hem de sanal kısımlannı sıfıra eşitlemek ve daha sonra ve için denklemi çözmektir. Örnekte verilen sis­tem için konularak elde edilen karakteristik denklem
veya
olarak bulunur. Verilen son denklemin hem reel hem de sanal kısımlannı, sırasıyla sıfıra eşitle­yerek
böylece olarak hesaplanır. Geçiş noktalanna ilişkin kazanç değeri ise ’dır. Aynı zamanda, reel eksen üzerindeki kök-yer eğri parçalan sanal eksene ’da temas etmektedir. Bu noktadaki K değeri sıfırdır.

## Slide 24: Örnek Devam
5. Şekil’de gösterildiği gibi, ekseni ve orijine yakın bir noktada bir test noktası seçiniz ve açı şartını uygulayınız. Eğer bir test noktası kök-yer eğrisi üzerinde ise, o zaman üç açının toplamı, olmalıdır.
Eğer test noktası açı şartını sağlamıyorsa, gerekli şartı sağlayıncaya kadar başka bir test noktası seçilir. (Test noktasındaki açı derecelerinin toplamı test noktalarının hareket etmesi gereken yönü göstermektedir.)
Bu işleme devam edilir ve açı şartını sağlayan yeterli sayıda noktalar yerleştirilir.

## Slide 25: Örnek Devam
6. Önceki adımlarda elde edilen bilgilere dayalı olarak Şekil’de gösterildiği gibi kök-yer eğrisini çiziniz
x
x
x

## Slide 26: Örnek Devam
7. Sönüm oranı değerinde olmak üzere, kapalı çevrim baskın kutuplarından karmaşık-eşlenik bir çift belirleyiniz.
olan kapalı çevrim kutupları, orijinden geçen ve negatif reel eksenle açı yapan doğrular üzerindedir. Şekilden olmak üzere kapalı çevrim kutupları aşağıdaki gibi elde edilir:
Bu kutupları üretecek K değerleri genlik şartından aşağıdaki gibi bulunur:
bu defterini kullanarak, üçüncü kutup
’da bulunur.

## Slide 27: Çözümün Kontrolü
K=[0,0.3849,1.0383, 2, 6, 10];
for i=K
kok=roots([1 3 2 i]);
Aci=angle(kok)*180/pi;
fprintf('kökler= [%5f,%5f,%5f] Açılar=[%5f,%5f,%5f]\n',kok(:),Aci(:)')
end
kökler= [0.000000,-2.000000,-1.000000] Açılar=[0.000000,180.000000,180.000000]
kökler= [-2.154700,-0.422972,-0.422328] Açılar=[180.000000,180.000000,180.000000]
kökler= [-2.333625,-0.333188,-0.333188] Açılar=[180.000000,119.967495,-119.967495]
kökler= [-2.521380,-0.239310,-0.239310] Açılar=[180.000000,105.586835,-105.586835]
kökler= [-3.000000,0.000000,0.000000] Açılar=[180.000000,90.000000,-90.000000]
kökler= [-3.308907,0.154454,0.154454] Açılar=[180.000000,84.902747,-84.902747]

## Slide 28: İkinci Örnek
Açık çevrim kutupları kompleks sayı olan yandaki sistemin kök-yer eğrisi grafiğini çiziniz.

## Slide 29: İkinci Örnek Çözüm
Reel eksen üzerindeki kök yerlerini belirleyiniz. Reel eksen üzerindeki herhangi bir test noktası için, şekilde gösterildiği gibi kompleks kutupların açı katkılarının toplamı ’dir.
Reel eksen üzerindeki kök yerleri, negatif reel eksen üzerindeki açık çevrim sıfırlarından belirlenir. arasındaki negatif reel eksenin kök-yer eğrisinin bir parçası olduğunu basit bir test ile görülebilir.
iki adet açık-çevrim kutbu ve bir adet sıfır olduğu için negatif reel eksene denk gelen bir adet asimptot vardır.

## Slide 30: İkinci Örnek Çözüm
2. Karmaşık eşlenikli açık-çevrim kutuplarından ayrılma açılarını belirleyiniz. Kompleks açık-çevrim kutup çiftinin varlığı, bu kutuplardan ayrılma açısının belirlenmesini gerektirir. Karmaşık kutuptan başlayan eğrinin reel eksene doğru mu yönleneceği yoksa asimptot üzerinden mi uzanacağının bilinmesi için bu açının belirlenmesi önemlidir.
deki karmaşık açık-çevrim kutbunun çok yakınında bir test noktası seçip hareket ettirirsek, . deki kutuptan ve deki sıfırdan test noktasına açı katkılarının toplamının hemen hemen aynı kalacağına dikkat ediniz.
Eğer bu test noktası, kök-yer eğrisi üzerinde ise o zaman
Not:

## Slide 31: İkinci Örnek Çözüm
3. Birleşme noktasını belirleyiniz. Birleşme noktası, K değeri artarken kök-yer eğri dal çift­lerinin karşılaşıp kaynaştığı noktalarda ortaya çıkar. Bu problem için birleşme noktası şöyle bu­lunabilir:
Karakteristik denklem
İki tane kök bulunur

## Slide 32: İkinci Örnek Çözüm
4. önceki adımlarda elde edilen bilgilere göre kök -yer eğrisini çiziniz. Kök yerlerini tam olarak belirleyebilmek için birleşme noktası ile açık çevrim karmaşık kutupları arasında deneme yanılma yolu ile bir kaç nokta bulunmalıdır. (Kök-yer eğrisi çizimini kolaylaştırmak için, kutup ve sıfır açılarındaki değişimi zihinsel toplayıp test noktasının izleyeceği yönü bulmalıyız.) Yandaki şekil üzerinde çalışılan sistem için eksiksiz olarak çizilmiş kök-yer eğrisini göstermektedir.

## Slide 33: İkinci Örnek Çözüm
Kök-yer eğrisi üzerindeki herhangi bir noktadaki K kazancının değeri genlik şartının sağlanmasıyla veya MATLAB kullanılarak bulunabilir. Şekildeki grafikten yi sağlayan değerler okunarak ve K değerini verecek ifadeye yerleştirilerek bulunabilir.

## Slide 34: Kök Yer Eğrilerini Çizmek İçin Genel Kurallar
Kural 1: Kök-Yer Eğrisinin karakteristik denklemin derecesi kadar kolu vardır.
Başka bir ifade ile karakteristik denklemin derecesi, kol sayısını belirler ve gösterir.
Kural 2: Kök-Yer Eğrisinin n adet kolu için Açık Çevrim Kutuplarından başlar. Fiziksel gerçekleştirilebilir sistemlerde ’dir Tüm kollar Açık Çevrim Kutuplarından başlar.
Eğer ise, kol sayısı ’dir. Bunlardan adeti Açık Çevrim Kutuplarından , geri kalanlar ise ’dan başlar.
Kural 3: Kök-Yer Eğrisinin adet kolu için Açık Çevrim Sıfırlarında biter.
Fiziksel gerçekleştirilebilir sistemlerde ’dir. Bunlardan adeti Açık Çevrim Sıfırlarında, geri kalanı () ise ’da biter.
Eğer ise, tüm kollar Açık Çevrim Sıfırlarında biter.

## Slide 35: Kök Yer Eğrilerini Çizmek İçin Genel Kurallar
Kural 4: Gerçek eksenin, sağındaki Açık Çevrim Kutupları ve Açık Çevrim Sıfırları sayıları toplamı tek olan bölümleri Kök-Yer Eğrisine aittir.
Karmaşık Açık Çevrim Kutupları ve Açık Çevrim Sıfırlarının gerçek eksen üzerindeki Kök-Yer Eğrisi kollarının konumuna herhangi bir katkısı yoktur.
ÖRNEKLER
x
x
x
x
x
x
x
Gerçek eksenin hiç
bir parçası KYE kolu
değildir.

## Slide 36: Kök Yer Eğrilerini Çizmek İçin Genel Kurallar
Kural 5: Kök-Yer Eğrisi üzerinde iki ya da daha fazla kolun birleştiği ve/veya ayrıldığı özel noktalar bulunabilir. Bunlara eyer noktası denir. Eyer noktaları katlı kapalı çevrim kutuplarına karşılık gelirler.
Eyer noktaları çözümlerinden açı koşulunu sağlayanlardır.
Eyer noktalarında, q adet kol birbirine göre 360°/q açı ile bu noktalarda birleşirler ve/veya ayrılırlar. Birleşen ve ayrılan kolların açısal oluşumları birbirine göre 180°/q kayıktır.
Dikkat: Eyer noktaları gerçek eksen üzerinde olmak zorunda değildir.
ÖRNEK:
x
x

## Slide 37: Kök Yer Eğrilerini Çizmek İçin Genel Kurallar
Kural 6: Eğer ise, büyük değerleri için sayıda kol sonsuza gider ya da sonsuzdan gelir
Bu kolların sonsuza gidişleri ya da sonsuzdan gelişleri gerçel eksenle açısı yapan ve merkez diye adlandırılan noktasından geçen doğrulara asimtotiktir.
n = m olası durumunda, asimtot yoktur.
Karmaşık AÇK ve AÇS’ların yalnızca gerçel kısımları ’ya katkıda bulunur.

## Slide 38: Kök Yer Eğrilerini Çizmek İçin Genel Kurallar
Kural 6 Örnek: İlk 4 n-m değeri için asimtot yerleşimleri aşağıda verilmiştir. Eksi değerler için oklar ters yönde olacaktır.

## Slide 39: Kök Yer Eğrilerini Çizmek İçin Genel Kurallar
Kural 7: Kök yer eğrisi gerçel eksene göre simetriktir. Temel neden kapalı çevrim kutuplarının ya gerçel ve/veya karmaşık eşlenik olmasıdır.
Kural 8: Açık çevrimin kutuplarından ayrılış ve Açık çevrim sıfırlara varış açıları aşağıdaki gibidir.
AÇK’ların ve/veya AÇS’ların q adet katlı olması durumunda, bu ifadeler aşağıdaki şekilde kullanılmalıdır.

## Slide 40: Kök Yer Eğrilerini Çizmek İçin Genel Kurallar
Kural 9: Kök-yer eğrisinin kollarının sanal ekseni kestiği noktalara karşın gelen ve değerleri aşağıdaki iki yöntemden biri kullanılarak elde edilir.
1. Routh-Hurwitz ölçütünde marjinal kararlılık koşulu kullanılır.
2. Karakteristik denklemde kullanılarak bulunan karmaşık denklem çözülür.
Kural 10: olması durumunda sistem kutuplarının toplamının korunumu.
Bu kural, değiştikçe bazı kollar sağa doğru gidiyorsa, diğer bazı kolların sağa doğru giden bu kolları dengeleyecek şekilde sola doğru gideceğini işaret etmektedir.

## Slide 41: İlk Çözdüğümüz Örneği Bu Kurallar Çerçevesinde Yeniden Değerlendirelim.
Kural 1. Kök-Yer Eğrisinin karakteristik denklemin derecesi kadar kolu vardır.
kol bulunmakta.
Kural 2: Kök-Yer Eğrisinin adet kolu için Açık Çevrim Kutuplarından başlar.
Kollar noktalarından başlamakta.
Kural 3: Kök-Yer Eğrisinin adet kolu için Açık Çevrim Sıfırlarında biter.
olduğu için tüm kollar ’da sonlanmakta.
Kural 4: Gerçek eksenin, sağındaki Açık Çevrim Kutupları ve Açık Çevrim Sıfırları sayıları toplamı tek olan bölümleri Kök-Yer Eğrisine aittir.
Gerçel eksenin bölümleri KYE kollarına ait.

## Slide 42: İlk Çözdüğümüz Örneği Bu Kurallar Çerçevesinde Yeniden Değerlendirelim.
Kural 5. Kök-Yer Eğrisi üzerinde iki ya da daha fazla kolun birleştiği ve/veya ayrıldığı özel noktalar bulunabilir. Bunlara eyer noktası denir. Eyer noktaları katlı kapalı çevrim kutuplarına karşılık gelirler.
Karakteristik denklem
İki tane kök bulunur

## Slide 43: İlk Çözdüğümüz Örneği Bu Kurallar Çerçevesinde Yeniden Değerlendirelim.
Kural 6: Eğer ise, büyük değerleri için sayıda kol sonsuza gider
adet asimtot var.
Kural 7. Kök yer eğrisi gerçel eksene göre simetriktir. √
Kural 8. Açık çevrimin kutuplarından ayrılış ve Açık çevrim sıfırlara varış açıları aşağıdaki gibidir.
Ayrılış ve varış açılarını hesaplamaya gerek yok.

## Slide 44: İlk Çözdüğümüz Örneği Bu Kurallar Çerçevesinde Yeniden Değerlendirelim.
Kural 9. Kök-yer eğrisinin kollarının sanal ekseni kestiği noktalara karşın gelen ve değerleri aşağıdaki iki yöntemden biri kullanılarak elde edilir.
1. Routh-Hurwitz ölçütünde marjinal kararlılık koşulu kullanılır.
2. Karakteristik denklemde kullanılarak bulunan karmaşık denklem çözülür.
Kolların sanal ekseni kestiği noktalar için karakteristik denklemi kullanalım.
karakteristik denklemde koyalım,
olarak bulunur. Verilen son denklemin hem reel hem de sanal kısımlarını, sırasıyla sıfıra eşitle­yerek
böylece olarak hesaplanır. Geçiş noktalarına ilişkin kazanç değeri ise ’dır.

## Slide 45: İlk Çözdüğümüz Örneği Bu Kurallar Çerçevesinde Yeniden Değerlendirelim.
Kural 10: olması durumunda sistem kutuplarının toplamının korunumu.
num = [1];
den = [1 3 2 0];
numa = [1];
dena = [1 3 3 1];
K1 = 0:0.1:0.3;
K2 = 0.3:0.005:0.5;
K3 = 0.5:0.5:10;
K4 = 10:5:100;
K = [K1 K2 K3 K4];
r = rlocus(num,den,K);
a = rlocus(numa,dena,K);
plot(r,'ko');hold on;
plot(a,'-','linewidth',2)
v = [-3 1 -2 2]; axis(v)
Grid
title('G(s) = K/[s(s + 1)(s + 2)] AÇTF Kök-Yer Eðrisi ve Asimptotlar')
xlabel('Gerçel Eksen')
ylabel('Sanal Eksen')