## Slide 1: Kontrol sistemleri tasarımı
Matlab ile Kök-Yer Eğrilerinin Çizimi

## Slide 2: Matlab ile Kök-Yer Eğrilerinin Çizimi
Giriş

## Slide 3: Giriş
Kök-yer eğrilerini MATLAB ile çizdirmek oldukça basittir, matlab’in hazır komutu rlocus’un nasıl çalıştığını anlamak ve grafiği yorumlayabilmek önemlidir.
Elle çizim yaparken karkteristik denklemi aşağıdaki formda yazıp ardından açık çevrimin sıfır ve kutuplarını bulduğumuzu hatırlayın.
Sıfırlar: ifadesi sıfıra eşitlenerek;
Kutuplar: ifadesi sıfıra eşitlenerek bulunur.
Çoğunlukla sıfırları ve kutupları içeren ifadeler polinom şeklinde s değişkeninin üs değeri ile bir katsayının çarpılması şeklinde ve s’in azalan üst değerleri sırasıyla verilmektedir. şöyleki

## Slide 4: Giriş
Şeklinde bir sistemin kök yer eğrisini matlab ile çizdirmek istediğimizde;
Sıfırlar için Kutuplar için sıra dizilerini tanımlamamız gerekir.
Kitapla bütünlük sağlamak amacıyla ingilizcedeki ; ise ; ifadelerinin kısaltmalarını kullandık. Oysa bu değişkenleri herhangi bir adla adlandırabilirdik.
Yukarıdaki gibi Tranfer Fonksiyonu formundaki sistemlerle çalışılırken matlab ile kök yer eğrisi
Ek Açıklama: Durum uzayı formunda gösterilen sistemlerde şeklinde çizilir.

## Slide 5: Örnek 1
Şekilde verilen kapalı çevrim sistemin kök yer eğrisini çiziniz.
ve şeklinde yazılabilir. Yukarıda yaptığımız polinom çarpımını düşük dereceli sistemlerde el ile kolayca yaparken yüksek dereceli sistemelerde bu iş biraz daha külfetlidir. Bu amaçla yine matlabin hazır komutlarından yararlanarak, polinom çarpımını gerçekleştirebiliriz.

## Slide 6: Örnek 1 devam
Fonksiyonunun paydasındaki polinom çarpımı için, bu iki polinomu aşağıdaki gibi katsayılar dizi oluşturacak şekilde yazalım
Sonra sözünü ettiğimi hazır matlab komutu ile polinomu aşağıdaki gibi buluruz.
komutu a ve b dizisi ile tanımlı polinomları birbiri ile çarparak sonuçta oluşacak polinomun katsayılarını verir.

## Slide 7: Örnek 1 devam
Kök yer eğrisi çizmek için kullanacağımız
Fonksiyonunda ifadelerini
ve
şeklinde tanımladıktan sonra çizime geçebiliriz.

## Slide 8: Örnek 1 Devam
Matlab, kök yer eğrisinde köklerin yerini hesaplayabilmek için kendi kazanç kümesini sağlar.
Bu işlemi, kendi içinde uyarlamalı adım aralığı yordamı ile yapar.
Aynı zamanda, Matlab plot komutunun otomatik eksen ölçekleme özelliğini kullanır.
Kullanıcı isterse, eksen aralıklarını kendi istediği biçimde değiştirebilir.
[r,k]=rlocus(num,den);
figure;
plot(r,'o');v = [-1 1 1 -6 6]; axis (v);

## Slide 9: Örnek 1 Devam
figure
rlocus([1 3],conv([1 1 0],[1 4 16]));v = [-6 1 -3.5 3.5]; axis (v);
title ('Kök Yer Eðrisi Grafiði G(s) = K(s + 3)/[s(s + 1)(s^2 + 4s + 16)]');
axIm = findall(gcf,'String','Imaginary Axis (seconds^{-1})');
axRe = findall(gcf,'String','Real Axis (seconds^{-1})');
set(axIm,'String','Ýmajiner Eksen saniye^-^1');
set(axRe,'String','Reel Eksen saniye^-^1');
İstersek, grafik başlıklarını Türkçeleştirebiliriz.
Açık çevrim transfer fonksiyonunun pay ve payda değerlerini bir dizi olarak ve/veya çarpım işlemi olarak yazabiliriz.

## Slide 10: Örnek 2
Açık Çevrim transfer fonksiyonu şeklinde aşağıdaki gibi verilmiş negatif geri bildirimli sistemin kök yer eğrisini çiziniz.
Sistemin açık çevrim sıfırları yoktur. Açık çevrim kutupları ise
r=roots(conv([1 0.5 0],[1 0.6 10]))
Komutuyla olarak bulunur.

## Slide 11: Örnek 2
num = [1];den = [1 1.1 10.3 5 0];
r = rlocus(num,den);
figure;
plot(r,'o');v = [-6 6 -6 6]; axis(v)
grid
title ({'Kök Yer Eðrisi Grafiði',
'G(s) = K/[s(s + 0.5)(s^2 + 0.6s + 10)]'})
xlabel('Reel Eksen saniye^-^1')
ylabel('Imaj. Eksen saniye^-^1')

## Slide 12: Örnek 2 Devam
Dikkat ederseniz bölgesinde iki kök yer eğrisinin birbirine yaklaştığını görebilirsiniz. Ancak bunların temas edip etmediğinden emin olmak için ilgili bölgede K için daha küçük artışlar vererek bu durumu araştırabiliriz.
% Belirli Kazanç Aralýðýnda
% Kök Yer Eðrisi Çizimi
num = [1];den = [1 1.1 10.3 5 0];
K1 = 0:0.05:20;
K2 = 20:0.01:30;
K3 = 30:2:50;
K = [K1 K2 K3];
r = rlocus(num,den,K);
plot(r, 'o');v = [-1.5 1 -4 4]; axis(v)
grid
title ({'Kök Yer Eðrisi Grafiði',
'G(s) = K/[s(s + 0.5)(s^2 + 0.6s + 10)]'})
xlabel('Reel Eksen saniye^-^1')
ylabel('Imaj. Eksen saniye^-^1')

## Slide 13: Not:Durum Uzayı Formu
;

## Slide 14: Sabit Sönüm Oranı Doğruları ve Sabit Doğal Frekans
Karmaşık düzlemde, kompleks kutuplara ait sabit sönüm oranı orijinden köke çizilen doğrunun negatif reel eksenle yaptığı açının kosinüsüne eşittir.

## Slide 15: Sabit Sönüm Oranı Doğruları ve Sabit Doğal Frekans
Kök Yer Eğrisi Üzerine Radyal Izgaralar Çizilebilir:
Bu komut sgrid olarak adlandırılır. Sönüm oranı, kutupların açısal konumlarını belirlerken; orijinden kutbun uzaklığı, sönümsüz doğal frekans tarafından belirlenir. Sabit eğrileri yarım çemberdir.
(sgrid) komutu ile doğruları ve çemberleri çizilebilir.
sgrid
v = [-2 2 -2 2]; axis(v); axis('square')
title('Sabit \xi Doðrularý and Sabit \omega_n Çemberleri')
xlabel('Gerçek Eksen')
ylabel('Ýmajiner Eksen')

## Slide 16: Örnek 3
Açık çevrim sıfır ve kutupları
değerleri ile tanımlı kapalı çevrim bir sistemin belirli bir ve belirli bir değerlerine sahip olmasını sağlayacak kazançları bulmak istiyorsak; sgrid komutunu kullanabiliriz. (Örneğin doğrusu ve doğrusu ile ve daireleri ile özel olarak ilgilendiğimizi varsayalım. Bu amaçla kök yer eğrisi grafiğini çizelim.

## Slide 17: Örnek 3
num = [1];den = [1 4 5 0];
K = 0:0.01:1000;
r = rlocus(num,den,K);
plot(r,'-'); v = [-3 1 -2 2];
axis(v); axis('square')
sgrid([0.5,0.707], [0.5,1,2]);grid;

## Slide 18: Koşula Bağlı Kararlı Sistemler
Yanda blok diyagramı ve kök-yer eğrisi grafiği görünen sistem şekilde görüldüğü gibi K’nın belirli aralıklarında kararlı ve bazı aralıklarda kararsız olduğu için koşula bağlı kararlı sistem olarak adlandırılır.
Şöyleki sistem;
aralıklarında kararlı ancak;
Aralıklarında kararsızdır.
Bu istenen bir durum değildir. Ancak zaman zaman ortaya çıkabilmektedir. İlerleyen derslerimizde bu tür durumlardan kurtulmak için yapmamız gereken işlemleride göreceğiz.

## Slide 19: Minimum Fazlı Olmayan Sistemler
Eğer bir sistemin bütün kutup ve sıfırları sol yarı düzleminde ise, bu tür sistemlere minimum fazlı denir.
Eğer sistemin en az bir kutup veya sıfırı sağ yarım kürede ise bu tür sistemlere minimum fazlı olmayan sistemler denir.
Minimum fazlı olmayan terim, sinusoidal girişlere maruz kalmış bir sistemin faz gecikme karakteristiklerinden gelmektedir.

## Slide 20: Minimum Fazlı Olmayan Sistemler
Aşağıdaki sistemi ele alalım.
Bu sistem minimum fazlı olmayan bir sistemdir. Çünkü sağ yarı düzlemde bir sıfır vardır.
Bu sistemin açı şartı
Grafikten, Ancak ve ancak eğer K kazancı ’dan küçükse, sistemin kararlı olacağı görülmektedir.

## Slide 21: Örnek
Eğer yukarıdaki TF’ununda ve alınırsa bu durumda grafik aşağıdaki gibi elde edilir.
num = [-0.5 1];
den = [1 1 0];
rlocus(num,den)
v = [-2 6 -4 4]; axis(v); axis('square')
title({'G(s) = K(1 - 0.5s)/[s(s + 1)]',
'için Kök-Yer Eðrisi'})

## Slide 22: Kök Yer Eğrileri ve Sabit Kazançlı Kök Yer Eğrilerinin Dikliği
Şekilde görüldüğü gibi, ler düzleminde çemberler ifade eder
reel eksenin sol tarafında uzanır.
düzleminde sabit-fazlı ve sabit-kazançlı kök yer eğrileri birbirine dik oldukları için, s düzleminde kök yer eğrisi ve sabit kazançlı kök yer eğrileri de birbirine diktir.

## Slide 23: Kök Yer Eğrileri ve Sabit Kazançlı Kök Yer Eğrilerinin Dikliği
düzleminde sabit fazlı ve sabit kazançlı kök yer eğrileri birbirlerine dik oldukları için, s düzleminde de kök yer eğrileri ve sabit kazançlı kök yer eğrileri birbirine diktir.
Kök yer eğrisi çizildikten sonra, problem istenilen köke karşılık gelen kazancı veya seçilen kazanca bağlı kökü bulma problemine indirgenmiş olur. Bunun için grafik üzerinden işaretleme yapmaya yarayan [K, r] = rlocfind(num, den) komutu önerilmektedir. Ancak çok pratik değildir.

## Slide 24: Kök-Yer Eğrisi Üzerinde Herhangi bir Noktanın K Kazanç Değerinin Bulunması
[K, r] = rlocfind(num, den) komutunu kullanarak. Grafik üzerinde bir noktaya tıkladığınızda matlab komut ekranından size tıkladığınız noktanın K(Kazanç) ve r (kutup) değerini döndürmektedir.
Alternatif olarak, matlab’in grafik arayüzünden datatip seçeneğini de kullanabilirsiniz.
Ancak, en pratiği buna ilişkin basit bir kod yazmaktır. Rlocus komutunun ürettiği r ve K değerleri arasında interpolasyon yaparak istediğiniz herhangi bir değer için sonuç üretebilirsiniz.

## Slide 25: Kök-Yer Eğrisi Üzerinde Herhangi bir Noktanın K Kazanç Değerinin Bulunması
figure;
rlocus([1 2],[1 2 3]);
[r,k]=rlocus([1 2],[1 2 3]);
Ka=2;
[a,b]=min(abs(Ka-k'));
if Ka<k(b)
int=(k(b)-Ka)/(k(b)-k(b-1));
ra=r(b,:)-int*(r(b,:)-r((b-1),:))
elseif Ka>k(b)
int=(k(b)-Ka)/(k(b)-k(b+1));
ra=r(b,:)-int*(r(b,:)-r((b+1),:))
else
ra=r(b,:)
end
[K,r]=rlocfind([1 2],[1 2 3]);
ra = -2.0000 + 1.7320i -2.0000 - 1.7320i
Select a point in the graphics window
selected_point = -1.9964 + 1.7337i