## Slide 1: Kontrol sistemleri tasarımı
Faz gerilemeli kompenzasyon

## Slide 2: İşlemsel Yükselteç Kullanılarak Elektronik Faz Gerilemeli Kompenzasyon
Önceki derste kompensatörlere giriş yaparken bahsettiğimiz İşlemsel yükselteç (Opamp) kullanan elekt­ronik devreler ile hem ilerlemeli hem gerilemeli kompenzasyon yaratabiliriz.
Eğer ise faz ilerlemeli
eğer ise faz gerilemeli elektronik devre.

## Slide 3: Kök-Yer Eğrisi Yaklaşımı Tabanlı Faz Gerilemeli Kompenzasyon Teknikleri
Gerilemeli kompenzasyona, geçici-cevap karakteristiği istenen kriterlere uygun ancak kalıcı-durum hatası istenen düzeyde ol­mayan sistemleri kompanze etmek için kullanırız.
Bu durumda kompenzasyon tasarımı, açık çevrim kazancını artırarak durgun durum hatasını azaltırken, baskın kapalı-çevrim kutuplarının komşuluğundaki kök-yer eğrisinin belirgin şekilde değiştirmemelidir.
Bunu sağlamak için, faz gerilemeli devrenin açı katkısı küçük bir değerle, mesela 5°den küçük bir açı katkısı ile sınırlandırılmalıdır.
Bunu sağlayabilmek için faz gerilemeli devrenin kutup ve sıfırını birbirine çok yakın ve s düzleminin orijini civarına yerleştiririz.
Bu durumda kompenze edilmiş sisteminin kapalı-çevrim kutupları, orijinal yerlerinden çok az kaymış olacaklardır. Böylelikle geçici-durum davranışı da çok az değişecektir.

## Slide 4: Kök-Yer Eğrisi Yaklaşımı Tabanlı Faz Gerilemeli Kompenzasyon Teknikleri
Aşağıdaki denklemde verilen faz gerilemeli bir kompenzatörü ele alalım
Eğer faz gerilemek kompenzatörün kutup ve sıfırını birbirine çok yakın yerleştirirsek o zaman ( baskın kapalı çevrim kutuplarından biridir).
Kompenzatörün faz gerilemeli kısmının açı katkısının küçük yapılması aşağıdaki şartın sağlanması anlamına gelir.

## Slide 5: Kök-Yer Eğrisi Yaklaşımı Tabanlı Faz Gerilemeli Kompenzasyon Teknikleri
Şekildeki gibi kompenze edilecek sistemin basit bir kazanç ayarı ile geçici hal davranış kriterlerini karşıladığını varsayalım. Böyle bir sistem için kök-yer eğrisi yöntemi ile faz gerilemeli kompenzatör tasarımı için izlenecek adımlar şu şekildedir:
Açık çevrim transfer fonksiyonu G(s) olarak verilen kompenze edilmemiş bir sistemin kök-yer eğrisi grafiğini çiziniz. Geçici-cevap kriterlerine göre baskın kapalı-çevrim kutuplannı yerleştiriniz.
Faz gerilemeli kompenzatörün transfer fonksiyonu
olduğuna göre, telafi edilmiş sistemin açık-çevrim transfer fonksiyonu olur.

## Slide 6: Kök-Yer Eğrisi Yaklaşımı Tabanlı Faz İlerlemeli Kompenzasyon Teknikleri
Problemde belirtilen statik hata sabitini hesaplayınız.
Tasarım kriterlerini sağlayacak statik hata sabitinde gereken artış miktarını belirleyiniz.
Kök-yer eğri grafiğini önemli ölçüde değiştirmeden, hesap edilen statik hata sa-bitindeki gereken artışı üretecek faz gerilemeli kompenzatörün kutup ve sıfırını belirleyiniz.
Kompenze edilmiş sistemin kök-yer eğri grafiğini çiziniz. Kök-yer eğrisi üzerinde istenen baskın kapalı-çevrim kutuplarını yerleştiriniz.
Baskın kapalı-çevrim kutupları istenen yerlerinde bulunacak şekilde kompenzatörün kazancını, açı şartından ayarlayınız. ( yaklaşık 1 olacaktır.)

## Slide 7: Örnek
Yanda gösterilen sistemi ele alalım. İleri yol transfer fonksiyonu
biçiminde verilmiştir. Bu sistem için kök-yer eğrisi şekilde gösterilmektedir. Sistemin kapalı-çevrim transfer fonksiyonu
kapalı çevrim transfer fonksiyonunun kutupları olarak bulunur.
Baskın kapalı-çevrim kutuplarının sönüm oranı ’dir.
Baskın kapalı-çevrim kutuplarının sönümsüz doğal frekansı rad/s’dir.

## Slide 8: Örnek Devam
Statik hız hata sabiti () dir. Baskın kapalı-çevrim kutuplarının yerini önemli ölçüde değiştirmeden statik hız hata sabiti­ni, civarında bir değere artırmak istenmektedir.
Bu isteri karşılayabilmek için verilen ileri yol transfer fonksiyonuna seri eklenmiş ve ile ifade edilen bir faz gerilemeli kompenzatörü sisteme dâhil edelim.
Statik hız hata sabitini kat artırmak için seçelim ve faz gerilemeli kompenzatörün sıfır ve kutbunu, sırasıyla, ve 'e yerleştirelim.
Faz gerilemeli kompenzatörün transfer fonksi­yonu aşağıdaki gibi olur.

## Slide 9: Örnek Devam
Bu faz gerilemeli devrenin bir baskın kapalı-çevrim kutbu civarındaki açı katkısı yaklaşık 4°'dir. Bu açı katkısı çok küçük olmadığı için istenen baskın kapalı çevrim kutuplarına yakın bölgelerde kök-yer eğrisinde küçük değişimler gözlenecektir. Bu değişimlerin tasarım kriterlerinde yapacağı etki doğrultusunda tasarım süreci istenen tüm kriterler sağlanana kadar iteratif olarak devam eder.
Bulduğumuz, gerilemeli faz kompenzatör transfer fonksiyonunun isterleri karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek üzere açık çevrim transfer fonksiyonunu durgun durum hatası açısından yeni kapalı çevrim kazancınıda geçici cevap isterler açısından değerlendiririz.

## Slide 11: Örnek Devam
Kompanze edilmiş sistemin baskın kutupları
Orijinal sistemin baskın kutupları
Yeni Açık Çevrimin transfer fonksiyonuna göre değerini bulalım;
Rampa girişler için sürekli-durum hatası orijinal sistemin %10’u kadar azalmıştır
Orijin civarındaki küçük kapalı kök-yer kutupları dışında, kompenze edilmiş ve kompenze edilmemiş sistemlerin kök-yer eğrileri birbirine çok benzerdir. Ancak, kompenze edilmiş sistemin değeri, kompenze edilmemiş sisteminkinin yaklaşık 10 katı daha büyük olmuştur.

## Slide 12: Örnek Devam
KES Kapalı Çevrim Transfer Fonksiyonu
Rampa giriş elde etmek için 1/s ile çarparız.
Orijinal Sistemin Transfer Fonksiyonu
Rampa giriş elde etmek için 1/s ile çarparız.

## Slide 13: Örnek Devam
Roots komutuyla Komponze edilmiş sistemin diğer iki kapalı-çevrim kutbunun aşağıdaki gibi bulunduğu kod incelendiğinde görülecektir:
Faz gerilemeli kompenzatörün sıfırına fazladan bir kapalı-çevrim kutbu eklenmesiyle, faz gerilemeli kompenzatör kullanılması sistemin derecesini 3’ten 4’e çıkarır.
eklenen kapalı-çevrim kutbu ’deki sıfıra yakındır. Bu şekilde yerleştirilmiş kutup ve sıfır çifti, sonraki slaytda birim-basamak cevabında göreceğimiz gibi, geçici-durum cevabında küçük genlikli uzun bir kuyruk şeklinde eklenti oluşmasına sebep olur.

## Slide 14: Örnek Devam
Kompenze edilmiş sistemin baskın kapalı-çevrim kutuplarının sönümsüz doğal frekansı ’dir. Bu değer, orijinal değerden, , yaklaşık %6 daha azdır.
Kompenze edilmiş sistemin geçici-durum cevabı, orijinal sisteminkinden daha yavaştır. Cevabın kararlı hale erişmesi daha uzun zaman alacaktır.
Birim-basamak cevabındaki maksimum aşma, kompenze edilmiş sistemde artmaktadır.
Eğer yüksek maksimum aşma ve şekilde görülen yavaş cevap istenmiyorsa. Bu durumda faz gerilemeli-ilerlemeli kompenzatör kullanmaya ihtiyaç duyarız.

## Slide 15: FAZ GERİLEMELİ-İLERLEMELİ KOMPENZASYON
Faz ilerlemeli kompenzasyon temel olarak sistem cevabını hızlandırır ve sistem kararlı­lığını artırır.
Faz gerileticili kompenzasyon sistemin sürekli haldeki doğruluğu düzeltir, ancak cevap hızını azaltır.
Hem geçici cevap hem de sürekli-durum cevabında iyileşme isteniyorsa, o zaman faz ilerlemeli ve faz gerilemeli kompenzatörlerin her ikisi aynı anda kullanılabilir.
Faz ilerlemeli kompenzatörü ve faz gerilemeli kompenzatörü ayrı birimler halinde sistem­de uygulamaktansa, tek bir faz ilerlemeli-gerilemeli kompenzatör kullanmak daha ekonomik olur.
Faz gerilemeli-ilerlemeli kompenzasyon, faz gerilemeli ve ilerlemeli kompenzasyonun avantajlarını bir araya getirir. Faz gerilemeli-ilerlemeli kompenzasyon iki kutup ve iki sıfıra sahip olduğundan dolayı, kompenze edilmiş sistemde kutup(lar) ve sıfır(lar) sadeleşmesi olmadığı sürece bu tür bir denetleme sistemin derecesini 2 derece artırır.

## Slide 16: FAZ GERİLEMELİ-İLERLEMELİ KOMPENZASYON
İşlemsel Yükselteçler Kullanarak Elektronik Faz Gerilemeli-ilerlemeli Kompenzasyon
Yanda gösterilen işlemsel yükseltgecin, transfer fonksiyonu yazılıp gerekli düzenlemeler yapılırsa; Transfer fonksiyonunun nihai formu aşağıdaki gibi elde edilir.

## Slide 17: FAZ GERİLEMELİ-İLERLEMELİ KOMPENZASYON
Kök-yer Eğrisi Yaklaşımı Tabanlı Faz Gerilemeli-İlerlemeli Kompenzasyon Teknikleri.
Şekilde gösterilen şekilde bağlanmış aşağıdaki faz gerilemeli-ilerlemeli kompenzatörü kullandığımızı varsayalım:
Bu denklemde . (sabitinin faz gerilemeli-ilerlemeli kompenzatörün ilerletici kısmına ait olduğunu düşününüz)
Faz gerilemeli-ilerlemeli kompenzatörün tasarımını,
ve olmak üzere iki durum için inceleyeceğiz.

## Slide 18: FAZ GERİLEMELİ-İLERLEMELİ KOMPENZASYON
Durum 1. durumu için, Faz gerilemeli-ilerlemeli kom­penzatörün tasarım işlemi aşağıdaki gibidir:
1. Verilen performans kriterlerinden, baskın kapalı-çevrim kutupları için istenen yerleri belirleyiniz.
2. Eğer baskın kapalı-çevrim kutupları istenen yerlerinde iseler, kompenze edil­memiş açık-çevrim transfer fonksiyonunu kullanarak, açı bozulmasını belir­leyiniz. Faz gerilemeli-ilerlemeli kompenzatörün faz-ilerletme kısmı bu açıyı, ’yi sağlamalıdır.

## Slide 19: FAZ GERİLEMELİ-İLERLEMELİ KOMPENZASYON
3. Sonraki aşamada değerini yeterince büyük seçtiğimizi varsayıp faz gerilemeli kısmının büyüklüğü yaklaşık 1 olur.
Burada , baskın kapalı-çevrim kutuplarından biridir. ve değerleri aşağıdaki gerekliliğe göre seçilir
ve değerlerinin seçimi tekil değildir. (Sonsuz sayıda farklı ve değerleri seçmek mümkündür.) Sonraki aşamada, değeri genlik şartından belirlenir:

## Slide 20: FAZ GERİLEMELİ-İLERLEMELİ KOMPENZASYON
Eğer statik hız hata katsayısı değeri belirlenmiş ise, Açık çevrim transfer fonksiyonunun değerini yapacak değerini bulunuz.
Daha sonra, belirlenen ve değerleri kullanılarak, değeri aşağıdaki şartları sağlayacak şekilde seçilir

## Slide 21: Durum 1’e İlişkin Örnek:
Yanda blok diyagramı verilen sisemi ele alalım. Kompanze edilmemiş durumda iken sistemin karakteristiği şu şekildedir:
Açık Çevrim transfer fonksiyonundan;
Tip 1 sistem ve
Baskın kapalı-çevrim kutuplarının sönüm oranını değerine eşitlemek ve sönümsüz doğal frekansı değerine artırmak ve statik hız hata sabitini yapmak istenmektedir.
Bütün performans kriterlerini karşılayacak uygun bir kompenzatör tasarlayınız.

## Slide 22: Durum 1’e İlişkin Örnek:
Verilen performans kriterlerinden, baskın kapalı-çevrim kutupları için istenen yerleri belirleyiniz.
Baskın kapalı-çevrim kutuplarının ve
Baskın kökler;
Kompenze edil­memiş açık-çevrim transfer fonksiyonunu kullanarak, açı bozulmasını belir­leyiniz. Faz gerilemeli-ilerlemeli kompenzatörün faz-ilerletme kısmı bu açıyı, ’yi sağlamalıdır.

## Slide 23: Durum 1’e İlişkin Örnek:

## Slide 24: Durum 1’e İlişkin Örnek:
Eğer statik hız hata katsayısı değeri belirlenmiş ise, Açık çevrim transfer fonksiyonunun değerini yapacak değerini bulunuz.

## Slide 25: Durum 1’e İlişkin Örnek:
Belirlenen ve değerleri kullanılarak, değeri aşağıdaki şartları sağlayacak şekilde seçilir.

## Slide 26: Durum 1’e İlişkin Örnek:
Kompanze edilmiş sistemin açık çevrim transfer fonksiyonu;
Kompanze edilmiş sistemin kapalı çevrim transfer fonksiyonuna ait karakteristik denklem;
Sistemin kutupları
Yeni sönüm oranı olur. Böylece kompenze edilmiş sistem, bütün istenen performans kriterlerini sağlar. Üçüncü kutup ’deki sıfırla sadeleşeceği için etkisi sınırlıdır.

## Slide 27: Durum 1’e İlişkin Örnek:

## Slide 28: Durum 1’e İlişkin Örnek:

## Slide 29: FAZ GERİLEMELİ-İLERLEMELİ KOMPENZASYON
Durum 2- Eğer şartının
denkleminde sağlanması için, faz gerilemeli-ilerlemeli kompenzasyon için durum 1 için verilen tasarım adımları aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmelidir:
Verilen performans kriterlerinden, baskın kapalı-çevrim kutuplan için istenen yerleri belirleyiniz.
Yukarıda verilen faz gerilemeli-ilerlemeli kompenzatörün denklemi göre yeniden düzenlenirse;
Böylece açık çevrim transfer fonksiyonunun kazanç değerri olur.

## Slide 30: FAZ GERİLEMELİ-İLERLEMELİ KOMPENZASYON
Durum 2
Baskın kapalı-çevrim kutuplarını istenen yerlere yerleştirmek için faz gerilemeli-ilerlemeli kompenzatörün faz geriletme kısmından gerekli açı katkısını he-saplayınız.

## Slide 31: FAZ GERİLEMELİ-İLERLEMELİ KOMPENZASYON
Durum 2
4. Sonraki aşamada değerini faz gerilemeli kısmın büyüklüğünü yaklaşık 1 yapacak şekilde büyük seçtiğimizi varsayalım
Burada , baskın kapalı-çevrim kutuplarından biridir. ve değerleri aşağıdaki gerekliliğe göre seçilir
ve değerlerine göre, değeri genlik şartından belirlenir:

## Slide 32: FAZ GERİLEMELİ-İLERLEMELİ KOMPENZASYON
Durum 2
Daha sonra, belirlenen değeri kullanılarak, değeri aşağıdaki şartları sağlayacak şekilde seçilir
Faz gerilemeli-ilerlemeli kompenzatörün en büyük zaman sabiti ’nin değeri, fiziksel olarak gerçekleştirilebilecek büyüklükte olmalıdır.

## Slide 33: Durum 2’e İlişkin Örnek:
Yanda blok diyagramı verilen sistemi ele alalım. Kompanze edilmemiş durumda iken sistemin karakteristiği şu şekildedir:
Açık Çevrim transfer fonksiyonundan;
Tip 1 sistem ve
Baskın kapalı-çevrim kutuplarının sönüm oranını değerine eşitlemek ve sönümsüz doğal frekansı değerine artırmak ve statik hız hata sabitini yapmak istenmektedir.
Bütün performans kriterlerini karşılayacak uygun bir kompenzatör tasarlayınız.
Aynı Örneği Durum 2 için Yeniden Çözüyoruz.

## Slide 34: Durum 2’e İlişkin Örnek:
Verilen performans kriterlerinden, baskın kapalı-çevrim kutupları için istenen yerleri belirleyiniz.
Baskın kapalı-çevrim kutuplarının ve
Baskın kökler;
Kompenze edil­memiş açık-çevrim transfer fonksiyonunu kullanarak, açı bozulmasını belir­leyiniz. Faz gerilemeli-ilerlemeli kompenzatörün faz-ilerletme kısmı bu açıyı, ’yi sağlamalıdır.

## Slide 35: Durum 2’e İlişkin Örnek:
Eğer statik hız hata katsayısı değeri belirlenmiş ise, Açık çevrim transfer fonksiyonunun değerini yapacak değerini bulunuz.

## Slide 36: Durum 2’e İlişkin Örnek:
Böylece kompansatörün faz ilerlemeli bölümü;
olarak bulunur.

## Slide 37: Durum 2’e İlişkin Örnek::
Belirlenen değerleri kullanılarak, değeri aşağıdaki şartları sağlayacak şekilde seçilir.

## Slide 38: Durum 2’e İlişkin Örnek:
Kompanze edilmiş sistemin açık çevrim transfer fonksiyonu;
Kompanze edilmiş sistemin kapalı çevrim transfer fonksiyonuna ait karakteristik denklem;
Sistemin kutupları

## Slide 39: Durum 2’e İlişkin Örnek:

## Slide 40: Durum 1 ve 2 Karşılaştırması
Durum2
Durum1

## Slide 41: Durum 1 ve 2 Karşılaştırması
Durum2
Durum1

## Slide 42: Paralel Kompenzation

## Slide 43: Paralel Kompenzation
Karekteristik Denklem
sabit bir transfer fonksiyonu olduğuna göre, ’nin tasarımı, seri kompenzasyon du­rumundaki ile aynı olur. Böylece aynı tasarım yaklaşımı, paralel kompenze edilmiş sis­temlere uygulanır.

## Slide 44: Paralel Kompenzation
Hız Geribeslemeli Sistemler. Bir hız geribeslemeli sistem (takometre geribeslemeli sistem) paralel kompenze edilmiş sistemlere bir örnektir. Böyle bir sistemdeki kontrolör (veya kompenzatör) bir kazanç elemanıdır. Alt çevrimdeki geribesleme ele­manının kazancı tam olarak belirlenmelidir ki tüm sistem verilen tasarım kriterlerini sağlayabilsin. Böyle bir hız geribeslemeli sistemin karakteristik özelliği, değişken pa­rametrenin açık-çevrim transfer fonksiyonunda bir çarpan faktörü olarak gözükmemesidir; böylece kök-yer eğri tasarım tekniğinin doğrudan uygulamasının mümkün değildir. Bununla beraber, değişken parametreler çarpan faktörü olarak gözükecek şekilde karakteristik denklemi tekrar yazarsak, bu durumda tasarım işlemine kök-yer eğri yaklaşımı mümkün olmaktadır.
Paralel kompenzasyon tekniği kullanarak gerçekleştirilen bir kontrol sistem tasa­rım örneği, Örnek 6-10’da sunulmuştur.

## Slide 45: Örnek
Şekilde gösterilen sistemi ele alınız.
Kök-yer eğri grafiğini çiziniz.
Sonra kapalı çevrim kutuplarının sönüm oranı 0.4 değerinde olmak üzere k değerini belirleyiniz.

## Slide 46: Örnek
Karakteristik Denklem;
Açık çevrimin transfer fonksiyon

## Slide 48: Örnek
[r,k]=rlocus([1 0],[1 5 4 20]);
for i=1:length(r)
z(i,1)=abs(tan(imag(r(i,2))/real(r(i,2)))-1.1593);
z1(i,:)=[i z(i,1)];
end
z11=z1';
z1s=sort(z11,2);
zzz=z1s(2,1:2);
[x1,y1]=find(z==zzz(1));r(x1,2)
[x2,y2]=find(z==zzz(2));r(x2,2)
K=k(x1)/20
K=k(x2)/20

## Slide 49: Örnek
[r,k]=rlocus([1 0],[1 5 4 20]);
for i=1:length(r)
z(i,1)=abs(tan(imag(r(i,2))/real(r(i,2)))-1.1593);
z1(i,:)=[i z(i,1)];
end
z11=z1';
z1s=sort(z11,2);
zzz=z1s(2,1:2);
[x1,y1]=find(z==zzz(1));r(x1,2)
[x2,y2]=find(z==zzz(2));r(x2,2)
K1=k(x1)/20;sys1=tf(20,[1 5 4+k(x1) 0]);
K2=k(x2)/20;sys2=tf(20,[1 5 4+k(x2) 0]);
t = 0:0.1:10;
c1 = step(sys1/(1+sys1),t);
c2 = step(sys2/(1+sys2),t);
plot(t,c1,'r-','linewidth',2); hold on;
plot(t,c2,'b:','linewidth',2);
title('Olası İki Sistem için Basamak Giriş Cevabı')
xlabel('t sn.')
ylabel('Çıkışlar c1 ve c2')