## Slide 1: Quiz 1
Abidin Sefa ASLAN 18210129

## Slide 2: Kutup ve Sıfırların Belirlenmesi
GH =
GH açık çevrim transfer fonksiyonunun kutupları:
>>> np.roots([1,0,1,0])
array([-0.+1.j, 0.-1.j, 0.+0.j])
GH açtf’nin sıfırları ise : -1

## Slide 4: Asimptot açıları ve birleşme noktasının belirlenmesi
;
;

## Slide 6: Reel eksendeki kök yerlerinin belirlenmesi
import math
def on_root_locus(s, zeros, poles):
"""
verilen s test noktasının açı şartını sağlayıp sağlamadığını kontrol eder.
"""
sum_zeros = sum([math.atan2(s.imag-z.imag, s.real-z.real) for z in zeros])
sum_poles = sum([math.atan2(s.imag-p.imag, s.real-p.real) for p in poles])
if abs((sum_zeros-sum_poles) % (2*math.pi) - math.pi) < 1e-8:
return True
else:
return False

## Slide 7: Reel eksendeki kök yerlerinin belirlenmesi
>>> on_root_locus(-0.5, zeros=[-1.], poles=[-0.+1.j, 0.-1.j, 0.+0.j])
True
>>> on_root_locus(-1.5, zeros=[-1.], poles=[-0.+1.j, 0.-1.j, 0.+0.j])
False
>>> on_root_locus(0.5, zeros=[-1.], poles=[-0.+1.j, 0.-1.j, 0.+0.j])
False
Yani, 0 ve -1 arasında açı şartı sağlanır, geri kalan kısımlarda sağlanmaz.

## Slide 9: Ayrılma Noktası
Ayrılma noktası
Genlik şartından:
Denklemin kökleri:

## Slide 10: Ayrılma Noktası
>>> roots = np.roots([-2,-3,0,-1])
>>> for r in roots:
print(r, on_root_locus(r, zeros=[-1.], poles=[-0.+1.j, 0.-1.j, 0.+0.j]))
(-1.6776506988040616+0j) False
(0.08882534940202985+0.5386519064249825j) False
(0.08882534940202985-0.5386519064249825j) False
Hiçbir kök root locus eğrisi üzerinde olmadığından ayrılma noktası yoktur.

## Slide 11: Sanal Eksenden Geçiş Noktaları
Karakteristik denklem kapalı çevrim transfer fonksiyonunun paydasıdır:
s yerine jw yazarsak;
Reel kısmı ve sanal kısmı ayrı ayrı sıfıra eşitlersek;

## Slide 12: Kutuplardan Ayrılma Açıları

## Slide 13: Kutuplardan Ayrılma Açıları

## Slide 14: Kök yer eğrisinin istenen K değerleri için çizimi
Olarak bulmuştuk.
Bu denklem şu şekilde düzenlenebilir.
Bu denklem istenen herhangi bir K değeri için çözülürse. Bulunan kök değeri root locus eğrisi üzerinde olacaktır.
K=2 değeri için bunu yapmak istersek:
Kökleri bulunur.

## Slide 16: Bu işlemleri yapabilen bir python class’ı yazalım.
class TransferFunction:
"""
TransferFunction([1,2],[2,3,5]) şeklinde numerator ve denumerator kullanarak
ya da zeros ve poles kullanarak Transfer fonksiyonu objesi oluşturulabilir.
TransferFunction(zeros=[1+j, 1-j], poles=[2+j, 2-j, 3+j, 3-j])
"""
def __init__(self, num=None, den=None, zeros=None, poles=None):
if type(poles) != type(None):
self.zeros = np.array([complex(z) for z in zeros])
self.poles = np.array([complex(p) for p in poles])
elif num and den:
self.zeros = np.roots(num)
self.poles = np.roots(den)
if any(self.zeros):
self.num = reduce(mul,
[np.polynomial.Polynomial((-i, 1)) for i in self.zeros])
else:
self.num = np.polynomial.Polynomial(1)
self.den = reduce(mul,
[np.polynomial.Polynomial((-i, 1)) for i in self.poles])
def s_from_gain(self, k):
roots = (self.den + k*self.num).roots()
return roots
def plot_zeros_and_poles(self):
plt.plot(self.zeros.real, self.zeros.imag, 'ko')
plt.plot(self.poles.real, self.poles.imag, 'kx')
def rlocus(self, K:'list of k values'=np.arange(0, 10, 0.1)):
self.plot_zeros_and_poles()
rlocus_points = []
for k in K:
poles = self.s_from_gain(k)
for pole in poles:
## if self.on_root_locus(pole):
rlocus_points.append(pole)
return rlocus_points,
plt.scatter([point.real for point in rlocus_points],
[point.imag for point in rlocus_points], marker='.')

## Slide 17: Yazdığımız python class’ını kullanarak root locus grafiği çizelim.
tf1 = TransferFunction([1,1], [1,0,1,0])
tf1.rlocus(K=np.arange(0,100, 0.1))
plt.plot([0.5,0.5], [-5, 5]) #asimptot doğrusu
plt.show()

## Slide 18: K=0.1, 0.2,...,99.9, 100 için

## Slide 19
Not: Ayrılma açısının 45 derece olmasına rağmen grafikte daha yatay bir ayrılma açısı görünmesinin sebebi grafiğin eksenlerinin aynı ölçekte olmamasından kaynaklıdır.

## Slide 20: Soru 2
Açık Çevrim transfer fonksiyonu aşağıdakigibi verilen sistem için sırasıyla aşağıda istenenleri bulunuz.
  Kök-yer eğrisini çiziniz
  Sistemi kararlı yapan olası en büyük kazanç değerini bulunuz. Bu kazanç değeri için sistemdeki osilasyonun frekansı nedir.
  Sistemi kararlı yapacak ve osilasyona neden olmayacak kazanç değerini bulunuz. %2 yerleşme kriterine göre yerleşme zamanını bulunuz.

## Slide 21: Kutup ve Sıfırların Belirlenmesi
GH =
GH açık çevrim transfer fonksiyonunun kutuplarını bulmak için bu sefer yazdığımız programı kullanalım.
tf2 = TransferFunction(zeros=[1,1], poles=[-2,-2,0])
>>> kutuplar = tf2.den.roots()
array([-2.00000005+2.22044605e-16j, -1.99999995-3.19740285e-16j,
0. +0.00000000e+00j])
>>> sıfırlar = tf2.num.roots()
array([0.99999997+0.j, 1.00000003+0.j])

## Slide 22
;
;
asimptot -6’dan başlayıp negatif sonsuza gider.

## Slide 23: Sanal Eksenden Geçiş Noktaları
Bu durumda karakteristik denklem:
s yerine jw koyalım:

## Slide 24: Sanal Eksenden Geçiş Noktaları
->
Reel ve imajiner kısımları ayrı ayrı sıfıra eşitlersek;

## Slide 25: Düzeltilmiş sekant yöntemiyle imajiner ekseni kesen w’nın bulunması:
def corrected_secant(f, x0, d=0.001, e=0.1, max_iter=10, explain=False):
fprime = lambda x0: (f(x0+d)-f(x0))/d
for i in range(max_iter):
x1 = x0 - f(x0)/fprime(x0)
ey = abs((x1-x0)/x1)*100 # neden sonraki terim paydada?
x0 = x1
if ey < e:
break
if i == max_iter-1:
print('maximum iterations reached, maybe choose another x0 or increase max_iter')
if explain:
return f'{i+1} iterasyonda, εy=%{e}, kök={x1}'
return x1

## Slide 26: Düzeltilmiş sekant yöntemiyle imajiner ekseni kesen w’nın bulunması:
>>> f = lambda w:4*w-2*((4*w**3)/(1-w**2))-w**3
>>> x0 = -0.3 #rastgele bir başlangıç koşulu
>>> print(corrected_secant(f, x0))
0.5615554416961718
>>> print(corrected_secant(f, 0.3))
-0.5615554416961718

## Slide 27: Ayrılma Noktası
Ayrılma noktası
Genlik şartından:

## Slide 28: Ayrılma Noktası
>>> from numpy import poly1d as p
>>> p([3,8,4])*p([1,-2,1])-p([2,2])*p([1,4,4,0])
poly1d([ 1, -8, -25, -8, 4])
>>> p([3,8,4])*p([1,-2,1])-p([2,-2])*p([1,4,4,0])
poly1d([ 1, -4, -9, 8, 4])
>>> _.roots
array([ 5.37228132, -2. , 1. , -0.37228132])
>>> roots = _
>>> for root in roots:
print(root, tf2.on_root_locus(root))
5.372281323269014 False
-1.9999999999999982 True
0.9999999999999996 False
-0.37228132326901436 True
#not sadece -2 ve -0.37 noktaları ayrılma noktalarıdır. Çünkü sadece bu noktalar açı şartını sağlamaktadır.
on_root_locus() metodu, girilen kök değerinin root locus eğrisi üzerinde olup olmadığını açı şartına bakarak kontrol eden bir metottur.
Yazdığımız TransferFunction class’ının bir instance’ı olan tf2, içerisinde sıfırlar ve kutupları zaten barındırdığı için burada ayrıca sıfır ve kutupları argüman olarak girmeye gerek yoktur.

## Slide 29: Yazdığımız python class’ını kullanarak root locus grafiği çizelim.
tf2 = TransferFunction(zeros=[1,1], poles=[-2,-2,0]) #num den yerine zeros ve poles kullanımı
tf2.rlocus(K=np.logspace(-10, 3, 1000))
plt.xlim(-5, 3)
plt.show()
#not: logspace

## Slide 30: K= 1e-10, 1.03e-10,..., 970.48, 1000

## Slide 31: b) Sistemi kararlı yapan olası en büyük kazanç değerini ve bu kazanç değeri için sistemdeki osilasyonun frekansı
Hurwitz koşullarından;
Routh koşullarından;
Kararlı bir sistem için maksimum K değeri küçük olmalıdır.

## Slide 32: b) Sistemi kararlı yapan olası en büyük kazanç değerini ve bu kazanç değeri için sistemdeki osilasyonun frekansı
Bu K değerine denk gelen w frekansını daha önceki «Düzeltilmiş sekant yöntemiyle imajiner ekseni kesen w’nın bulunması:» bölümünde bulmuştuk.
Bir diğer bulma yolu ise, oluştuduğumuz TransferFonksiyonu instance’ı tf2’nin s_from_gain metodunu kullanmaktır. Bu metod AÇTF’nin [den-num*k] polinomunun köklerini verir.
>>> tf2.s_from_gain(1.84232922)
array([-5.84232922e+00+0.j , 1.41250428e-10-0.56155281j,
1.41250456e-10+0.56155281j])
>>> for r in tf2.s_from_gain(1.84232922):
print(f'wn={abs(r)}')
wn=5.842329220282502
wn=0.5615528128773466
wn=0.5615528128773466

## Slide 33: c) Sistemi kararlı yapacak ve osilasyona neden olmayacak kazanç değeri ve %2 yerleşme kriterine göre yerleşme zamanı
Daha önce ayrılma noktalarından birini
-0.37228132326901436 olarak bulmuştuk. Bu noktada sistemin sönümlenme faktörünün(1’e ve sistemin doğal frekansı olduğundan yola çıkarak;
%2 yerleşme kriterine göre:
Olarak bulunur.
Bu noktadaki K=0.524’tür.