## Slide 1: Mekanizma Tekniği MEKANİZMALARDA KONUM ANALİZİ
DR. öğr. Üyesİ Nurdan Bİlgİn

## Slide 2: Giriş
Konum Analizi (KA):
Bir mekanizmanın konum analizi, mekanizmanın tüm uzuvlarının konumlarının belirlenmesi demektir.
Aynı zamanda, konum analizi vektör kapalılık (devre) denklemlerinden tüm bilinmeyenlerinin çözülmesi olarakda bilinir.
Mekanizmaların Kinematik Analizi
Konum Analizi
Hız Analiz
İvme Analizi

## Slide 3: Konum Analizi için Yöntemler
  Grafiksel Çözüm
  Analitik Çözümler
    Kompleks sayılar kullanılarak çözüm
    Gerçek sayılar kullanılarak çözüm
  Sayısal Çözüm
  İteratif Çözüm

## Slide 4: Grafiksel Çözüm
Serbestlik derecesi kadar konum değişken ve uzuv boyutları belirli olan mekanizmanın
Grafik yöntemi kullanılarak bilinmeyen konum parametreleri belirlenebilir.
Ödev: Autocad ile kitabınızdan herhangi bir mekanizmayı çizip, mekanizmayı döndürerek uzuvların yörüngelerini elde edin.
1
A
D
2
3
4

## Slide 5: Analitik Çözümler-Gerçek sayılar kullanılarak çözüm
Bu yöntemi, dört-çubuk mekanizması üzerinde ele alacağız.
Devre kapalılık denklemi
Bu durumda devre kapalılık denklemi kompleks sayılar ile:

## Slide 6: Analitik Çözümler-Gerçek sayılar kullanılarak çözüm
Sanal ve gerçel parçaları ayrı ayrı yazılarak
Önce bilinmeyenlerden biri ( açısı) yok edilmek üzere sol da yalnız bırakılır

## Slide 7: Analitik Çözümler-Gerçek sayılar kullanılarak çözüm
(1) ve (2)’nin kareleri alınıp taraf tarafa toplanır.

## Slide 8: Analitik Çözümler-Gerçek sayılar kullanılarak çözüm
(1a) ve (2a) denklemleri taraf tarafa toplanır ve düzenlenirse
böylelikle
Denklemi elde edilir. Elde edilen denklem tek bilinmeyenli ancak trigonometrik bir denklemdir.
Şimdi bu tip bir denklemi nasıl çözeceğimizi göreceğiz.

## Slide 9: Analitik Konum Analizi: Temeller
tek bir argüman için iki değer üreten fonksiyonlardır.
atan2( çift argüman girişi ile tek değer döndürür.

## Slide 10: Denkleminin Çözümü
Bu denklemde A, B ve C sabit ve bilinmektedir, bilinmeyen çözümü için iki yöntem vardır.
  1. Yöntem değerlerinin cinsinden karşılıklarını yazmak
  2. Yöntem trigonometrik fark formüllerinden yararlanmaktır.

## Slide 11
denilirse,
olarak ifade edilir.
(1) ve (2) ifadeleri ifadesinde yerine yazılarak,
Elde edilir.

## Slide 12
(3) denkleminin tüm terimleri ile çarpılarak
Elde edilir. (4) düzenlenerek aşağıdaki II. derece denklem elde edilir.

## Slide 13
(4) Denkleminde
’yi bulmamız yeterli değil, çünkü aradığımız
idi,

## Slide 14
idi,
Diğer çözüm için ise,
Bu denklem çözümünde için iki farklı değer bulunur.

## Slide 15
olmak üzere
(3) ve
(4) yazılabilir.

## Slide 16
Fi açısı ’den bulunur.
(3) ve (4)
(3) ve (4)’ü (1)’de yerine yazarsak
olur.
Hatırlatma

## Slide 17
.
(1b) denkleminin çözümü ile için iki değer elde edilir.

## Slide 18: Analitik Çözümler-Gerçek sayılar kullanılarak çözüm
Dört çubuk mekanizmasının çözümünde
böylelikle
Denklemini elde etmiştik

## Slide 19: Analitik Çözümler-Gerçek sayılar kullanılarak çözüm
ve

## Slide 20: Analitik Çözümler-Gerçek sayılar kullanılarak çözüm
’ün iki çözümünü sırasıyla (1) ve (2) denkleminde yerine koyarak içinde iki çözüm buluruz.

## Slide 21: Analitik Çözümler-Kompleks sayılar kullanılarak çözüm
Kompleks sayılar, devre kapalılık denklemlerinin yazılmasında oldukça kullanılışlıdır. Bu nedenle, aynı kolaylıkla mekanizmalarda konum parametrelerinin çözümü için kullanılabilmektedirler. Bu yöntemi de, dört-çubuk mekanizması üzerinde ele alacağız.
Hatırlarsak devre kapalılık denklemi
Devre kapalılık denklemi kompleks sayılar ile:

## Slide 22: Analitik Çözümler-Kompleks sayılar kullanılarak çözüm
Gerçek devre ile görüntüde oluşan devrede vektörlerin boyutları aynı görülecek ancak gerçek mekanizmada saat yelkovanına ters yönde alınan açılar, ayna görüntüde saat yelkovanı yönünde olacaklardır.
Bu görüntüde oluşan devre için, devre kapalılık denklemini yazdığımızda:
Kompleks sayı literatüründe elde edilen bu ikinci denkleme devre kapalılık denkleminin sanal eşleniği denmektedir.

## Slide 23: Analitik Çözümler-Kompleks sayılar kullanılarak çözüm
Amacımız, bilinmeyen konum parametrelerini bilinenler cinsinden ifade etmek,
Örneğimizde ’nin verildiğini ve ’ün bulunması gerektiğini hatırlayalım.
Önce ’ü bulalım.
İlk yapılacak iş ’ü yok etmek. Bunun için bu değişkeni denklemin sol tarafında yalnız bırakalım.

## Slide 24: Analitik Çözümler-Kompleks sayılar kullanılarak çözüm
(3) ve (4) denklemlerini taraf tarafa çarparsak
Olduğu bilindiğine göre, çarpım sonucu aşağıdaki gibi elde edilir.

## Slide 25: Analitik Çözümler-Kompleks sayılar kullanılarak çözüm
Euler denklemine göre olacağından, (6) numaralı denklem:
Olur, gerekli düzenlemeler ile

## Slide 26: Analitik Çözümler-Kompleks sayılar kullanılarak çözüm
(7) denkleminde:
dir. (7) numaralı denkleme, bunu ilk tanımlayan kişiye atfen "Freudenstein denklemi" denmektedir.
Bu denklem dört-çubuk mekanizmalarının sentezinde önemli rol oynar.
ve değişkenleri arasında ilişki bu denklem ile belirlidir.

## Slide 27: Analitik Çözümler-Kompleks sayılar kullanılarak çözüm
Ancak verilen bir değerine karşı gelen açısını (7) numaralı denklemden kolayca belirlemek mevcut durumu ile mümkün değildir.
Freudenstein denklemini
Şeklinde yazabiliriz. Bu denklemde bilinmeyenler

## Slide 28: Analitik Çözümler-Kompleks sayılar kullanılarak çözüm
Trigonometrik eşitliklerinden yararlanarak ve terimlerini
fonksiyonu ile gösterir isek

## Slide 29: Analitik Çözümler-Kompleks sayılar kullanılarak çözüm
Bulunan ve ilişkileri (8)’de yerine yazılıp düzenlendiğinde
Freudenstein denklemi:

## Slide 30: Analitik Çözümler-Kompleks sayılar kullanılarak çözüm
Freudenstein denklemi:
olarak yazılabilir. Bu denklemde:
Not: bir açının yarısını kullanarak açının tüm trigonemetrik fonksiyonlarını sadece yarım açının tanjant fonksiyonu ile ifade edilmesi yarım tanjant yöntemi olarak bilinir

## Slide 31: Analitik Çözümler-Kompleks sayılar kullanılarak çözüm
Dikkat edilir ise, bağımsız parametre değeri ve uzuv boyutları biliniyor ise A,B ve C parametre değerlerini hesaplayabiliriz.
Freudenstein denklemi:
Denklemdeki parametreler:
(9) numaralı denklem ‘e göre ikinci dereceden bir denklemdir ve çözümü:
olacaktır.

## Slide 32: Analitik Çözümler-Kompleks sayılar kullanılarak çözüm
çözüldükten sonra bilinmeyen açısı bu durumda
olur.
(10) denklemi diskriminantın artı veya eksi işaret almasına göre iki değişik değeri verecektir.
Bu mekanizmanın iki farklı şekilde monte edilmesi ile ilgilidir.
Son olarak, bulunan değeri ve başlangıçta bilinen değeri kullanılarak ’de bulunur.

## Slide 33: Analitik Çözümler-Kompleks sayılar kullanılarak çözüm (2)
"Freudenstein denklemi"
Freudenstein denklemininin düzenlenmiş biçimi
(8) denklemini yeniden düzenlersek
Ardından çözümünü sunumun başında anlatılan denklem formatına ulaşılır.
Burada , ve

## Slide 34: Analitik Çözümler-Kompleks sayılar kullanılarak çözüm (2)
Burada , ve
Dikkat edilir ise, bağımsız parametre değeri ve uzuv boyutları biliniyor ise A,B ve C parametre değerlerini hesaplayabiliriz.
Denkleminden bilinmeyen açısı için iki değişik değeri bulunacaktır. Bu mekanizmanın iki farklı şekilde monte edilmesi ile ilgilidir.

## Slide 35: Analitik Çözümler-Kompleks sayılar kullanılarak çözüm (2)
Son olarak, bulunan değeri ve başlangıçta bilinen değeri kullanılarak ’de bulunur. Vektör kapalılık denkleminin
Sanal ve gerçel parçaları ayrı ayrı yazılırsa
bulunur. Buradan açısının cos ve sin değeri elde edilir. Bulunan değerler atan2 fonksiyonunda yerine yazılarak açısı bulunur.

## Slide 36
4
3
2
1
Uzuv Boyutları |  | 
A0A | a2 | 0,6 m
AB | a3 | 1,2 m
AG3 | g3 | 0,5 m
B0B | a4 | 0,8 m
A0B0 | a1 | 1,2 m
β3 |  | 30
iken noktasının konumunu bulunuz.

## Slide 37: Çözüm
Konum (mafsal) Değişkenlerinin Bulunması:
Vektör kapalılık denkleminin
Sanal ve gerçel parçaları ayrı ayrı yazılarak
Denklemleri elde edilir. Önce bilinmeyenlerden biri ( açısı) yok edilmek üzere sol da yalnız bırakılır

## Slide 38: Çözüm
ve (2)’nin kareleri alınıp taraf tarafa toplanır.
böylelikle
a2 | 0,6 m
a3 | 1,2 m
a4 | 0,8 m
a1 | 1,2 m

## Slide 39: Çözüm
(*)
Denklemi elde edilir. Denklem faz-açısı yöntemi ile çözülebilir. Yöntem şöyle uygulanır.
olmak üzere ve olarak tanımlanabilir. Bu durumda
ve olur.
Çözülmek istenen (*) denkleminde A ve B için yeni tanımlanan değişkenler yerine yazılırsa
Bu durumda;

## Slide 40: Çözüm
a2 | 0,6 m
a3 | 1,2 m
a4 | 0,8 m
a1 | 1,2 m

## Slide 41: Çözüm
’ün konum denklemi;

## Slide 42
%Dört Çubuk Mekanizmasý
%Girdiler
%Uzuv Boyutlarý
a1=1.2; %sabit uzuv
a2=0.6; %2. uzuv
a3=1.2; %3. uzuv
a4=0.8; %4. uzuv
% Giriþ Açýsý
Q12=60*pi/180; %2. uzuv
%Üçgen (3) Uzuv ölçüleri
g3=0.5;
beta3=30*pi/180;

## Slide 43
%Çözüm
A=2*a2*a4*cos(Q12)-2*a1*a4;
B=2*a2*a4*sin(Q12);
C=a1^2+a2^2+a4^2-a3^2-2*a1*a2*cos(Q12);
D=sqrt(A^2+B^2);fi=atan2(B,A);
Q14=fi-acos(C/D);
Q13=atan2((a4*sin(Q14)-a2*sin(Q12))/a3,(a1+a4*cos(Q14)-a2*cos(Q12))/a3);
fprintf('Q13=%5.2f\n',Q13*180/pi);
fprintf('Q14=%5.2f\n',Q14*180/pi);
rg3x=a2*cos(Q12)+g3*cos(Q13+beta3);
rg3y=a2*sin(Q12)+g3*sin(Q13+beta3);
fprintf('rg3x=%5.2f\n',rg3x);
fprintf('rg3y=%5.2f\n',rg3y);