## Slide 1: Modern Kontrol
Veren kişi
Dr. Öğr. Üyesi Nurdan Bilgin

## Slide 2: Optimal Kontrol
Bir kontrol sistemi için, kontrol edilecek sistem
Ve kontrol için gerekli sınırlılıklar veya şekilde verilmiş olsun. Bu durumda en iyi kontrol stratejisini belirlemek için
Sistemin performans indeksini minimize etmeye çalışacağız

## Slide 3: LTI Sistem
Herhangi bir kısıt verilmediğini ancak sistemin başlangıç ve son değerlerin verildiğini varsayalım.
PD→Positive Tanımlı
PSD→Yarı-Pozitif Tanımlı
Sistemin performans indeksini minimize edecek optimal değerini belirlemek istiyoruz.
Matriks Riccati Denklemi

## Slide 4: Örnek
Example:
Sistemin istenen kriterlere uygun davranması için optimal değerini bulunuz.
performans indeksine eklendiğinde ifadesini minimize edecek değerini arıyoruz.

## Slide 5: Örnek Devam
PSD
Denklemlerin çözümünden pozitif ve negatif çözüm geldiğinde sadece pozitif olanı seçeceğiz.

## Slide 6: DURUM TAHMİNİ/GÖZLEMCİ/YENİDEN YAPILANDIRICI/FİLTRE
Sistem Modeli
Gerçek Sistem
-K
B
Gerçek Sistemin Durum Modeli

## Slide 7: Gerçek Sistemin Durum Modeli
durum vektörünün boyutu ve
çıkış vektörünün boyutu
m<n olduğu zaman ne olur?

## Slide 8: m<n olduğu zaman ne olur?
Ölçülemeyen durum değişkenlerinin tahmin edilmesi genel olarak gözlem (observation) olarak isimlendirilir.
Bir araç genellikle bilgisayar durum değişkenlerini tahmin ediyor yada gözlüyorsa durum gözleyicisi, yada basitçe gözleyici ismini alır.
Eğer durum gözleyicisi, bazı durum değişkenlerinin doğrudan ölçüm için uygun olup olmadığına bakmaksızın, sistemin tüm durum değişkenlerini gözlüyorsa, bu durumda tam-dereceli durum gözlemcisi ismini alır.
Bazen sadece ölçülemeyen durum değişkenlerinin gözlenmesine gerek duyulur. Örneğin çıkış değişkenleri ile direkt ilişkili durum değişkenleri ölçülebildiğinden sadece n-m adet ölçülemeyen durum değişkeninin gözlenmesi gerekir. N değişkenden daha az değişkeni tahmin eden gözlemcilere azaltılmış dereceli durum gözlemcisi veya kısaca azaltılmış dereceli gözlemci denilmektedir.
Eğer azaltılmış dereceli gözlemcinin derecesi mümkün olan en küçük dereceye sahipse, gölemci minimum dereceli durum gözlemcisi denilmektedir.
Bu bölümde tam dereceli ve minimum dereceli durum gözlemcilerini tartışacağız.

## Slide 9
GÖZLEMCİ-OBSERVER

## Slide 10: Hata Dinamiği

## Slide 11: Gözlemcinin Kazanç Matrisinin Bulunması
Birim Rank Gözlemci
Burada ’in boyutu
boyutu

## Slide 12: Gözlemcinin Kazanç Matrisinin Bulunması
Gözlemcinin kazanç matrisini bulmak için daha önce tartıştığımız üç yöntemi yeniden tartışacağız.
Dönüşüm Yaklaşımı (Transformation Approach)
Direkt-Yerleştirme Yaklaşımı
Ackermann Formülasyonu.
Dönüşüm Yaklaşımı
Yanda tanımlı durum uzayı formunda sistem için durum gözlemcisi tasarlamak istediğimizi düşünelim, gözlemcinin kazanç matrisinin kutuplarının olması istediğimiz düşünelim.

## Slide 13: Gözlemcinin Kazanç Matrisinin Bulunması
Direkt-Yerleştirme Yaklaşımı
gözlemcinin kazanç matrisinin kutuplarının olması istediğimiz düşünelim.
Örnek:
gözlemcinin kazanç matrisini, kutupları olacak şekilde seçiniz.
Çözüm:

## Slide 14: Gözlemcinin Kazanç Matrisinin Bulunması

## Slide 15: Gözlemcinin Kazanç Matrisinin Bulunması
Gözlemcinin denklemi

## Slide 16: Gözlemcinin Kazanç Matrisinin Bulunması
Ackermann Formülasyonu.
Örnek:
gözlemcinin kazanç matrisini, kutupları olacak şekilde Ackermann Formülasyonunu kullanarak seçiniz.
Çözüm:

## Slide 17: AZALTILMIŞ DERECELİ GÖZLEMCİ (LUENBERGER)
olsun,
Burada
ve

## Slide 18: AZALTILMIŞ DERECELİ GÖZLEMCİ (LUENBERGER)

## Slide 19: AZALTILMIŞ DERECELİ GÖZLEMCİ (LUENBERGER)

## Slide 20: AZALTILMIŞ DERECELİ GÖZLEMCİ (LUENBERGER)
Azaltılmış Dereceli Gözlemci denklemi
Hatırlatma

## Slide 21: AZALTILMIŞ DERECELİ GÖZLEMCİ (LUENBERGER)
Gerçek Sistem

## Slide 22: Gözlemcinin Kazanç Matrisinin MATLAB ile Bulunması
Kutup yerleştirme probleminde A-BK’nin özdeğerlerini istediğimiz yerde olmasını sağlayacak K’yı buluyorduk.
Benzer şekilde A-CL içinde, bu matrisin özdeğerlerinin istediğimiz yerlerde olmasını sağlayacak L matrisini bulmak için aynı komutları (acker, place) kullanacağız. Azaltılmış dereceli observer tasarımında ise ilgili matrisleri yani ’yi kullanmamız gerekecek.

## Slide 23: Gözleyici ile Regülatör Sistem Tasarımı (10.6 Bölüm)
Örnek üzerinden ilerleyeceğiz.
Durum uzayı forumuna çevirirsek;
Kutup yerleştirme için istenen kutup yerleri:
Gözlemci için istenen kutup yerleri:

## Slide 24: Gözleyici ile Regülatör Sistem Tasarımı (10.6 Bölüm)

## Slide 25: Gözleyici ile Regülatör Sistem Tasarımı (10.6 Bölüm)
En küçük dereceli gözlemci için hata denklemi
Sistemin düzenlenmiş durum-uzay formu
Başlangıç koşulları:

## Slide 26: Gözleyici ile Regülatör Sistem Tasarımı (10.6 Bölüm)
close all;clc;
A = [0 1 0;0 0 1;0 -24 -10];
B = [0;10 ;-80];
C = [1 0 0];
A11=A(1,1);A12=A(1,2:3);A21=A(2:3,1);A22=A(2:3,2:3);
B1=B(1);B2=B(2:3,1);
ppp=[-1+2i -1-2i -5];
po=[-4.5 -4.5];
K=acker(A,B,ppp);
L=acker(A22',A12',po)';
sys = ss(A-B*K, eye(3), eye(3), eye(3));
t = 0:0.01:5;
x = initial(sys,[1;0;0],t);
xp1 = [1 0 0]*x';
xp2 = [0 1 0]*x';
xp3 = [0 0 1]*x';
AA=[A-B*K B*K(2:3);zeros(2,3) A22-L*A12];
sys = ss(AA, eye(5), eye(5), eye(5));
x = initial(sys,[1;0;0;1;0],t);
x01 = [1 0 0 0 0]*x';
x02 = [0 1 0 0 0]*x';
x03 = [0 0 1 0 0]*x';
e1 = [0 0 0 1 0]*x';
e2 = [0 0 0 0 1]*x';
subplot(3,1,1);
plot(t,xp1,t,x01), grid
title('Baþlangýç Koþullarýna Cevap')
ylabel('x1');
legend('Kutup Yerleþtirme','Gözlemci ile Regülatör Tasarýmý');
subplot(3,1,2);
plot(t,xp2,t,x02), grid
ylabel('x2');
subplot(3,1,3);
plot(t,xp3,t,x03), grid
ylabel('x3'); xlabel('Zaman (s)');

## Slide 27: Gözleyici ile Regülatör Sistem Tasarımı (10.6 Bölüm)
figure;
subplot(2,1,1); plot(t,e1),grid;
ylabel('Hata durum deðiþkeni e1');
title('Hatanýn Zamana baðlý Deðiþimi');
subplot(2,1,2); plot(t,e2),grid;
xlabel('t (sec)'), ylabel('Hata durum deðiþkeni e2');

## Slide 28: Gözleyici ile Kontrol Sistemi Tasarımı (10.7 Bölüm)
İleri bildirim yoluna eklenen gözleyici kontrolcü
Geri bildirim yoluna eklenen gözleyici kontrolcü

## Slide 29: Gözleyici ile Kontrol Sistemi Tasarımı (10.7 Bölüm)
Örnek üzerinden ilerleyeceğiz.
Durum uzayı forumuna çevirirsek;
Kutup yerleştirme için istenen kutup yerleri:
Gözlemci için istenen kutup yerleri:

## Slide 30: İleri bildirim yoluna eklenen gözleyici kontrolcü
close all;clc;
A = [0 1 0;0 0 1;0 -1 0];
B = [0;0 ;1];
C = [1 0 0];
A11=A(1,1);A12=A(1,2:3);A21=A(2:3,1);A22=A(2:3,2:3);
B1=B(1);B2=B(2:3,1);
ppp=[-1+i -1-i -8];
po=[-4 -4];
K=acker(A,B,ppp);
L=acker(A22',A12',po)';
plantnum=[1];
plantden=[1 0 1 0];
% En az dereceli Gözlemci Tabanlý Kontrolcü için
% Transfer Fonsiyonu
% Ýspatý Kitabýnýnýz 777 sayfasýnda verilmek üzere
% aþaðýdaki gibi bulunur.
Ahat = A22 - L*A12; Bhat = Ahat*L + A21 - L*A11 ; Fhat = B2 - L*B1;
Atilde = Ahat - Fhat*K(2:3); Btilde = Bhat - Fhat*(K(1) +K(2:3)*L);
Ctilde = -K(2:3); Dtilde = -(K(1) + K(2:3)*L);
[contnum,contden] = ss2tf(Atilde,Btilde,-Ctilde,-Dtilde);
num=conv(plantnum,contnum);
den=conv(plantden,contden);
Gp=tf(plantnum,plantden);Go=tf(contnum,contden);
G=tf(num,den);M=feedback(G,1);
figure;
step(M);

## Slide 31: Geri bildirim yoluna eklenen gözleyici kontrolcü
N=256/113;
M=feedback(Gp,Go);
figure;
step(N*M);hold on;
step(A-B*K,B*K(1),C,0);
legend('Gözlemcili','Gözlemcisiz');grid on;

## Slide 32: Quadratik Optimal Regulatör Sistemler
close all; clc; clear all;
A = [0 1 0;0 0 1;0 -2 -3];
B = [0;0;1];C = [1 0 0]; D = [0];
Q = [100 0 0;0 1 0;0 0 1];
R = [0.01];
K = lqr(A,B,Q,R);
AA = A - B*K;
BB = B*K(1);
CC = C; DD = D;
t = 0:0.01:4;
[y,x,t] =step (AA,BB,CC,DD,1,t);
plot(t,x);grid on;
title('Durum deðiþkenlerinin Zamana baðlý gösterimi')
xlabel('Zaman sn.')
ylabel('x_1,x_2,x_3') ;legend('x_1','x_2','x_3')