## Slide 1: Modern Kontrol
Veren kişi
Dr. Öğr. Üyesi Nurdan Bilgin

## Slide 2: Durum Uzayı Formunda Kontrol Sistemleri Tasarımı
Bu bölümde
Kutup yerleştirme yöntemi
Gözlemci Tasarımı
Kuadratik Optimal Regülatör Sistemleri Tasarımı ve
Gürbüz (Robust) Kontrol Sistemlerine Giriş
Şeklinde alt bölümler ile durum uzayı formunda kontrol sistemleri tasarımına giriş yapmaktadır.

## Slide 3: Kutup Yerleştirme Yöntemi
Kutup yerleştirme yöntemi, kök-yer eğrisi yöntemine benzerdir. Her ikisinde de kapalı çevrim sistemin kutuplarının tasarım isterlerini karşılayacak yerlere yerleştirilmesi hedeflenmektedir.
Temel fark şu ki, kök-yer eğrisi ile tasarımda sadece istenen kapalı döngü kutuplarını istenilen yerlere koyarken, kutup yerleştirme tasarımında tüm kapalı çevrim kutuplarını istenilen yerlere yerleştiriyoruz .

## Slide 4: Durum Geri Bildirim
Diyagrama göre;

## Slide 5: Örnek
Açık Çevrim Sistemin Transfer Fonksiyonu
Kapalı Çevrim Sistemin Transfer Fonksiyonu
Varsayalım a=2 olsun.

## Slide 6: Kök Yer eğrisi
K’yı 0 ile a/2 arasında seçersem kökler gerçek ve 0 ile a arasındadır.
K’yı a/2 olarak seçersem katlı iki kök vardır.
K’yı a/2’den büyük seçersem sistemin köklerinin gerçek kısmı değişmeksizin K’nın büyüklüğüne bağlı imajiner kısmı büyür.

## Slide 7: Örnek Devam
Sistemin hem hızını hem de konumunu geri bildirdiğimizi düşünelim.
Bu durumda sistemin transfer fonksiyonu değişmeyecektir.
Varsayalım olsun.

## Slide 8: Kök Yer Eğrisi
’i 0 ile arasında seçersem kökler gerçek ve 0 ile arasındadır.
’i olarak seçersem katlı iki kök vardır.
’i ’den büyük seçersem sistemin köklerinin gerçek kısmı değişmeksizin ’in büyüklüğüne bağlı imajiner kısmı büyür.

## Slide 9: Doğrusal Zamanla Değişmeyen Sistemler (LTI) için Doğrusal Durum Geri Bildirimi

## Slide 10: Kutup Yerleştirme (Pole Placement/Assignment)
Doğrusal zamanla değişmeyen (LTI) bir sistem için eğer (A,B) çifti kontrol edilebilir ise, uygun bir matrisi seçimiyle oluşturulacak yeni sistem matrisinin tüm öz değerlerinin istenilen konumlara yerleştirilebilmesi mümkündür.
Eğer kontrol edilebilirlik matrisinin rankı tam değilse, ör: , o zaman sadece tane özdeğer istenen konumlara yerleştirilebilir.

## Slide 11: Tek Girişli Tek Çıkışlı (SISO) Sistem ve Kontrol Edilebilir Kanonik Form
Kontrol Edilebilir Kanonik formunun sistem ve giriş matrislerini ele alalım.
Bu durumda yeni sistem matrisi olacaktır.

## Slide 12: SISO Sistem ve Kontrol Edilebilir Kanonik Form

## Slide 13: SISO Sistem ve Kontrol Edilebilir Kanonik Form
Şimdi problemimizi
Determinantı ile elde edeceğimiz karakteristik denkleminin köklerinin bizim istediğimiz kökler olmasını sağlama problemine dönüştü.

## Slide 14: SISO Sistem ve Kontrol Edilebilir Kanonik Form
Sistemin öz değerlerinin şeklinde istendiğini varsayalım.
Bu durumda istenilen karakteristik denklem
Yeni sistem matrisinin karakteristik denkleminin istenilen karakteristik denklemle eşit olması durumu problemin çözümüdür. Dolayısıyla bu eşitliği sağlayacak değerlerini bulmamız gerekir.

## Slide 15: SISO Sistem ve Kontrol Edilebilir Kanonik Form
Eşitliği sağlayacak değerlerini bulduğumuzda problem çözülmüş olur..

## Slide 16: Örnek
Sistemin öz değerleri şeklinde istensin.
Bu durumda istenilen karakteristik denklem

## Slide 17: Örnek
Eşitliği sağlayacak değerlerini bulduğumuzda problem çözülmüş olur..

## Slide 18: Uygun Kazanç Matrisinin Bulunmasına İlişkin Yöntemler Direkt Yöntem
Konuyu anlatırken çözdüğümüz gibi bu eşitlikten adet doğrusal cebirsel denklem çıkar ve bunların çözümü ile elde edilen kazanç katsayıları kazanç matrisini oluşturur.

## Slide 19: Örnek

## Slide 20: Uygun Kazanç Matrisinin Bulunmasına İlişkin Yöntemler KK Forma Dönüştürme Yoluyla Kazançların Bulunması

## Slide 21: Örnek
Bir önceki yöntemde çözdüğümüz problemi karşılaştırma açısından tekrar yeni öğrendiğimiz yöntemle bulalım.

## Slide 22: Örnek Devam
Direkt yöntemle bulduğumuz kazançları elde edebilir miyiz?

## Slide 23: Uygun Kazanç Matrisinin Bulunmasına İlişkin Yöntemler Ackermann’ın Formülü

## Slide 24: Örnek
Bir önceki yöntemde çözdüğümüz problemi karşılaştırma açısından şimdide Accermann’ın formülünü kullanarak çözelim.

## Slide 25: Örnek

## Slide 26: Ödev
Kitabınızdan 10.1,10.2 ve 10.3 numaralı örnekleri yeniden çözünüz.
Bilgisayar uygulamalarını yapınız. Grafikleri elde ediniz.
Bilgisayar uygulamanızda tanımladığınız kutup yerleri (öz değerleri) değiştirerek sistemin kararlı, marjinal kararlı ve kararsız olmasını sağlayınız.

## Slide 27: Çok Girişli Çok Çıkışlı Sistemlerde Çıkışın Geri Bildirimi
Çıkışın geri beslenmesi;

## Slide 28: Çok Girişli Çok Çıkışlı Sistemlerde Çıkışın Geri Bildirimi
Eğer kontrol edilebilirlik matrisinin rankı tam ve çıkış matrisinin rankı
, o zaman sadece tane öz değer istenen konumlara keyfi olarak yerleştirilebilir.
Yukarıda ifade edilen kavramı anlamak için aşağıda verilen örneği çözelim.
Örnek:

## Slide 29: Çözüm
Kontrollü çıkış için oluşturulan sistemin karakteristik denklemi ’i dayatmaktadır. Yani sadece ikinci öz değerin yerini belirleyebiliriz. Varsayalım ki ikinci öz değerin olmasını istiyoruz bu durumda olarak seçilmelidir.

## Slide 30: Çok Girişli Çok Çıkışlı Sistemlerde Durum Geri Bildirimi
İstenen öz değerler olmak üzere
, boyutlarında bir matris olmak üzere sistemin serbestlik derecesini n(r-1) şeklinde belirlenir.
’yı şu şekilde seçelim;

## Slide 31: Çok Girişli Çok Çıkışlı Sistemlerde Durum Geri Bildirimi
Kontrol edilebilirlik;

## Slide 32: Örnek
Hesaplamada basitlik sağlama için seçelim.

## Slide 33: Örnek Devam