## Slide 1: Optimal kontrol
İkinci Bölüm:
Performans Ölçütleri
Modelleme ve Performans Ölçütleri

## Slide 2: Performans Ölçütleri

## Slide 3: Optimal Kontrol Problemi
Optimal Kontrol Problemi: Birbiri ile çelişik birden fazla fiziksel kısıtı, belirli bir performans kriteri ölçütünde sağlamak amacıyla en uygun kontrol sinyalini belirlemektir.
Problemin Üç Ayağı;
  Matematiksel Model
  Fiziksel Kısıtlar
  Performans Kriteri

## Slide 4: Optimal Kontrol Problemi için Performans Ölçütleri
Lisans döneminde otomatik kontrol dersinde
Kapalı Çevrim Kontrol Sistemin davranışını belirlemek üzere kazançların () seçimi ve uygun kontrol kontrol sisteminin
  Kararlılığı,
  Sistemin Kalıcı Durumda İstenen Davranışı (İzin verilen Max. Hata ve Yerleşme Zamanı)
  Sistemin Geçici Durumda İstenen Davranışını (İzin verilen Max. Aşma ,Aşma Zamanı, Yükselme Zamanı, Gecikme Zamanı) göz önüne alınarak tasarlanacağını.
Öğrenmiştik. Herhangi bir uygulama için bu genel gereklilikler karşılanmaksızın bir kontrol sisteminin genel performansının tatmin edici olamayacağını görmüştük.

## Slide 5: Optimal Kontrol Problemi için Performans Ölçütleri
Lisans düzeyinde gördüğümüz klasik kontrol teknikleri bir çok problemin çözümünde etkili ve yeterli olabilir. Ancak burada, biz performans kriterlerini daha genel bir yapıda, klasik terimlerle kolayca tanımlanamayan performans hedefleriyle belirlemek istiyoruz.
Bu konunun amacı belli başlı optimal kontrol problemlerini olası performans ölçütleri açısından gözden geçirmektir.
Böylece karşılaşacağımız herhangi bir probleme ilişkin performans kriteri oluşturma konusunda bir bakış açısı kazanmayı hedefliyoruz.

## Slide 6: Tipik Optimal Kontrol Problemlerinin, Performans Ölçütleri Temelinde Değerlendirilmesi
Nihai Kontrol Problemi (Terminal Control Problem)
En-Az Zaman Problemi (Minimum-Time Problem)
Minimum Kontrol Çabası (Minimum Control Effort Problem)
İzleme Problemleri (Tracking Problems)
Regülatör Problemleri

## Slide 7: Nihai Kontrol Problemi (Terminal Control Problem)
Bu problemde amaç, belirlenen sürecin sonunda tüm durum değişkenlerini belirlenen nihai hedefe olabildiğince yakın değere ulaştırmaktır.
Amaç, son durumda hatayı sıfır veya sıfıra en yakın yapmaktır.
Bu durumda performans kriteri
Kitabımızda karesel fonksiyonlar aşağıdaki gibi de gösterilmektedir.
, kullanıcı tarafından tanımlanan gerçek, simetrik, pozitif yarı-tanımlı ağırlık matrisidir.

## Slide 8: Nihai Kontrol Problemi (Terminal Control Problem)
Bu durumda performans kriterini matris çarpımı olarak yazarsak;
Bu çarpımın sonunda performans ölçütü.

## Slide 9: Nihai Kontrol Problemi (Terminal Control Problem)
, kullanıcı tarafından tanımlanan gerçek, simetrik, pozitif yarı-tanımlı ağırlık matrisidir. Ağırlık matrisi kavramını örnek üzerinden anlatmak gerekirse
İlk Örnek Durumda; Birinci durum değişkenine nihai zamanında tam yaklaşılmış ikincisine ise %50 yaklaşılmış olsun yani olsun. Bu durumda olur.
İkinci Örnek Durumda; Birinci durum değişkenine nihai zamanında %50 yaklaşılmış ikincisine ise tam yaklaşılmış olsun yani olsun. Bu durumda olur.

## Slide 10: Nihai Kontrol Problemi (Terminal Control Problem)
Sonuçta; oldu. birim vektör seçilmesine rağmen durum değişkenlerinin sonuç üzerindeki etkisinin büyüklüğü yanıltıcıdır.
Problemlerimizde mutlak hata yerine bağıl (relative) hata kavramını kullanırsak, daha anlamlı yorumlar yapabiliriz, şöyle ki bağıl hatayı;
Tanımlayalım;
Bu durumda her iki örnek durum içinde
Çıkacaktır. Böylece durum değişkenlerinin fonksiyondaki etkisi sadece H’ın seçimi ile düzenlenip, rahatça yorum yapılabilecek hale gelir.

## Slide 11: Karesel Form Tercih Edilmesinin Nedeni
Şeklinde gösterdiğimiz karesel form yerine;
Şeklinde de performans ölçütünü belirlemek teorik olarak mümkün olsada, getireceği işaret karmaşıklığı ve buna bağlı hesaplama yükü nedeniyle tercih edilmez.

## Slide 12: En-Az Zaman Problemi (Minimum-Time Problem)
Bir sistemi, herhangi bir şekilde belirlenmiş başlangıç konumlarından hedeflenen tanımlı bölgeye en kısa zamanda getirme problemine, minimum zaman problemi denir.
Burada tüm durum değişkenlerinin hedefe ulaştığı ilk an olarak alınmalıdır.
Eğer kontrol girişinde bir kısıt yoksa, bu durumda uygulanan kontrol girişi impulsif fonksiyonları ve türelerini içerir.
Örneğin; Füze yakalama sistemi

## Slide 13: Minimum Kontrol Çabası (Minimum Control Effort Problem)
Bir sistemi, herhangi bir şekilde belirlenmiş başlangıç konumlarından minimum kontrol çabası harcayarak hedeflenen tanımlı bölgeye getirme problemine, minimum kontrol çabası problemi denir.
En az kontrol çabası kavramı uygulamadan uygulamaya farklılık gösterir.
Tipik performans ölçütü
Burada , kullanıcı tarafından tanımlanan pozitif ağırlık faktörüdür.
, kullanıcı tarafından tanımlanan gerçek, simetrik, pozitif tanımlı ağırlık matrisidir. Eğer tanımlı zaman aralığında harcanan kontrol çabasısın ağırlığı değiştirilmek istenirse ise bu durumda R’nin elemanları zamanın fonksiyonu olarak tanımlanabilir.

## Slide 14: Minimum Kontrol Çabası (Minimum Control Effort Problem)
Örnek: Roket
Yakıt tüketim oranı. Burada k bir sabit
Bu durumda performans ölçütü toplam yakıt tüketimi olur

## Slide 15: Minimum Kontrol Çabası (Minimum Control Effort Problem)
Örnek: Enerji Depolama Elemanı Bulunmayan Bir Voltaj Kaynağı ile Bir Network’ün Sürülmesi
Voltaj Kaynağı
kaynak akımı
Hatırlatma yazabiliriz. Burada ve
Kaynak tarafından kullanılan güç.
Bu durumda performans ölçütü harcanan enerji olur

## Slide 16: İzleme Problemleri (Tracking Problems)
Bu problem, tüm durum değişkenlerini süreç boyunca tanımlı hedeflenen durum değişkenlerine olabildiğince yakın tutma problemidir. Amaç zaman aralığında sürekli sıfır veya sıfıra en yakın yapmaya çalışmaktır.
Bu durumda performans kriteri
Başka bir şekilde.
, kullanıcı tarafından tanımlanan gerçek, simetrik, pozitif yarı-tanımlı ağırlık matrisidir.
, birim matsis ise performans ölçütü

## Slide 17: İzleme Problemleri (Tracking Problems)
Eğer kontrol girişinde bir kısıt yoksa, bu durumda uygulanan kontrol girişi impulsif fonksiyonları ve türevlerini içerir. Ancak pratikte bu gerçekçi değildir.
Bu nedenle hem uygulanan kontrol girişine sınır koyarak optimizasyon problemini matematiksel hesaplama açısından daha zor hale getirmemek
Hem de enerji tüketimini (kontrol çabası) azaltmak için izleme problemlerinde genellikle aşağıdaki modifiye edilmiş performans ölçütü kullanılır.
Ek olarak, eğer son andaki hata, süreç boyundaki hatalardan daha önemli ise bir nihai hataya ikişkin bir terim daha eklenerek performans ölçütü aşağıdaki gibi modifiye edilir.

## Slide 18: İzleme Problemleri (Tracking Problems)
Şeklinde ifade edilen performans ölçütü ile
  Nihai Kontrol Problemi (Terminal Control Problem)
  Minimum Kontrol Çabası (Minimum Control Effort Problem)
  İzleme Problemleri (Tracking Problems)
Problemleri ve bu problemlerin bileşimleri çözülebilir.

## Slide 19: Regülatör Problemleri
Regülatör problemlerinde amaç sistemi dengede (‘equilibrium’) tutmaktır.
Bu problem izleme problemlerinin özel bir formu olarak düşünülebilir. İzleme probleminde, zaman aralığında alındığında problem regülatör problemine dönüşür.

## Slide 20: Bir Performans Ölçütünün Seçilmesi
Performans ölçütü seçimi tasarımcı açısından, sistemin kendisinden istenilen tüm hedef davranışları gösterebilmesi için minimize edilecek bir matematiksel ifade tanımlamaktır.
Böylece, performans ölçütü seçimi ile sistemden beklenen fiziksel gereklilikler matematiksel terimlerle ifade edilmiş olur.
Özel olarak, sisteme iki farklı geçerli-uygun kontrol uygulandığında iki farklı geçerli-uygun durum değişkenleri kümesi elde edilecektir. Bu seçimlerden en iyisine ulaşmak optimal kontrol problemidir.

## Slide 21: Bir Performans Ölçütünün Seçilmesi
Bu kontrol girişlerinin performansını şekilde görüldüğü gibi kontrol etmek ardından performans ölçütlerinin skorlarını karşılaştırarak karara varmak mümkündür.
Yada her ikiside aynı ise veya her ikiside uygun sonucu üretmiyorsa performans ölçütünü modifiye etmek gerekir.

## Slide 22: Örnek:
Şekilde
Göstermektedir. Sistemin matemetiksel modeli (hareket denklemleri)
Sırasıyla durum değişkenleri ve kontrol girişi
T(t)
θ(t)
I

## Slide 23: Örnek:
için çözüm yaparak kontrol girişlerini ve durum değişkenlerini karşılaştırınız.
T(t)
θ(t)
I

## Slide 24: Çözüm:
clear all;close all;clc;
A=[0 1;0 0];B=[0;1];Q=[4 0;0 0];
set(0,'DefaultAxesLineStyleOrder','-|-.');C=[ 0 0 0;1 0 0;0 0 1];z=1;
for R=[1,10,50];
j=1;X0=[10;0];K=lqr(A,B,Q,R);Anew=A-(B*K);
for t=0:0.1:10
X(:,j)=expm(Anew*t)*X0;
U(j)=-K*X(:,j);
j=j+1;
end
t=0:0.1:10;
subplot(2,1,1);
title('Optimal Çözümün R matrisinin Seçimine Baðlý Deðiþimi');
plot(t,X(1,:),'color',C(z,:));hold on;
plot(t,X(2,:),'color',C(z,:),'linestyle','--');ylabel('Durum Deðiþkenleri x^*(t)');
subplot(2,1,2);
plot(t,U,'color',C(z,:),'linestyle','-');hold on;
xlabel('Zaman (sn.)');ylabel('Kontrol Giriþi u^*(t)');
z=z+1;
end
legend('R=1','R=10','R=50');

## Slide 25: Çözüm

## Slide 26: Modelleme ve Performans Ölçütleri
Tek girişli tek çıkışlı n. Dereceden bir sistemin transfer fonksiyonunu ele alalım.
Ve performans ölçütü de aşağıdaki şekilde tanımlı olsun.
PD→Positive Tanımlı
PSD→Yarı-Pozitif Tanımlı

## Slide 27: Modelleme ve Performans Ölçütleri
Amaçlar:
Sistem modeli ve performans ölçütü ile tanımlı optimal kontrol probleminin üretebileceği en iyi cevaba ulaşmak
En uygun performans ölçütünü belirleyerek seçilmiş bir referans modeli mümkün olduğunca en yakın şekilde takip edecek en uygun cevabı üretmek

## Slide 28: Modelleme ve Performans Ölçütleri
Sistem modeli ve performans ölçütü ile tanımlı optimal kontrol probleminin üretebileceği en iyi cevaba ulaşmak için
Problemde tanımlı performans ölçütünü
minimize edecek çözümü bulmak için aşağıdaki eş değer performans ölçütünü minimize etmek
Burada

## Slide 29: Modelleme ve Performans Ölçütleri
Sistem modeli ve performans ölçütü ile tanımlı optimal kontrol probleminin üretebileceği en iyi cevaba ulaşmak için
Çözüm için tanımlana performans ölçütünü
olduğunda optimal cevabın modelin cevabıyla benzeşeceğini göstermektedir.
olduğunda optimal cevabın sistemin zorlanmamış cevabıyla benzeşeceğini göstermektedir.

## Slide 30: Modelleme ve Performans Ölçütleri
Gerçekte
Bu durumda optimal çözümün cevabı modelin cevabıyla.
sistemin zorlanmamış cevabı
Arasında bir yerde olacaktır.
Yukarıda ifade edilen optimal çözümün cevabının, modelin cevabıyla sistemin zorlanmamış cevabı arasında olacağı çıkarımı aşağıdaki dayanaklara yaslanmaktadır.

## Slide 31: Dayanak 1:
Performans ölçütünün karesel formu alternatif olarak şu şekilde de ifade edilebilir.
Burada n. sıra ve sütunu sıfırlardan oluşan, simetrik bilinmeyen bir matrisdir.Yukarıda gösterdiğimiz alternatif formu açık formda aşağıdaki gibi de yazabiliriz.
Böylece, bilinmeyen n elemanı ve matrisinin bilinmeyen yani toplamda eleman bu eşitlikten bulunabilmektedir.

## Slide 32: Örnek:
elemanlı bir sistem için matrisinin elemanları ile ve matrislerinin elemanları arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.
Çözüm:

## Slide 33: Örnek Devam
Eğer ise
Sağlamasını yaparsak her iki tarafın denk geldiğini görebiliriz. Şöyleki
Sağ tarafın sol tarafa eşit olduğu örülmektedir.

## Slide 34: Örnek:
elemanlı bir sistem için matrisinin elemanları ile ve matrislerinin elemanları arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.
Cevap:

## Slide 35: Dayanak 2
Formülüyle verilen performans ölçütünün minimizasyonu ile aşağıda formülü verilen indirgenmiş (reduced PM) performans ölçütünün minimizasyonu birbirine eş değerdir.
İspatı:
Eğer, optimal sistem kararlı ise durgun durumda olması gerekir.
başlangıç değerine bağlıdır ve kontrolün seçiminden etkilenmez, yani hangi tip kontrol girişi seçersek seçelim bu değeri zaten değiştiremeyiz

## Slide 36: Dayanak 3
Tek girişli tek çıkışlı n. dereceden sıfırlar içermeyen bir sistemin transfer fonksiyonunu ele alalım.
Sadece sistemin cevabı, aşağıda verilen dereceden model cevabını izlerse
İndirgenmiş performans ölçütü
mutlak sıfıra değerine ulaşır.

## Slide 37: Dayanak 3
İspat:
olur sadece eğer
Burada x durum değişkenlerini gösterdiğine göre, yukarıdaki denklem aşağıdaki bilgiye dayanarak.
şeklinde yazılabilir.

## Slide 38: Dayanak 4
Yeniden tek girişli tek çıkışlı n. dereceden sıfırlar içermeyen bir sistemin transfer fonksiyonunu ele alalım.
performans ölçütü
mutlak sıfıra değerine ulaşmasının tek koşulu olması koşuludur. Bunun anlamı sistemin kendi doğal halinde her hangi bir zorlama olmadan durgun duruma ulaşmasıdır. Doğal olarak sistemin cevabı
Olacaktır.

## Slide 39: Yorum
Bu durumda tasarımcı en uygun performans ölçütünü belirlemek için ne yapmalıdır.
Amaçladığı/Hedeflediği/Arzu ettiği model cevabına (desired model response) karar vermelidir.
Bağlı olarak değerlerini bulmalıdır
Sonra uygun matrisini belirlemelidir.
Dayanak 2’de ’lerin performans ölçütünü etkilemediğini gördük, dolayısıyla bunları sıfır olarak seçebiliriz.

## Slide 40: Örnek:
Transfer fonksiyonu ile tanımlı sistemin. Çıkışı olarak belirlenmiştir. Aşağıdaki performans ölçütü uyarınca
Başlangıç koşulları için sistem cevaplarını
a.) Model,
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
h.) durumları için oluşturunuz.

## Slide 41: Çözüm

## Slide 42: Çözüm
Önerilen Model