## Slide 1: Otomatik Kontrol
Kontrol sistemlerine giriş
Hazırlayan: Dr. Nurdan Bilgin

## Slide 2: Dersin Amacı
Otomatik kontrolün önemini ve amacını kavrayabilme,
Otomatik kontrolün kullanıldığı alanları, Otomatik kontrol sistemlerini ve denetim organlarını tanıyabilme,
Blok diyagramları ve geri bildirim kavramını kavrayabilme,
Kontrol yöntemlerini kavrayabilme,
Sistem tasarımında kontrol kavramı, sistem dinamiği ile kontrol ilişkisi ve uygulanacak kontrol ile sistem davranışları arasındaki bağı tanımlamak,
Dolayısıyla her tür makine veya sistemin işlevini gerçekleştirmesini sağlayacak kontrol girdilerini belirlemek.

## Slide 3: Ders İçeriği
Ders kapsamında,
Fiziksel sistemlerin modellenmesi ve transfer fonksiyonu şeklinde ifade edilmesi çalışılır. Ardından
Kontrol sisteminin temel gereksinimleri doğrultusunda fiziksel sistemin hedeflenen doğrultuda yönlendirilmesinin sağlanması öğrenilir.
Bu doğrultuda Öğrenme Çıktılarında listelenen beceriler edinilir.

## Slide 4: Öğrenme Çıktıları
Ders kapsamında öğrenciler, fiziksel bir sistemi modelleyebilme ve iç dinamiklerini belirleyebilme; Sitemin giriş-çıkış ilişkilerini blok diyagramlar ve transfer fonksiyonları ile ifade edebilme bilgi ve becerisi edineceklerdir.
Öğrenciler bu dersin sonunda, temel kontrol mimarilerini (Açık Çevrim, Kapalı Çevrim, İleri bildirim ve Geri bildirimin birlikte kullanılması) ve aynı zamanda temel geri bildirim kontrol eylemlerini (P, PD, PI, PID) nasıl üreteceklerini ve ne şekilde kullanacaklarını bileceklerdir.
Öğrenciler bir kontrol sisteminin parametreleri ile kararlılığı, doğruluğu, geçici davranışı, izleme yeteneği, bozucu girişler ile başetme yeteneği ve parametre duyarlılığı arasındaki ilişkileri bilir.
Öğrenciler, düşük-dereceli sistemler için kontrol parametrelerinin doğruluk, bağıl kararlılık ve yanıtlama hızı gibi zaman cevap gerekliliklerini birbirleriyle uyumlu şekilde nasıl belirleneceğini bileceklerdir.
Öğrenciler kontrol sisteminin frekans cevabını belirleyebilir ve genlik oranı ve faz açısı Bode grafikleri vasıtasıyla sistemin bağıl kararlılığını, yanıt hızını, izleme doğruluğunu ve gürültü reddetme kabiliyetini değerlendirmek veya ayarlamak için kullanabileceklerdir.

## Slide 5: Ders Kitabı ve Referanslar
Ders Kitabı: Ogata, K., Modern Control Engineering, 5th Edition, Pearson Prentice Hall, 2009.
Ders Notları : http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
Dorf, R.C. and Bishop, R.H., Modern Control Systems, 11th Ed., Pearson Prentice-Hall, 2008.
Franklin, G.F., Powell, J.D., and Emami-Naeini, A., Feedback Control of Dynamic Systems, 6th Edition, Pearson Prentice Hall, 2010.
Kuo, B.C. and Golnaraghi, F., Automatic Control Systems, 9th Ed., John Wiley ve Sons, 2010.
Nise, N.S. , Control Systems Engineering, 5th Ed., John Wiley, 2008.
Phillips, C.L., and Harbor, R.D., Feedback Control Systems, 4th Ed., Prentice-Hall, 2000.
Raven, F. H., Automatic Control Engineering, 5th Ed., McGraw-Hill, 1995.

## Slide 7: Otomatik Kontrol Uygulama Alanları
Otomatik kontrol, bilim ve mühendisliğin gelişiminde önemli bir role sahiptir.
Otomatik kontrol, modern üretim ve endüstriyel işlevlerin ayrılmaz ve önemli bir parçası olması yanında uzay, savaş ve robot teknolojilerinde çok daha önemli yer almaktadır.

## Slide 8: Uygulama Alanları
Örnek vermek gerekirse
  İmalat Sanayii
    Takım tezgahlarının numerik kontrolü (CNC tezgahlar vs.), İleri otomasyon ve robotik uygulamaları
  Havacılık ve Uzay Sanayii
    Uzay araçları, füze güdüm sistemleri, oto pilot uygulamaları vs.
  Kara Ulaşım Araçları
    ABS frenler, Hız sabitleme kontrolü, klima kontrolü, kayma kontrolü vs.
  Savunma Sanayii
    Füze korunma sistemleri, radar sistemleri, hedef takip sistemleri, silah platformlarının stabilizasyonu
  Diğer Endüstriyel Uygulamalar
    Binalarda ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) sistemlerinde, yangın ve güvenlik sistemleri, aydınlatma, acil durum enerji dağıtımı, asansörlerde vs. Endüstriyel tesislerde basıncın, akışın, sıcaklığın veya yoğunluğun kontrol edildiği sistemlerde
  Bilgisayar Endüstrisi
    Veri depolama, koruma saklama, disk sürücüleri vs.
  Ev Araç Gereçleri
    TV, çamaşır makinası, bulaşık makinası, buzdolabı, mikrodalga fırın vs.

## Slide 9: Otomatik kontrolün tanımı ve amacı
Tanım
Otomatik kontrol, bir nesnenin, bir sistemin veya bir işleyişin arzu edilen şekilde davranmasını sağlama işlemidir.
Amaçlar
İnsanları sıkıcı ve tekrarlanan iş ve etkinliklerden kurtarmak.
Yapılan iş veya etkinliğin hızını ve doğruluğunu artırmak.
Zaman ve para tasarrufu sağlamak
Otomatik kontrol teori ve pratiğindeki ilerlemeler, dinamik sistemlerden optimal performans elde etmeyi, verimliliğin artmasını ve rutin tekrar eden el işçiliğinin ağır yükünde hafiflemeyi sağladığı için günümüz mühendis ve bilim adamlarının yoğun ilgisi bu alanı daha iyi anlamaya yönelmek zorundadır.

## Slide 10: Otomatik Kontrole Tarihsel Bakış
Çok eski zamanlardan beri otomatik kontrol sistemleri uygulamalarına rastlamak mümkündür.
Bu uygulamalar , açık çevrim olarak adlandırılan ve bir kere tasarlandıktan sonra aynı rutini tekrarlayan mekanizmalardır.
Daha çok su debisi kontrolü üzerine çalışmalara bulunmuştur.
El-Cezeri, bu günkü cizrede 1153-1233 yıllarında
Daha eski zamanlarda helen, mısır, arap vs. uygarlıklarında da otomatik mekanizmaların buluntularına rastlanılmıştır.

## Slide 11
http://www.bilimtarihi.org

## Slide 12: Otomatik Kontrole Tarihsel Bakış
Modern Kontrolün başlangıcı kaynaklarda, James Watt’ın 18. yüzyılda buhar motorunun hız kontrolü için geliştirdiği ağırlıklı mekanik regülatöre dayandırılır.
Notes: Bu mekanizma şu şekilde çalışır; Arzu edilen hızda güç silindirinin diğer tarafına hiç basınçlı yağ akışı olmaz. Eğer gerçek hız çevresel bozucu etkiler nedeniyle arzu edilen hızın altında kalırsa o zaman hız regülatörünün merkezkaç kuvveti düşer, bu düşüş kontrol valfinin aşağı doğru düşmesine ve daha çok yakıtın sisteme girmesine neden olur. Böylelikle düşen gerçek hız artar. Bu döngü, gerçek hız ile arzu edilen hız eşitlenene kadar devam eder. Diğer taraftan tersi olursa, yani gerçek hız arzu edilen hızın üzerine çıkarsa bu seferde sisteme yakıt girişi vananın kapanmasına bağlı olarak düşer ve gerçek hız arzu edilen hıza düşürülür.

## Slide 13: Ağırlıklı Mekanik Regülatöre
Bu mekanizma şu şekilde çalışır;
Arzu edilen hızda güç silindirinin diğer tarafına hiç basınçlı yağ akışı olmaz.
Eğer gerçek hız çevresel bozucu etkiler nedeniyle arzu edilen hızın altında kalırsa o zaman hız regülatörünün merkezkaç kuvveti düşer, bu düşüş kontrol valfinin aşağı doğru düşmesine ve daha çok yakıtın sisteme girmesine neden olur. Böylelikle düşen gerçek hız artar.
Bu döngü, gerçek hız ile arzu edilen hız eşitlenene kadar devam eder.
Diğer taraftan tersi olursa, yani gerçek hız arzu edilen hızın üzerine çıkarsa bu seferde sisteme yakıt girişi vananın kapanmasına bağlı olarak düşer ve gerçek hız arzu edilen hıza düşürülür.

## Slide 14: Otomatik Kontrole Tarihsel Bakış
20. yüzyılın başlangıcı, kontrol mühendisliğinin altın çağı olarak bilinir.
Bu süre zarfında, Bell Laboratuvarında Hendrik Wade Bode ve Harry Nyquist tarafından klasik kontrol yöntemleri geliştirildi.
Dümenli gemilerin otomatik denetleyicileri Rus Amerikan Matematikçisi Minorsky tarafından geliştirildi. Aynı zamanda, Minorsky 1920'lerde İntegral ve Türevsel Kontrol kavramlarını da ilk geliştiren kişidir.
Bu arada kararlılık (“stability”) kavramı Nyquist tarafından öne sürüldü ve ardından Evans izledi.
Oliver Heaviside tarafından dönüşümler kontrol sisteminde uygulandı.
Klasik Yöntemlerin sınırlandırılmasının üstesinden gelmek için 1950'lerden sonra Rudolf Kalman tarafından Modern Kontrol Yöntemleri geliştirildi.
PLC'ler 1975'te piyasaya sürüldü.

## Slide 15: Temel Kavramlar ve Tanımlar
  Bir sistemin enerjisi değişiyorsa veya değiştirilebiliyorsa böyle sistemlere dinamik sistem adı verilir.
  Bir dinamik sistem, arzu edilen şekilde davranmak üzere kontrol edilebiliyorsa bu sistemlere tesis, tesisat veya teçhizat adı verilebilir. İngilizcede kontrol edilecek fiziksel süreç yada sisteme (“Plant”) adı verilir.
  Değiştirilebilir değişkenler (“Manipulated variables”), fiziksel süreç yada sistemi arzu edilen davranışa getirmek için kullanılacak, sistemin üzerine etki edebilen iç veya dış değişken.
  Bozucu Etki (“Disturbance”) kontrol edilen süreç yada sistemin davranışını arzu edilen yönden saptıran ve üzerine etki edilemeyen (değiştirilemeyen) iç ve dış etkilere bozucu etki diyoruz.

## Slide 16: Temel Kavramlar ve Tanımlar
  Giriş (“Input”), kontrol edilecek süreç yada sistemin dışında üretilen, ve onun belirli bir yönde davranmasını sağlayacak etkidir.
  Değiştirilebilir Giriş (“Manipulated Input”) [u(t)], kontrol edilecek süreç yada sistemin dışında üretilen ve üzerine etki edilebilen, ve sistemin arzu edilen yönde davranmasını sağlayan etkidir.
  Not: Değiştirilebilir değişkenler sistemin üzerine etki edebilen iç veya dış etkiler olabilirken, Değiştirilebilir girişler sadece dış etkiler olabilirler.
  Bozucu Girişi (“Disturbance Input”) [d(t)], kontrol edilen süreç yada sistemin davranışını arzu edilen yönden saptıran iç ve dış etkilere bozucu giriş diyoruz. Bozucu girişler, üzerine etki edilemeyen girişlerdir. Örn. Rüzgar.

## Slide 17: Temel Kavramlar
  Çıkış (“Output”) [c(t)], kontrol edilen süreç veya sistemin dinamik davranışını ifade eden niceliktir.
  Her hangi bir Çıkış (“Output”) [c(t)] aşağıdaki nicelikler tarafından belirlenir.
    Girişler
    Bozucu etkiler
    Süreç yada sistemin parametreleri
    Başlangıç koşulları
Sistem
Sistem Parametreleri
Başlangıç Koşulları
Bozucu Etkiler
Girişler
Çıkışlar

## Slide 18: Örnek
Sistem: Odanın içerisindeki hava
Sistem Parametreleri:
1. C, Odanın içindeki havanın ısıl kapasitesi
2. R, Isıl geçirgen pencerenin ısı iletim katsayısı
Kontrollü Giriş [u(t)]: Isıtıcı tarafından üretilen ısı üretim oranı (Jul/sn.)
Bozucu Giriş [x(t)]: Dış hava sıcaklığı
Çıktı [y(t)]: İç ortam sıcaklığı
Başlangıç koşulu [y0=y(0)]: t=0 anındaki oda sıcaklığı
Yalıtılmış Duvar
Isı İletimi
u(t)
x(t)
y(t)

## Slide 19: Temel Kavramlar
  Kontrol edilen süreç veya sistem aynı olmasına rağmen, sistemde ilgilenilen özelliğe bağlı olarak farklı çıktılar üretilebilir.
  Kontrol Edilen Çıkış (“Controlled Output”) [c(t)], kontrol edilen sistemin arzu edilen şekilde davranması için harcanan çaba sonucu elde edilen çıktıdır.
  Gözlenen Çıkış [b(t)], kontrol edilen süreç veya sistemin dinamik davranışının ölçülen değeri, ölçülemeyen durumlarda gözlenen değer.

## Slide 20: Temel Kavramlar
  Not: Genellikle gözlenen çıkış ve kontrol edilen çıkış aynı olur. Ancak eğer kontrol edilen çıkışı ölçmek zor, pahalı yada imkansızca bu durumda ölçülen çıkış ile kontrol edilen çıkış farklı olabilir.
  Örnek
    Elektrik Motoru, Kontrol Edilen Çıkış=Hız; Gözlenen Çıkış=Hız
    Güdümlü Füze, Kontrol Edilen Çıkış=Füzenin konumu ve yönelimi; Gözlenen Çıkış=Füzenin ivmesi ve açısal hızı
  Referans giriş (“Reference Input”) [r(t)], Sistemin arzu edilen davranışını tanımlayan sinyal

## Slide 21: Temel Kavramlar
  Kontrol, kontrol edilen sistem veya sürecin kontrol edilebilir girişlerine etki ederek bozucu giriş ve/veya sistemin parametre belirsizliklerine rağmen, sistemi arzu edilen değerde tutmak veya arzu edilen şekilde değiştirmek üzere gösterilen çaba ve işlevdir.
  Kontrolcü, kontrol edilebilir girişlere etki eden, belirlenen kontrol kuralını yerine getirecek şekilde tasarlanmış araçtır. Elle kontrol’de kontrolcü insandır. Otomatik kontrolde ise, kontrolcü, kontrol süreci boyunca, bağımsız olarak, insan müdahalesi olmaksızın çalışan bir araçtır.
  Kontrol kuralı: Sistemin arzu edilen davranışı yerine getirebilmesi için girişin ayarlanmasını sağlayan önceden tanımlı kurallar kümesidir.

## Slide 22: Bir Kontrol Sisteminin Temel Bileşenleri
Kontrol sistemi
  Kontrol edilecek fiziksel süreç yada sistem [Sistem]
  Eyleticiler (Actuators) Grubu [Eyleticiler]
  Kontrolcü
  Algılayıcılar Grubu (Eğer gerekliyse) [Algılayıcılar]
Algılayıcılar
Kontrolcü
Eyleticiler
Sistem
u(t)
c(t)
d(t)
r(t)
Bozucu Etki
Kontrollü Çıkış
Giriş
Referans Giriş
d*(t)
Ölçülen yada Tahmin Edilen Bozucu Etki

## Slide 23: Temel Kontrol Çeşitleri
1. Açık Çevrim (Open Loop) Kontrol: Kontrolcü, kontrollü çıktı hakkında bilgi ile ikmal edilmez. Yani kontrolcü bir kere tasarlanır ve aynı şekilde tasarlanır, çıktı hakkında bilgisi olmaz.
    Trafik Işıkları
    Çamaşır makinası, bulaşık mak. vs
    Basit Sıvı Düzeyi Kontrolü (Tuvalet Sifonu)
Kontrolcü
Eyleyiciler
Sistem
c(t)
r(t)
Kontrollü Çıkış
Referans Giriş

## Slide 24: Temel Kontrol Çeşitleri
  2. Geri bildirimli (Feedback) yada Kapalı Çevrim (Closed Loop) Kontrol: Kontrolcü, algılayıcılar (sensors) aracılığıyla kontrollü çıktı hakkında bilgi ile ikmal edilir.
Kontrolcü
Eyleticiler
Sistem
c(t)
r(t)
Kontrollü Çıkış
Referans Giriş
Algılayıcılar
Geri bildirim yolu
Geri bildirim döngüsü

## Slide 25: Temel Kontrol Çeşitleri
  2. Geri bildirimli (Feedback) yada Kapalı Çevrim (Closed Loop) Kontrol
    Temel hata tabanlı geribildirimli kontrol sistemi
    Geribildirim, ileri bildirim ve bozucu etki giderici içeren kapalı çevrim kontrol sistemi
    Dolaylı geribildirimli kontrol sistemi
    İnsan davranışı ve el kontrolcüleri
    Otomatik pilot
    Robot manipülatörlerin kontrolü
    İklimlendirme araçları (Isıtıcılar, soğutucular, nemlendiriciler vs.)

## Slide 26: Temel Kavramlar
Ölçülen Çıkış: Algılayıcılar tarafından ölçülen çıkış sinyalidir.
Geri Bildirim: Algılayıcılar aracılığıyla kontrol edilen çıkış hakkında bilginin kontrolcüye aktarılma süreç ve işlevidir. Geri bildirim işlevini kullanan kontrol sistemine geri bildirimli kontrol sistemi veya kapalı çevrim kontrol sistemi adı verilmektedir.
Arzu Edilen Çıkış: Kontrollü çıkışın arzu edilen değeridir.
c(t)
Kontrollü Çıkış
Algılayıcılar
Ölçülen Çıkış
c’(t)
Algılayıcı Gürültüsü
Yüksek Kaliteli Algılayıcı
c’(t)≈ c(t)

## Slide 27: Temel Kavramlar
Referans Giriş: Kontrolcüye arzu edilen çıktının ne olduğunu söyleyen giriş sinyalidir. Bu giriş sinyalini üretmek ve kontrolcüye göndermek için sinyal üretici, kayıt cihazı vs gibi bir referans giriş aracına gereksinim duyulur.
Kontrolcü
c(t)
r(t)
Kontrollü Çıkış
Referans
Giriş
Algılayıcılar
Ref. Giriş
Aracı
c’(t)
Ölçülen Çıkış

## Slide 28: Temel Kavramlar
Servo mekanizması: Kontrol edilen sistem, kontrol çıktısı konum ve/veya hız olan mekanik bir sistem ise sonuçta ortaya çıkan geri bildirimli kontrol sistemine servo mekanizması adı verilir.
Servo sistem: arzu edilen çıktı (yani referans giriş) değişken ise bu tür sistemlere servo sistemler veya izleme kontrol sistemleri (tracking control system) adı verilir.
Regülatör sistem: arzu edilen çıktı (yani referans giriş) sabit ise bu tür sistemlere regülatör sistemler adı verilir. Tipik örneği sıcaklık kontrol sistemleridir.

## Slide 29: Temel Kontrol Çeşitleri
1. Açık Çevrim (Open Loop) Kontrol
    Trafik Işıkları
    Çamaşır makinası, bulaşık mak. vs
    Basit Sıvı Düzeyi Kontrolü (Tuvalet Sifonu)
  2. Geribildirimli (Feedback) yada Kapalı Çevrim (Closed Loop) Kontrol
    Temel hata tabanlı geribildirimli kontrol sistemi
    Geribildirim, ileri bildirim ve bozucu etki giderici içeren kapalı çevrim kontrol sistemi
    Dolaylı geribildirimli kontrol sistemi
    İnsan davranışı ve el kontrolcüleri
    Otomatik pilot
    Robot manipülatörlerin kontrolü
    İklimlendirme araçları (Isıtıcılar, soğutucular, nemlendiriciler vs.)

## Slide 30: Açık Çevrim Kontrol Sistemi
Kullanılan Semboller:
c(t): Kontrollü Çıkış
d(t): Bozucu Etki
u(t): Ayarlanabilir Kontrol Girişi
r(t): Referans Giriş
d*(t): Ölçülen yada Tahmin Edilen Bozucu Etki
P: Sistemin Parametreleri
P*: Tahmin Edilen Sistem Parametreleri
Kontrolcü
Eyleticiler
Sistem
u(t)
c(t)
d(t)
r(t)
Bozucu Etki
Kontrollü Çıkış
Giriş
Referans Giriş
d*(t)
Ölçülen yada Tahmin Edilen Bozucu Etki
P
P*

## Slide 31: Açık Çevrim Kontrol Sistemi
Açık çevrim kontrol sisteminde, üretilen kontrol girişi u(t), r(t),d*(t) ve P*(t)’nin bir fonksiyonudur.
Bu fonksiyon, açık çevrim kontrolün kontrol kuralıdır ve kontrol mühendisi tarafından tasarlanır.
Not: Bazı diyagramlarda eyleticiler gösterilmeyebilir, eyletici sistemle veya kontrolcüyle birleşmiş gibi düşünülebilir.
Kontrolcü
Eyleticiler
Sistem
u(t)
c(t)
d(t)
r(t)
Bozucu Etki
Kontrollü Çıkış
Giriş
Referans Giriş
d*(t)
Ölçülen yada Tahmin Edilen Bozucu Etki
P
P*

## Slide 32: Kapalı Çevrim Kontrol Sistemi
Yeni eklenen semboller:
c’(t): Ölçülen Çıkış (Algılayıcı çıkışı); n(t): Algılayıcı gürültüsü
Açık çevrimin tersine, bozucu etkinin ve sistem parametrelerinin çok iyi tahmin edilmesine gerek yoktur.
Ancak kapalı çevrim kontrolün başarısı iyi algılayıcılara dayanır yani;
Kapalı çevrim kontrol sisteminde, üretilen kontrol girişi u(t), r(t), c’(t), d*(t) ve P*(t)’nin bir fonksiyonudur.

## Slide 33: Kapalı Çevrim Kontrol Sistemi
Kapalı çevrim kontrol sisteminde, üretilen kontrol girişi u(t), r(t), c’(t), d*(t) ve P*(t)’nin bir fonksiyonudur.
Algılayıcılar
Kontrolcü
Sistem
u(t)
c(t)
d(t)
r(t)
Bozucu Etki
Kontrollü Çıkış
Giriş
Referans Giriş
d*(t)
Ölçülen yada Tahmin Edilen Bozucu Etki
P
P*
c(t)
c’(t)
n(t)

## Slide 34: Kapalı Çevrim Kontrol Sistemi
    Temel hata tabanlı geribildirimli kontrol sistemi
    Geribildirim, ileri bildirim ve bozucu etki giderici içeren kapalı çevrim kontrol sistemi
    Dolaylı geribildirimli kontrol sistemi

## Slide 35: Kapalı Çevrim Kontrol Sistemi Çeşitleri Temel hata tabanlı geri bildirimli kontrol sistemi
Hata Algılayıcı (Comparator yada Error Detector): Referans giriş ile algılayıcı tarafından ölçülen çıkış arasındaki farkı bulan cihazdır.
Burada, kontrolcünün girişi olan e’(t)’ye uygulama hatası (Actuating Error) denilmektedir, ve şu şekilde bulunur.
Gerçek hata (Actual Error) ise dir.
Sistemin kontrol girişi, uygulama hatasının bir fonksiyonu olarak, kontrolcü tarafından üretilir.
Algılayıcı
Hata Algılayıcı
Sistem
u(t)
c(t)
d(t)
r(t)
c(t)
c’(t)
n(t)
Kontrolcü
e’(t)
Notes: Hata algılayıcının İngilizcesi error detector; Bazı kitaplarda comparator olarakta geçer.

## Slide 36: Kapalı Çevrim Kontrol Sistemi Çeşitleri Geri ve ileri bildirimli ve bozucu etki giderici içeren kontrol sistemi
Geri bildirim: Kontrolcüye, çıkış ile ilgili bilgi sağlar. İleri bildirim: Kontrolcüye referans giriş ile ilgili bilgi sağlar.
Bozucu etki giderici: Kontrolcüye, bozucu etkinin mümkünse ölçülen veya tahmin edilen değeri (d*(t)) hakkında bilgi sağlar. d*(t) bozucu giriş d(t)’nin ölçülen veya tahmin edilen değeridir.
P*: Tahmin Edilen Sistem Parametreleri
Böylelikle kontrol girişi uygulama hatasının, referans girişin, tahmin edilen bozucu etki ve sistem parametrelerinin fonksiyonu olarak üretilir.
Algılayıcı
Hata Algılayıcı
Sistem
u(t)
c(t)
d(t)
r(t)
c(t)
c’(t)
n(t)
Kontrolcü
e’(t)
P*
d*(t)
İleri Bildirim
Geri Bildirim

## Slide 37: Kapalı Çevrim Kontrol Sistemi Çeşitleri Dolaylı geri bildirimli kontrol sistemi
Bu kontrol, gözlenen ve kontrol edilen çıktı farklı olduğunda kullanılır; en yaygın örneği robot manipülatörlerdir, uç noktadan alınamayan sadece bilekten alınan ölçümler geri bildirim olarak kullanılır.
Dönüşüm ; Ters Dönüşüm
Kontrollü çıkış c(t) için referans Ölçülemeyen Kontrollü Çıkış
Gözlenen çıkış b(t) için referans Ölçülen Gözlenen Çıkış
Algılayıcı
Ters Dönüşüm
Sistem
u(t)
c(t)
d(t)
r(t)
b(t)
b’(t)
n(t)
Kontrolcü
s(t)
d*(t)
Dönüşüm
b(t)

## Slide 38: Örnek: Bir rotorun hız kontrolü
Bu örnekte öğrendiğimiz kontrol çeşitlerinden
    açık çevrim
    En temel kapalı çevrim
    Gelişmiş kapalı çevrim
Kontrollerin kontrol amacını gerçekleştirme konusunda ne oranda başarılı olduklarını irdeleyeceğiz.
Kalıcı hata oranlarını karşılaştıracağız.
Böylelikle sözünü ettiğimiz kontrol çeşitlerinin avantaj ve dezavantajları konusunda daha fazla bilgi sahibi olacağız.
Kapalı çevrimde kontrol kuralı olarak en temel kontrol kuralı olan oransal kontrolü kullanacağız.

## Slide 39: Örnek: Bir rotorun hız kontrolü
Kontrol Amacı: Rotorun gibi arzu edilen sabit bir hızda dönmesi istenmektedir.
Tc(t)
w(t)
Td(t)
J
B
Kontrolcü +
Eyleyici
Kontrol torku (Ayarlanabilir Giriş)
Bozucu tork, gerçekleştirilen göreve bağlı olarak ortaya çıkan tepki torku
Rotorun atalet momenti
Yatağın vizkoz sürtünme katsayısı
Rotorun açısal hızı

## Slide 40: Örnek: Bir rotorun hız kontrolü
Sistemin Hareket Denklemi:
Sürtünmeden doğan tork.
Tc(t)
w(t)
Td(t)
J
B
Kontrolcü +
Eyleyici

## Slide 41: Örnek: Bir rotorun hız kontrolü Açık Çevrim Kontrol
Sistem parametrelerini tam olarak bildiğimizi varsayalım yani,
Benzer şekilde başlangıçtaki bozucu etkiyi de olarak tahmin edelim. Başlangıç kontrol torku da olsun. Bu durumda sistemin hareket denklemi
Sistemin durgun duruma ulaşması için uygulanması gereken açık çevrim kontrol torku yukarıdaki ifadeden çekilebilir.
Tc(t)
w(t)
Td(t)
J
B
Kontrolcü +
Eyleyici
Notes: Final Value Theorem

## Slide 42: Örnek: Bir rotorun hız kontrolü En Temel Kapalı Çevrim Kontrol
En temel geri bildirim kontrol kuralı olan P (oransal) kontrol kullanıyoruz. Bu ilişkiye göre kontrol girişi (torku) .
Hata
Tekrar, aynı varsayımda bulunup bozucu etkinin sabit bir değere oturduğunu düşünürsek olur. Bu durumda kalıcı durum hatası
Tc(t)
w(t)
Td(t)
J
B
Kontrolcü +
Eyleyici
Hata Algılayıcı
Takometre
w’(t)=w(t)
Giriş Aracı
K
w*
e(t)

## Slide 43: Örnek: Bir rotorun hız kontrolü Gelişmiş Kapalı Çevrim Kontrol
İleri besleme ve bozucu etki giderici tahmin değerinin katılımıyla, kontrol girişi (torku) olur.
Hata
Tc(t)
w(t)
Td(t)
J
B
Kontrolcü +
Eyleyici
Hata Algılayıcı
Takometre
w’(t)=w(t)
Giriş Aracı
K
w*
e(t)
B

## Slide 44: Kalıcı hata oranlarını
Kontrol Tipi | Hata Oranları | Avantaj ve Dezavantajlar
açık çevrim |  | Basit, ucuz ancak kontrol edilecek sistemin parametrelerinin ve dış bozucuların doğru tahmin edilmesini gerektirdiği için uzmanlık gerektirir.
En temel kapalı çevrim |  | Görece daha karmaşık ve pahalıdır. Ancak kontrol edilecek sistemin ve dış bozucu belirsizlikleriyle baş edebilir.
Gelişmiş kapalı çevrim |  | İleri bildirim ile kapalı çevrim daha sofistike hale getirilebilir, kontrol sisteminin performansı artar.
Kontrol Tipi | Hata Oranları | Avantaj ve Dezavantajlar
açık çevrim |  | Basit, ucuz ancak kontrol edilecek sistemin parametrelerinin ve dış bozucuların doğru tahmin edilmesini gerektirdiği için uzmanlık gerektirir.
En temel kapalı çevrim |  | Görece daha karmaşık ve pahalıdır. Ancak kontrol edilecek sistemin ve dış bozucu belirsizlikleriyle baş edebilir.
Gelişmiş kapalı çevrim |  | İleri bildirim ile kapalı çevrim daha sofistike hale getirilebilir, kontrol sisteminin performansı artar.

## Slide 45: Özet
Bu derste,
Otomatik kontrolün amacı ve uygulama hakkında konuştuk
Genel olarak otomatik kontrol kavramlarını ve kontrol elemanlarını tanıdık.
Kontrolün çeşitleri ve birbirlerine olan üstünlüklerini konuştuk.
Örnek bir problem üzerinden öğrendiklerimizi pekiştirdik.