## Slide 1: Otomatik Kontrol
Transfer fonksiyonları ve işlevsel blok diyagramları
Hazırlayan: Dr. Nurdan Bilgin

## Slide 2: Transfer Fonksiyonları
    Bu derste, sadece LTI (doğrusal zamanla değişmez) sistemlerle ilgileneceğiz.
    Zamanla Değişmez→ Sistemin parametreleri sabittir.
Sistem
x(t)
Giriş
y(t)
Çıkış
Doğrusallık
Oransallık
Superpozisyon
Üstüste Bindirme
Eğer x(t)→y(t) o zaman k∙x(t)→k∙y(t)
Varsayalım x1(t)→y1(t) ve x2(t)→y2(t), o zaman
x3(t)=k1∙x1(t)+k2∙x2(t)→y3(t)=k1∙y1(t)+k2∙y2(t)

## Slide 3: Transfer Fonksiyonları
Doğrusallığın matematiksel tanımı: I/O (Giriş-Çıkış) ilişkisi sadece y(t) ve x(t)’nin kendilerini ve onların türevlerinin birinci kuvvetlerini herhangi bir çarpım olmaksızın içerebilir.
Varsayalım ki bir sistem doğrusal zamanla değişmez sistem olsun. Bu durumda I/O (Giriş-Çıkış) ilişkisi sabit katsayılı doğrusal bir diferansiyel denklem olur.
Sistem
x(t)
Giriş
y(t)
Çıkış

## Slide 4: Transfer Fonksiyonları
Laplace Dönüşümü:
Önce Laplace dönüşümünün tanımından başlayacağız ve ders kapsamında kullanılacak bazı özelliklerini not edeceğiz.
Birkaç tanım;
x(t), t zamanına bağlı bir fonksiyon ki t<0 için x(t)=0
s, kompleks bir değişken yani s=σ+jω ve
Laplace integrali tarafından yapılan dönüşümü gösteren işlem simgesi.

## Slide 5: Transfer Fonksiyonları
Laplace Dönüşümü:
X(s), x(t)’nin laplace dönüşümü;
Bu dönüşümü daha açık yazarsak;
=
Not: st boyutsuz olmalı bunun için

## Slide 6: Transfer Fonksiyonları
Türevin Laplace Dönüşümü:
’nin başlangıç değeri.
Sistem başlangıçta durgunlukta ve başlangıç değerleri sıfır varsayımıyla,
Not: s türev alıcı olarak da yorumlanabilir.

## Slide 7: Transfer Fonksiyonları
Türevin Laplace Dönüşümü:
Başlangıç değerleri 0 koşuluyla diferansiyel denklemlerin laplace dönüşümleri şu şekildedir.
İfadeyi ortak parantezinde düzenleyelim

## Slide 8: Transfer Fonksiyonları
Transfer Fonksiyonunun Tanımı:
Çıkışı yalnız bırakacak şekilde denklemi düzenleyelim.

## Slide 9: Transfer Fonksiyonları
Transfer Fonksiyonunun Tanımı:
s- tanım kümesinde I/O giriş-çıkış ilişkisi giriş ve çıkışın katsayı polinomlarının oranıdır. Bu ilişkiye transfer fonksiyonu adı verilir.

## Slide 10: Transfer Fonksiyonları
Giriş-Çıkış sayılarına göre sistemlerin sınıflandırılması:
SISO Sistem→ Tek Girişli Tek Çıkışlı Sistem ( Single Input/Single Output)
SIMO Sistem→ Tek Girişli Çok Çıkışlı Sistem ( Single Input/Multi Output)
MISO Sistem→ Çok Girişli Tek Çıkışlı Sistem ( Multi Input/Single Output)
MIMO Sistem→ Çok Girişli Çok Çıkışlı Sistem ( Multi Input/Multi Output)

## Slide 11: Transfer Fonksiyonları
Giriş-Çıkış sayılarına göre sistemlerin sınıflandırılması:
SISO Sistem→ Tek Girişli Tek Çıkışlı Sistem ( Single Input/Single Output)
t( zaman) tanım kümesinde, I/O (Giriş-Çıkış) ilişkisi sabit katsayılı doğrusal bir diferansiyel denklemdir.
Sistem
x(t)
Giriş
y(t)
Çıkış

## Slide 12: Transfer Fonksiyonları
Giriş-Çıkış sayılarına göre sistemlerin sınıflandırılması:
SISO Sistem→ Tek Girişli Tek Çıkışlı Sistem ( Single Input/Single Output)
Denklemin Çıkış Tarafı; sistemin dinamik karakteristiğini gösterir. Çıkışı üretmek için sistemin nasıl çalıştığını ifade eder.
Denklemin Giriş Tarafı; Girişin kendi başına ve türevleri ile birlikte sistemi nasıl etkilediğini gösterir.
Çıkış tarafının en yüksek derecesi n sistemin derecesidir. n büyüdükçe sistem dinamiği karmaşıklaşır. m ise giriş etkisinin derecesidir. Doğal sistemlerde her zaman n≥m dir.

## Slide 13: Transfer Fonksiyonları
Giriş-Çıkış sayılarına göre sistemlerin sınıflandırılması:
SISO Sistem→ Tek Girişli Tek Çıkışlı Sistem ( Single Input/Single Output)
Tek girişli, tek çıkışlı sistemin sıfır başlangıç değerlerinde laplace dönüşümü yapılırsa
Karakteristik Polinom (Characteristic Polinomial) ve
N(s) Giriş Etkisi (Input Effect) olarak adlandırılır.
D ve N harfleri İngilizce bölen (Denominator) ve pay (Numerator) sözcüklerinin ilk harflerinden gelmektedir.

## Slide 14: Transfer Fonksiyonları
Giriş-Çıkış sayılarına göre sistemlerin sınıflandırılması:
SISO Sistem→ Tek Girişli Tek Çıkışlı Sistem ( Single Input/Single Output)
Transfer Fonksiyonu (TF).

## Slide 15: Transfer Fonksiyonları
Transfer fonksiyonlarının özellikleri:
G(s) başlangıç koşullarına bağlı değildir.
G(s) polinom katsayıları , , , aracılığıyla sistem parametrelerine bağlıdır.
G(s) girişin çıkışı nasıl etkilediğini gösterir ancak kendisi giriş ve çıkış ifadelerini barındırmaz.
G(s)’in iki polinomun bölümü şeklinde ifade edilebilmesi için sistemin zaman gecikmeleri (time delays) barındırmaması gerekmektedir. Yani şöyle sistemlerin transfer fonksiyonunu yazamayız.
Doğal sistemlerde dir.

## Slide 16: Transfer Fonksiyonları
SISO Sistemin İşlevsel (Operational) blok diyagramı
İşlevsel Blok diyagramları sadece s tanım kümesinde çizilebilirler. G(s) girişin çıkışa dönüşme sürecini ifade ettiği için çizilen blok diyagramlara işlevsel blok diyagram diyoruz.
İşlevsel Blok diyagramlarında her bir bloğun bir girişi ve bir çıkışı olur. Yönlendirilmiş (ucuna ok konulmuş) dallar nedenselliği göstermektedir. Yani X(s), Y(s)’e neden olur ancak tersi doğru değildir.
G(s)
X(s)
Y(s)

## Slide 17: Transfer Fonksiyonları
Giriş-Çıkış sayılarına göre sistemlerin sınıflandırılması:
MISO Sistem→ Çok Girişli Tek Çıkışlı Sistem ( Multi Input/Single Output)
Tanımlayıcı B.D.
Böyle bir sistemin t- tanım kümesindeki giriş çıkış denklemi
MISO sistem
x1(t)
y(t)
Çıkış
x2(t)
xk(t)
⁞

## Slide 18: Transfer Fonksiyonları
Giriş-Çıkış sayılarına göre sistemlerin sınıflandırılması:
MISO Sistem→ Çok Girişli Tek Çıkışlı Sistem ( Multi Input/Single Output)
Burada ’ler girişlerine bağlı kısmı çıkışlar,
ise genel çıkıştır.
Y (s)
⁞
G1(s)
X1(s)
Y1(s)
G2(s)
X2(s)
Y2(s)
∑
Gk(s)
Xk(s)
Yk(s)
+
+
+

## Slide 19: Transfer Fonksiyonları
Giriş-Çıkış sayılarına göre sistemlerin sınıflandırılması:
MISO Sistem→ Çok Girişli Tek Çıkışlı Sistem ( Multi Input/Single Output)
t- tanım kümesindeki giriş çıkış denklemi
s- tanım kümesindeki giriş çıkış denklemi
Y (s)
⁞
G1(s)
X1(s)
Y1(s)
G2(s)
X2(s)
Y2(s)
∑
Gk(s)
Xk(s)
Yk(s)
+
+
+

## Slide 20: Transfer Fonksiyonları
Giriş-Çıkış sayılarına göre sistemlerin sınıflandırılması:
SIMO Sistem→ Tek Girişli Çok Çıkışlı Sistem ( Single Input/Multi Output)
Tanımlayıcı B.D.
SIMO sistem
y1(t)
x(t)
Giriş
y2(t)
yk(t)
⁞
⁞
G1(s)
X (s)
Y1(s)
G2(s)
Y2(s)
Gk(s)
Yk(s)
Dallanma
Noktaları

## Slide 21: Transfer Fonksiyonları
Giriş-Çıkış sayılarına göre sistemlerin sınıflandırılması:
MIMO Sistem→ Çok Girişli Çok Çıkışlı Sistem ( Multi Input/Multi Output)

## Slide 22: Transfer Fonksiyonları
Giriş-Çıkış sayılarına göre sistemlerin sınıflandırılması:
MIMO Sistem→ Çok Girişli Çok Çıkışlı Sistem ( Multi Input/Multi Output)
Bu tür denklem sistemlerini kolaylık açısından matris eşitlikleriyle göstermeyi tercih ederiz.
, ,

## Slide 23: Transfer Fonksiyonları
Giriş-Çıkış sayılarına göre sistemlerin sınıflandırılması:
İki Girişli, İki Çıkışlı bir MIMO Sistem için işlevsel Blok Diyagram Örneği
G11(s)
X1 (s)
Y11(s)
G21(s)
Y21(s)
G12(s)
X2 (s)
Y11(s)
G22(s)
Y22(s)
Y2(s)
∑
+
+
Y1(s)
∑
+
+

## Slide 24: Blok diyagramlar
    Kademeli Birleşimi (Cascaded Combination)
Bu özelliğe transfer fonksiyonlarının kademeli birleşimi veya çarpımsal birleşimi diyoruz.
G1(s)
X (s)
Y (s)
G2(s)
Z(s)
X (s)
Z(s)

## Slide 25: Blok diyagramlar
Y (s)
G1(s)
X(s)
G2(s)
∑
+
+
G3(s)
X (s)
Y(s)
    Eklemeli Birleşim (Additive Combination)
Bu özelliğe transfer fonksiyonlarının eklemeli diyoruz.

## Slide 26: Blok diyagramlar
    Çarpanlara Ayırma (Factorization)
G1(s)
X1 (s)
G2(s)
X2 (s)
Y (s)
∑
+
+
G3(s)
G1(s) G3(s)
X1 (s)
G2(s) G3(s)
X2 (s)
Y (s)
∑
+
+

## Slide 27: Blok diyagramlar
    Geri Bildirimin Birleşimi (FB Combination)
G1(s)
E (s)
G2(s)
R(s)
∑
+
-
C(s)
B(s)
G3(s)
R(s)
C(s)
R(s)
C(s)

## Slide 28: Blok diyagramlar
    Geri Bildirimin Birleşimi (FB Combination)
G1(s)
E (s)
G2(s)
R(s)
∑
+
-
C(s)
B(s)
G3(s)
R(s)
C(s)
R(s)
C(s)

## Slide 29: Örnek Sınav Sorusu (2017)

## Slide 30: Blok diyagramlar
    Durum1; Giriş f(t), Çıkış a(t)
    Giriş Çıkış Denklemi t tanım kümesinde:
    Giriş Çıkış Denklemi s tanım kümesinde:
    Transfer Fonksiyonu:
M, Kütle
x(t)
f(t)
a(t)
v(t)
F (s)
A(s)

## Slide 31: Blok diyagramlar
    Durum2; Giriş f(t), Çıkış v(t)
    Giriş Çıkış Denklemi t tanım kümesinde:
    Giriş Çıkış Denklemi s tanım kümesinde:
    Transfer Fonksiyonu:
M, Kütle
x(t)
f(t)
a(t)
v(t)
F (s)
V(s)

## Slide 32: Blok diyagramlar
    Durum3; Giriş f(t), Çıkış x(t)
    Giriş Çıkış Denklemi t tanım kümesinde:
    Giriş Çıkış Denklemi s tanım kümesinde:
    Transfer Fonksiyonu:
M, Kütle
x(t)
f(t)
a(t)
v(t)
F (s)
X(s)

## Slide 33: Blok diyagramlar
    Kademeli sistem olarak gösterimi
    s, türev alıcı; , integral alıcıdır.
M, Kütle
x(t)
f(t)
a(t)
v(t)
F (s)
A(s)
V(s)
X(s)

## Slide 34: Örnek Sınav Sorusu (2017)

## Slide 35: Örnek Sınav Sorusu (2017) (Devam)

## Slide 36: Özet
Bu derste,
Transfer fonksiyonlarına giriş yaptık.
LTI (Doğrusal Zamanla Değişmez) sistemleri tanıdık.
Doğrusallık kavramını yeniden hatırladık.
Laplace dönüşümünü hatırladık.
Transfer fonksiyonunun tanımını yaptık ve özelliklerini inceledik
Giriş-Çıkış sayılarına göre sistemleri sınıflandırdık.
Blok diyagramların kademeli ve eklemeli birleşimini, çarpanlara ayrılmasını ve geri bildirim birleşimi özelliklerini gördük
Sistemlerin Blok diyagramı olarak gösterilmesini çalıştık