## Slide 1: Otomatik Kontrol
Kapalı Çevrim Kontrol Sistemin İşlevsel Kalitesi
Hazırlayan: Dr. Nurdan Bilgin

## Slide 2: Kapalı Çevrim Kontrol Kapalı Çevrim Kontrol Sistemin İşlevsel Kalitesi
Kapalı Çevrim Kontrol Sistemin İşlevsel Kalitesi aşağıdaki kriterlerle ölçülür.
Referans girişi mümkün olduğunca yakın izleme yetkinliği [Servo Karakteristiği].
Bozucu giriş D(s)’in sisteme etkisinin bastırılmasında gösterilen yetkinlik. Yani sistemin çıkışı bozucu girişten mümkün olduğunca az etkilenecek. [Regülatör Karakteristiği]
Kontrolcü, eyletici, sistem ve algılayıcı dinamiklerindeki parametre değişimlerinden ve belirsizliklerden sistem çıkışının en az etkilenmesini sağlamada yeterlilik. [Sistem belirsizliklerine karşı dayanıklılık]

## Slide 3: Kapalı Çevrim Kontrol Kapalı Çevrim Kontrol Sistemin İşlevsel Kalitesi
Literatürde, tasarımlarının dayandığı kriterlere bağlı olarak sıkça rastlanan iki temel kontrol sistemi vardır:
Servomekanizmalar (Servo)
Regülatörler

## Slide 4: Kapalı Çevrim Kontrol
Kontrol Edilecek
Sistem
Kontrolcü &
Eyletici
Hata
Bulucu
Algılayıcı

## Slide 5: Kapalı Çevrim Kontrol Kapalı Çevrim Kontrol Sistemin İşlevsel Kalitesi
Servo Karakteristiği
Regülatör Karakteristiği
kabul edilmiştir ve

## Slide 6: Kapalı Çevrim Kontrol Servo Karakteristiği
Bozucu girdinin olmaması durumunda, kapalı çevrim kontrol sisteminin refarans girişi izleme yeteneğine servo karakteristiği denir. Başka bir deyişle servo karakteristiği
Transfer fonksiyonuna sahip olma durumu olarak da açıklanır.
İleri Bildirim TF
Geri Bildirim TF
Birim Geri Bildirim:
Açık Çevrim TF
Kapalı Çevrim TF
Hata TF

## Slide 7: Kapalı Çevrim Kontrol Servo Karakteristiği
Servo karakteristiğini çalışmak için R(s) dışındaki tüm girişleri sıfır kabul ediyoruz. Böylelikle blok diyagramı aşağıdaki forma dönüşür. Bu forma 1G1Ç’lı sistemin temel biçimi (canonical form) denir.
İleri Bildirim TF
Geri Bildirim TF
Birim Geri Bildirim:
Açık Çevrim TF
Kapalı Çevrim TF
Hata TF

## Slide 8: Kapalı Çevrim Kontrol Servo Karakteristiği
Servo karakteristiği
olması için. . Hatırlayalım .
Dolayısıyla

## Slide 9: Kapalı Çevrim Kontrol Regülatör Karakteristiği
Referans girişin olmaması durumunda, kapalı çevrim kontrol sisteminin bozucu giriş D(s)’nin sisteme olan etkisini en aza indirme yeteneğine regülatör karakteristiği denir. Başka bir deyişle regülatör karakteristiği
Transfer fonksiyonuna sahip olma durumu olarak da açıklanır.
Regülatör karakteristiğini çalışmak için D(s) dışındaki tüm girişleri sıfır kabul ediyoruz. Böylelikle blok diyagramı aşağıdaki forma dönüşür.

## Slide 10: Kapalı Çevrim Kontrol Regülatör Karakteristiği
Regülatör karakteristiği
olması için. .
Hatırlayalım .
Dolayısıyla

## Slide 11: Kapalı Çevrim Kontrol Sistem belirsizliklerine karşı dayanıklılık
Herhangi bir kontrol sisteminin elemanlarının (sistem,kontrolcü, eyletici ve algılayıcı vs. gibi) parametreleri tam olarak bilinemez, çünkü
  Zamana ve kullanıma bağlı yıpranmalar kaçınılmazdır.
  En başta üretimlerinde ve modellenmelerinde hatalar barındırıyor olabilirler.
Bu nedenlerle kontrol sistemleri böylesi parametrelerin değişim ve belirsizliklerine karşı mümkün olduğunca iyi duyarsız hale getirilmelidir.

## Slide 12: Kapalı Çevrim Kontrol Sistem belirsizliklerine karşı dayanıklılık
yani a, b parametrelerine bağlı bir x niceliği ele alındığında
Değişimler veya belirsizlikler, küçük varyasyonları ifade eden gibi gösterilir.
Bu durumda değişimler veya belirsizliklerin yüzdesi ise
olur. Küçük varyasyonlar düşünüldüğünde
Olur.

## Slide 13: Kapalı Çevrim Kontrol Sistem belirsizliklerine karşı dayanıklılık
Burada
x’in a’ya bağlı hassasiyeti
x’in b’ye bağlı hassasiyeti denilmektedir.

## Slide 14: Kapalı Çevrim Kontrol Sistem belirsizliklerine karşı dayanıklılık
Hassasiyetin Kullanışlı Özellikleri
Eğer y=y(x) ve x=x(a,b), o zaman
Eğer x=x(a,b), a=a(d) ve b=b(d) ise bu durumda

## Slide 15: Kapalı Çevrim Kontrol Sistem belirsizliklerine karşı dayanıklılık
a’daki yüzde değişim
b’deki yüzde değişim
olarak tanımlansın.
Bu durumda ’in en kötü durumu
x’deki yüzde değişim

## Slide 16: Kapalı Çevrim Kontrol Sistem belirsizliklerine karşı dayanıklılık için Örnekler
Örnek 1: (1) olarak veriliyor. ve olmak üzere x’in nominal değerini ve belirsizliğini bulunuz.
Çözüm:
, b (1)

## Slide 17: Kapalı Çevrim Kontrol Sistem belirsizliklerine karşı dayanıklılık için Örnekler
Çözüm Devam:

## Slide 18: Kapalı Çevrim Kontrol Sistem belirsizliklerine karşı dayanıklılık için Örnekler
Örnek 2: Aşağıdaki temel biçim gösteriminde ve cinsinden ’i bulunuz.

## Slide 19: Kapalı Çevrim Kontrol Sistem belirsizliklerine karşı dayanıklılık için Örnekler
Örnek 2’nin Çözümü:
Burada

## Slide 20: Kapalı Çevrim Kontrol Sistem belirsizliklerine karşı dayanıklılık için Örnekler
Örnek 2’nin Çözümü:
Dikkat:
Çevrim kazancı (arttığında,
düşer fakat artar.

## Slide 21: Kapalı Çevrim Kontrol Sistem belirsizliklerine karşı dayanıklılık için Örnekler
Örnek 3: Bir önceki örnekte ve olması durumunda , ve ’i bulunuz.
Çözüm:
Hassasiyetin Kullanışlı Özellikleri
Eğer y=y(x) ve x=x(a,b), o zaman
Eğer x=x(a,b), a=a(d) ve b=b(d) ise bu durumda

## Slide 22: Kapalı Çevrim Kontrol Sistem belirsizliklerine karşı dayanıklılık için Örnekler
Örnek 3’ün Devamı:
Özelliğe göre,

## Slide 23: Kapalı Çevrim Kontrol Sistem belirsizliklerine karşı dayanıklılık için Örnekler
Örnek 3’ün Devamı:
Egzersiz olarak;
Olduğunu gösteriniz.
Sonuç:
Büyük K seçimi ile ileri bildirim elemanlarındaki (sistem, kontrolcü ve eyletici) belirsizlikler baskılanabilmektedir.
Tersine büyük K geri bildirim elemanlarının etkisini daha baskın hale getirmektedir.

## Slide 24: Kapalı Çevrim Kontrol Sistem belirsizliklerine karşı dayanıklılık için Örnekler
Örnek 4: Doğru akım motoru kullanılarak sürülen bir rotorun hız kontrolünü yapmak istediğimizi düşünelim. Diskin atalet momenti , Motor tarafından uygulanan voltaj olsun. Sistemin tork çıkışı olarak verilsin. Burada motorun açısal hızıdır. Varsayalım ki motora uygulanan voltaj (2) şeklinde değişmektedir. Burada diskin arzulanan hızını göstermektedir. Aynı zamanda (2) denklemindeki K ifadesinin oransal kontrol (P-control) kazancını ifade ettiğine dikkat edin], Burada potansiyometre ve takometreden gelen büyüklüklerdir. Bu büyüklükler ölçüm sırasında voltaja dönüştürülmektedir.
Problemimiz, yukarıda tanıtılan sistem için, ’daki belirsizlik , ’deki belirsizlik olduğu halde ’nın belirsizlik değerini ’in üzerine çıkarmayacak K değerleri aralığını bulmaktır.

## Slide 25: Örnek 4’ün Çözümü
Soruda verilen denklemler:
Sistemin Matematiksel Modeli
Önce, (2)’yi (1)’de yerine koyalım,
ardından (1a) ve (3)’ün sağ taraflarını birbirine eşitleyelim.

## Slide 26: Örnek 4’ün Çözümü
(4)’ü düzenleyelim.
Kalıcı durumda

## Slide 27: Örnek 4’ün Çözümü
Görüldüğü gibi şeklindedir.
Denklemini hatırlayalım ve kendi problemimize uyarlayalım.
ve ‘de belirsizlik olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi olmadığı için, belirsizlik olmadığına karar verdik, onları sıfır olarak aldık.
(6)

## Slide 28: Örnek 4’ün Çözümü
Görüldüğü gibi şeklindedir.
Denklemini hatırlayalım ve kendi problemimize uyarlayalım.
ve ‘de belirsizlik olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi olmadığı için, belirsizlik olmadığına karar verdik, onları sıfır olarak aldık.
(6)

## Slide 29: Örnek 4’ün Çözümü
;
Böylece
K, ’dan bağımsız.

## Slide 30: Kapalı Çevrim Kontrol Kapalı Çevrim Kontrol Sistemin Genel Gereklilikleri
Bir önceki derslerimizde Kapalı Çevrim Kontrol Sistemin İşlevsel Kalitesini üç temel özellik
    Regülatör
    Servo
    Parametre hassasiyeti
üzerinden tartışmıştık. Sonuç olarak, büyük K seçimi ile ileri bildirim elemanlarındaki (sistem, kontrolcü ve eyletici) belirsizliklerin baskılanabildiğini, tersine büyük K seçiminin, geri bildirim elemanlarının etkisini daha baskın hale getirdiğini görmüştük. Son olarak, kontrol sistemlerinin parametre değişim ve belirsizliklerine karşı mümkün olduğunca sağlam tasarlanması gerektiğini tartışmıştık.
Bu genel iyileştirmelere rağmen, tüm uygulamalar için aşağıdaki genel gereklilikler karşılanmaksızın bir kontrol sisteminin genel performansı tatmin edici olmaz:
  Kararlılık
  Sistemlerin Kalıcı Durum Davranışı
  Sistemlerin Geçici Durum Davranışı

## Slide 31: Kapalı Çevrim Kontrol Kapalı Çevrim Kontrol Sistemin Genel Gereklilikleri
Referans Giriş değiştiğinde veya bozucu giriş değiştiğinde
Kontrollü çıkış geçiş cevabı sönümlenmeli ve sürekli bir duruma ulaşılmalıdır.
Bu, kontrollü çıkışın yeni durgun durum değeri yine istenilen referans değere mümkün olan en yakın değerde olmalıdır.
Geçişler, çok fazla dalgalanma yapmadan mümkün olduğunca çabuk sönümlenmelidir.
Bu koşulların başarılması için kontrol parametrelerinin ayarlanması gerekir. Bu parametreler
Kapalı Çevrim Kontrolde
Açık Çevrim Kontrolde
Hatırlatma: Açık çevrim kontrolde referans girişin sisteme nasıl dahil edileceğini gösteren transfer fonksiyonu ve Tahmin edilen bozucu girişin sisteme ne şekilde ekleneceğini gösteren transfer fonksiyonu da dir.

## Slide 32: Kapalı Çevrim Kontrol Sistemin Genel Gereklilikleri Test Girişlerinin Tanıtılması
gibi doğrusal zamanla değişen bir sistemi ele alalım.
Kontrol sistemlerinde sistemlerin çıkışını test etmek üzere kullanılan test girişleri vardır. Bunlar sırasıyla
İmpuls,
Adım,
Rampa ve
Parabol (İvme) girişi
olarak adlandırılırlar.
G(s)
X(s)
Y(s)

## Slide 33: Kapalı Çevrim Kontrol Sistemin Genel Gereklilikleri Test Girişlerinin Tanıtılması : Impuls
0
0
0
birim darbe fonksiyon olarak adlandırılır, çünkü taralı alan birdir.
birim ani darbe fonksiyon olarak adlandırılır, çünkü taralı alan yine birdir ancak.
t
Ani Darbe (Unit Impulse)
birim ani darbe fonksiyonun laplace dönüşümü
Sistem cevabı, olduğuna göre

## Slide 34: Kapalı Çevrim Kontrol Sistemin Genel Gereklilikleri Test Girişlerinin Tanıtılması: Adım(Step)
birim adım fonksiyon olarak adlandırılır, çünkü
birim adım fonksiyonunun laplace dönüşümü
Sistem cevabı,
olduğuna göre

## Slide 35: Örnekler:
Örnek 1: Eğer sistemin, birim adım cevabı zaman aralığı için çıkışı olarak elde edilmiş ise, aynı sistemin birim impuls çıkışı ne olur.
bütün zamanları kaplamak üzere
Not:

## Slide 36: Kapalı Çevrim Kontrol Sistemin Genel Gereklilikleri Test Girişlerinin Tanıtılması: Rampa (Ramp)
birim rampa fonksiyon olarak adlandırılır, çünkü
birim rampa fonksiyonunun laplace dönüşümü
Sistem cevabı,
olduğuna göre

## Slide 37: Kapalı Çevrim Kontrol Sistemin Genel Gereklilikleri Test Girişlerinin Tanıtılması: İvme (Acceleration)
birim ivme fonksiyon olarak adlandırılır, çünkü
birim ivme fonksiyonunun laplace dönüşümü
Sistem cevabı,
olduğuna göre

## Slide 38: Örnek:
Süperpozisyon ilkesi