## Slide 1: Otomatik Kontrol
Transfer fonksiyonları ve işlevsel blok diyagramları
Hazırlayan: Dr. Nurdan Bilgin

## Slide 2: Transfer Fonksiyonları
Türevin Laplace Dönüşümü:
Başlangıç değerleri 0 koşuluyla diferansiyel denklemlerin laplace dönüşümleri şu şekildedir.
İfadeyi ortak parantezinde düzenleyelim

## Slide 3: Transfer Fonksiyonları
Transfer Fonksiyonunun Tanımı:
Çıkışı yalnız bırakacak şekilde denklemi düzenleyelim.

## Slide 4: Transfer Fonksiyonları
Transfer Fonksiyonunun Tanımı:
s- tanım kümesinde I/O giriş-çıkış ilişkisi giriş ve çıkışın katsayı polinomlarının oranıdır. Bu ilişkiye transfer fonksiyonu adı verilir.

## Slide 5: Transfer Fonksiyonları
Giriş-Çıkış sayılarına göre sistemlerin sınıflandırılması:
SISO Sistem→ Tek Girişli Tek Çıkışlı Sistem ( Single Input/Single Output)
SIMO Sistem→ Tek Girişli Çok Çıkışlı Sistem ( Single Input/Multi Output)
MISO Sistem→ Çok Girişli Tek Çıkışlı Sistem ( Multi Input/Single Output)
MIMO Sistem→ Çok Girişli Çok Çıkışlı Sistem ( Multi Input/Multi Output)

## Slide 6: Transfer Fonksiyonları
Giriş-Çıkış sayılarına göre sistemlerin sınıflandırılması:
SISO Sistem→ Tek Girişli Tek Çıkışlı Sistem ( Single Input/Single Output)
t( zaman) tanım kümesinde, I/O (Giriş-Çıkış) ilişkisi sabit katsayılı doğrusal bir diferansiyel denklemdir.
Sistem
x(t)
Giriş
y(t)
Çıkış

## Slide 7: Transfer Fonksiyonları
Giriş-Çıkış sayılarına göre sistemlerin sınıflandırılması:
SISO Sistem→ Tek Girişli Tek Çıkışlı Sistem ( Single Input/Single Output)
Denklemin Çıkış Tarafı; sistemin dinamik karakteristiğini gösterir. Çıkışı üretmek için sistemin nasıl çalıştığını ifade eder.
Denklemin Giriş Tarafı; Girişin kendi başına ve türevleri ile birlikte sistemi nasıl etkilediğini gösterir.
Çıkış tarafının en yüksek derecesi n sistemin derecesidir. n büyüdükçe sistem dinamiği karmaşıklaşır. m ise giriş etkisinin derecesidir. Doğal sistemlerde her zaman n≥m dir.

## Slide 8: Transfer Fonksiyonları
Giriş-Çıkış sayılarına göre sistemlerin sınıflandırılması:
SISO Sistem→ Tek Girişli Tek Çıkışlı Sistem ( Single Input/Single Output)
Tek girişli, tek çıkışlı sistemin sıfır başlangıç değerlerinde laplace dönüşümü yapılırsa
Karakteristik Polinom (Characteristic Polinomial) ve
N(s) Giriş Etkisi (Input Effect) olarak adlandırılır.
D ve N harfleri İngilizce bölen (Denominator) ve pay (Numerator) sözcüklerinin ilk harflerinden gelmektedir.

## Slide 9: Transfer Fonksiyonları
Giriş-Çıkış sayılarına göre sistemlerin sınıflandırılması:
SISO Sistem→ Tek Girişli Tek Çıkışlı Sistem ( Single Input/Single Output)
Transfer Fonksiyonu (TF).

## Slide 10: Transfer Fonksiyonları
Transfer fonksiyonlarının özellikleri:
G(s) başlangıç koşullarına bağlı değildir.
G(s) polinom katsayıları , , , aracılığıyla sistem parametrelerine bağlıdır.
G(s) girişin çıkışı nasıl etkilediğini gösterir ancak kendisi giriş ve çıkış ifadelerini barındırmaz.
G(s)’in iki polinomun bölümü şeklinde ifade edilebilmesi için sistemin zaman gecikmeleri (time delays) barındırmaması gerekmektedir. Yani şöyle sistemlerin transfer fonksiyonunu yazamayız.
Doğal sistemlerde dir.

## Slide 11: Transfer Fonksiyonları
SISO Sistemin İşlevsel (Operational) blok diyagramı
İşlevsel Blok diyagramları sadece s tanım kümesinde çizilebilirler. G(s) girişin çıkışa dönüşme sürecini ifade ettiği için çizilen blok diyagramlara işlevsel blok diyagram diyoruz.
İşlevsel Blok diyagramlarında her bir bloğun bir girişi ve bir çıkışı olur. Yönlendirilmiş (ucuna ok konulmuş) dallar nedenselliği göstermektedir. Yani X(s), Y(s)’e neden olur ancak tersi doğru değildir.
G(s)
X(s)
Y(s)

## Slide 12: Transfer Fonksiyonları
Giriş-Çıkış sayılarına göre sistemlerin sınıflandırılması:
MISO Sistem→ Çok Girişli Tek Çıkışlı Sistem ( Multi Input/Single Output)
Tanımlayıcı B.D.
Böyle bir sistemin t- tanım kümesindeki giriş çıkış denklemi
MISO sistem
x1(t)
y(t)
Çıkış
x2(t)
xk(t)
⁞

## Slide 13: Transfer Fonksiyonları
Giriş-Çıkış sayılarına göre sistemlerin sınıflandırılması:
MISO Sistem→ Çok Girişli Tek Çıkışlı Sistem ( Multi Input/Single Output)
Burada ’ler girişlerine bağlı kısmı çıkışlar,
ise genel çıkıştır.
Y (s)
⁞
G1(s)
X1(s)
Y1(s)
G2(s)
X2(s)
Y2(s)
∑
Gk(s)
Xk(s)
Yk(s)
+
+
+

## Slide 14: Transfer Fonksiyonları
Giriş-Çıkış sayılarına göre sistemlerin sınıflandırılması:
MISO Sistem→ Çok Girişli Tek Çıkışlı Sistem ( Multi Input/Single Output)
t- tanım kümesindeki giriş çıkış denklemi
s- tanım kümesindeki giriş çıkış denklemi
Y (s)
⁞
G1(s)
X1(s)
Y1(s)
G2(s)
X2(s)
Y2(s)
∑
Gk(s)
Xk(s)
Yk(s)
+
+
+

## Slide 15: Transfer Fonksiyonları
Giriş-Çıkış sayılarına göre sistemlerin sınıflandırılması:
SIMO Sistem→ Tek Girişli Çok Çıkışlı Sistem ( Single Input/Multi Output)
Tanımlayıcı B.D.
SIMO sistem
y1(t)
x(t)
Giriş
y2(t)
yk(t)
⁞
⁞
G1(s)
X (s)
Y1(s)
G2(s)
Y2(s)
Gk(s)
Yk(s)
Dallanma
Noktaları

## Slide 16: Transfer Fonksiyonları
Giriş-Çıkış sayılarına göre sistemlerin sınıflandırılması:
MIMO Sistem→ Çok Girişli Çok Çıkışlı Sistem ( Multi Input/Multi Output)

## Slide 17: Transfer Fonksiyonları
Giriş-Çıkış sayılarına göre sistemlerin sınıflandırılması:
MIMO Sistem→ Çok Girişli Çok Çıkışlı Sistem ( Multi Input/Multi Output)
Bu tür denklem sistemlerini kolaylık açısından matris eşitlikleriyle göstermeyi tercih ederiz.
, ,

## Slide 18: Transfer Fonksiyonları
Giriş-Çıkış sayılarına göre sistemlerin sınıflandırılması:
İki Girişli, İki Çıkışlı bir MIMO Sistem için işlevsel Blok Diyagram Örneği
G11(s)
X1 (s)
Y11(s)
G21(s)
Y21(s)
G12(s)
X2 (s)
Y11(s)
G22(s)
Y22(s)
Y2(s)
∑
+
+
Y1(s)
∑
+
+

## Slide 19: Blok diyagramlar
    Kademeli Birleşimi (Cascaded Combination)
Bu özelliğe transfer fonksiyonlarının kademeli birleşimi veya çarpımsal birleşimi diyoruz.
G1(s)
X (s)
Y (s)
G2(s)
Z(s)
X (s)
Z(s)

## Slide 20: Blok diyagramlar
Y (s)
G1(s)
X(s)
G2(s)
∑
+
+
G3(s)
X (s)
Y(s)
    Eklemeli Birleşim (Additive Combination)
Bu özelliğe transfer fonksiyonlarının eklemeli diyoruz.

## Slide 21: Blok diyagramlar
    Çarpanlara Ayırma (Factorization)
G1(s)
X1 (s)
G2(s)
X2 (s)
Y (s)
∑
+
+
G3(s)
G1(s) G3(s)
X1 (s)
G2(s) G3(s)
X2 (s)
Y (s)
∑
+
+

## Slide 22: Blok diyagramlar
    Geri Bildirimin Birleşimi (FB Combination)
G1(s)
E (s)
G2(s)
R(s)
∑
+
-
C(s)
B(s)
G3(s)
R(s)
C(s)
R(s)
C(s)

## Slide 23: Blok diyagramlar
    Geri Bildirimin Birleşimi (FB Combination)
G1(s)
E (s)
G2(s)
R(s)
∑
+
-
C(s)
B(s)
G3(s)
R(s)
C(s)
R(s)
C(s)

## Slide 24: Blok diyagramlar
    Durum1; Giriş f(t), Çıkış a(t)
    Giriş Çıkış Denklemi t tanım kümesinde:
    Giriş Çıkış Denklemi s tanım kümesinde:
    Transfer Fonksiyonu:
M, Kütle
x(t)
f(t)
a(t)
v(t)
F (s)
A(s)

## Slide 25: Blok diyagramlar
    Durum2; Giriş f(t), Çıkış v(t)
    Giriş Çıkış Denklemi t tanım kümesinde:
    Giriş Çıkış Denklemi s tanım kümesinde:
    Transfer Fonksiyonu:
M, Kütle
x(t)
f(t)
a(t)
v(t)
F (s)
V(s)

## Slide 26: Blok diyagramlar
    Durum3; Giriş f(t), Çıkış x(t)
    Giriş Çıkış Denklemi t tanım kümesinde:
    Giriş Çıkış Denklemi s tanım kümesinde:
    Transfer Fonksiyonu:
M, Kütle
x(t)
f(t)
a(t)
v(t)
F (s)
X(s)

## Slide 27: Blok diyagramlar
    Kademeli sistem olarak gösterimi
    s, türev alıcı; , integral alıcıdır.
M, Kütle
x(t)
f(t)
a(t)
v(t)
F (s)
A(s)
V(s)
X(s)

## Slide 28: Özet
Bu derste,
Transfer fonksiyonlarına giriş yaptık.
LTI (Doğrusal Zamanla Değişmez) sistemleri tanıdık.
Doğrusallık kavramını yeniden hatırladık.
Laplace dönüşümünü hatırladık.
Transfer fonksiyonunun tanımını yaptık ve özelliklerini inceledik
Giriş-Çıkış sayılarına göre sistemleri sınıflandırdık.
Blok diyagramların kademeli ve eklemeli birleşimini, çarpanlara ayrılmasını ve geri bildirim birleşimi özelliklerini gördük
Sistemlerin Blok diyagramı olarak gösterilmesini çalıştık